DOCUMENTATIE TEHNICA

nr. 15/2020

DENUMIRE :       CONSTRUIRE  TEREN SPORT

SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII

SAT DUMBRAVA , COM.  GURA VAII ,

JUD. BACAU

BENEFICIAR:		U.A.T. COMUNA GURA VAII

AMPLASAMENT :	COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA

JUD. BACĂU

FAZA DE PROIECTARE :

P.Th.

PROIECTANT GENERAL:

|  |  | S.C. TRUST PROIECT S.R.L. |
| --- | --- | --- |

2020

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

O P I S

- PIESE SCRISE :

1. Lista si semnaturile proiectantilor

2. Memoriu

2.1. Date generale

2.2. Memorii pe specialitati:

- arhitectura;

- structura;

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata

2.4. Devizul general al lucrarilor

2.5. Anexe la memoriu

- PIESE DESENATE :

1. Planuri generale

1.1. plan de incadrare in teritoriu				 		-A0

1.2. plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei	-A1

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura :

- plan teren sport                              		          	-A2

2.2. Structura :

- plan de fundatii gard metalic			           	-R1				- detalii gard ax A-B				                    	-R2				- detalii gard ax 1-2							-R3

- sectiune teren 1-1 , 2-2                                                  -R4

INTOCMIT,                             			     				 ARH. ROTARU CONSTANTIN

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

1. LISTA SI SEMNATURILE

PROIECTANTILOR

ARHITECTURA:

- ARH. ROTARU  CONSTANTIN ............................

STRUCTURA:

- ING. BALTATESCU VASILE..................................

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

2. MEMORIU

2.1. DATE GENERALE

- Denumirea investitiei :        CONSTRUIRE  TEREN SPORT

- Beneficiar:                         U.A.T. COMUNA GURA VAII

- Amplasament :                   COM. GURA VAII ,SCOALA GIMNAZIALA  SAT

DUMBRAVA , JUD. BACAU

- Proiectant :                        S.C.  TRUST PROIECT S.R.L.

- Faza de proiectare :            P.Th.

- Perioada de executie :         2 LUNI

- Regim de inaltime :

Vecinatati :

Nord	– PROPRT PARTICULARA

Sud	– DRUM JUDETEAN DJ119

Est	– PROPRT. PARTICULARA

Vest	– PROPRT. PARTICULARA

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificata si completata cu OUG nr.214/2008 si Legea nr. 261/2009, privind autorizarea lucrarilor de constructii, faza de proiectare P.Th.

Prezenta documentatie contine piesele scrise si desenate necesare construirii unui teren de sport multifunctional  , amplasat in com. Gura Vaii , Scoala Gimnaziala sat Dumbrava , jud. Bacau ,  beneficiar al lucrarii fiind  U.A.T. COMUNA GURA VAII.

TEMA DE PROIECTARE

La comanda beneficiarului si in baza Legii 50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de modernizare, privind continutul cadru al documentatiilor de autorizare de construire s-a intocmit prezenta documentatie de autorizare in faza P.Th.

Prezenta documentatie prezinta posibilitatea construirii   unui teren de sport multifunctional ( minifotbal , tenis , handbal , volei, baschet), amplasat pe terenul proprietete al beneficiarului , teren ce se afla in incinta Scolii Gimnaziale sat Dumbrava , com. Gura Vaii , jud. Bacau ,  conform discutiilor si schitelor intocmite cu beneficiarul si care constitue tema de proiectare.

DESCRIREA AMPLASAMENTULUI

Terenul  pe care este amplasata constructia este proprietatea beneficiarului si este situat in comuna Gura Vaii , sat Dumbrava , jud. Bacau , avand o suprafata de 1608,24 mp conform cu schita cadrastrala anexata.

Terenul nu este situat in zona inundabila sau cu risc de alunecare de teren si este amplasat in incinta Scolii Gimnaziale din satul Dumbrava /.

Regimul de inaltime al constructiilor din zona este P, P+M, P+E. Alinierea constructiei se face conform planului de situatie A1 anexat documentatiei. In zona de amplasament a constructiei nu se gasesc conducte si cabluri sub si supraterane care sa afecteze constructia propusa.

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE

Amplasamentul propus se incadreaza in zona climei temperate cu variatii de temperatura specifice celor patru anotimpuri influientate de factorii de pozitionare geografica si a influentei vanturilor de nord-est.Temperaturile de vara se situeaza intre limitele 12-32 grade iar iarna -28-3 grade conform datelor statistice  ale INMH Bucuresti .

CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT

Terenul de amplasament prezinta o panta de cca 0.5%. Stratificatia terenului de fundare, nivelul apei freatice, sunt detaliate in " STUDIU GEOTEHNIC " comandat de beneficiar si intocmit de SC GEBRALDOR S RL , ing. Geology Tatarascu Gheorghe .

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona cu ag= 0,35 g si Tc=0.7 sec. . Pconv. de calcul este 250 Kpa, iar adancimea de fundare se va stabili la 0,90 m de la CTN . Adancimea de inghet este de 0,90 m de la CTN .

Conform studiului geotehnic amplasamentul ocupă o suprafaţă liberă de construcţii în intravilanul comunei Gura Văii, sat Dumbrava.

Din punct de vedere geomorfologic Comuna Gura Văii se găseşte situată în         partea de sud județului Bacău, la nord-est de municipiul Onești, pe valea Pârâului Mare, între Culmea Pietricica şi Subcarpaţii Vrancei.

Din punct de vedere geologic, Comuna Gura Văii se află situată la contactul dintre culmea Pietricica și depresiunea Tazlău – Cașin, care fac parte din Unitatea Marginală de Fliş a Carpaţilor Orientali.

În ce priveşte hidrogeologia zonei, nivelul pânzei freatice se află la  adâncimi  variabile,  cuprinse   în  general între  8,00–25,00 m. faţă de  C.T.N. În zona amplasamentului nivelul pânzei freatice este situat la adâncimea                   de  22,00-24,00 m. faţă de  C.T.N.

## Reţeaua hidrografică o formează râul Trotuş, cu afluenţii săi pârâul Oituz şi pârâul Caşin pe partea dreaptă şi pârâul Mare pe partea stângă.

Clima zonei cercetate este temperat – continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25º pe timpul iernii şi +35º pe timpul verii. Cantităţile anuale de precipitaţii au valori de 580-650 l/mp. Trebuie remarcat caracterul torenţial al precipitaţiilor, în sezonul cald, fapt ce se reflectă în regimul scurgerii apei şi în frecvenţa mare a viiturilor.

Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, mediată pe 10 minute qb = 0.6 kPa, conform Indicativ CR 1-1-4/2012.

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 2.0 kN/m2                     (IMR.= 50 ani), conform Indicativ CR 1-1-3/2012.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 construcția proiectată se încadrează în Categoria de importanţă redusă(D).

Conform Normativului P100 – 1/2013, pentru proiectarea construcţiilor la acţiunea seismică, în condiţiile seismice şi de teren ale comunei Gura Văii, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) I.M.R.= 225 ani, Tc = 0,7 s, ag = 0,35g, conform Fig.3.1.,  Fig. 3.2. şi tabel A.1. din normativ. Gradul seismic corespunzător este 71(şapte) conform Stas 11100/1-93(scara de intensitate seismică MSK).

În conformitate cu normativul NP 074-2014, Tabel A1.4 şi Tabel A1.5 s-a stabilit, pentru sistemul construcție-teren, categoria geotehnică 1 (risc geotehnic redus), după cum urmează:

| Factorii avuți în vedere |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| condiții de teren | teren bun | 2 |
| apă subterană | fără epuismente | 1 |
| categoria de importanță a construcției | redusă | 2 |
| vecinătăți | fără riscuri | 1 |
| valoarea accelerației terenului pentru proiectare | ag = 0,35g | 3 |
| Total |  | 9 |

Din punct de vedere geotehnic pe amplasamentul cercetat şi în jurul acestuia nu au fost identificate fenomene de instabilitate locală a terenului care să pună în pericol stabilitatea obiectivului.

Pentru cunoaşterea în profunzime a condiţiilor de teren, pe amplasamentul obiectivului s-au executat 2(două) sondaje de cercetare, până la adâncimea            de 2,00 m. fiecare, faţă de C.T.N.

Rezultatele cercetării sunt materializate astfel:

-  un strat de sol vegetal, dezvoltat pe o grosime de 0,20 m, față de C.T.N.;

- un strat de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă dezvoltat pe o grosime de 1,80 m față de C.T.N;

Sondajele executate pe amplasamentul viitoarei construcții, au pus în evidenţă faptul că terenul natural de fundare este constituit din pământ necoeziv, reprezentat de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă.

În baza observaţiilor directe din teren şi celor mai sus menţionate precizăm următoarele:

- se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificaţie orizontală,  uniformă, încadrându-se în grupa “terenurilor bune de fundare” conform Normativ                      NP 074-2014, tabel A1.1;

-   presiunea convenţională pconv=250 kPa pentru stratul de nisip argilos cu fragmente de gresie colțuroasă, conform  normativ NP 112-2014, anexa D,                     tabel D2 și D3;

- suprafaţa destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea generală şi locală asigurată şi fiind ferită de pericolul inundaţiilor;

- stratul natural de fundare va fi stratul de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă, dezvoltat la adâncimea 0,20 - 2,00 m. faţă de C.T.N;

- indicatorii fizico – mecanici ai stratului de fundare, sunt favorabili fundării directe;

- fundarea se va face direct în stratul menţionat, cu respectarea unei adâncimi de fundare de – 1,10 m. faţă de C.T.N.;

- calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaţiilor se va face utilizând pconv=250 kPa, pentru gruparea  fundamentală  de sarcini, conform normativ NP 112-2014, anexa D, tabel D2 și D3; valoarea menţionată se va corecta cu coeficienţii CB(corecția de lățime), respectiv CD(corecția de adâncime) în funcţie de lăţimea tălpii fundaţiei şi adâncimea de fundare proiectate în conformitate cu prevederile punctelor D.2.1 și D.2.2 din normativ NP 112-2014, anexa D;

- se propune ca sistem de fundare, fundaţii tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundaţii continue de legătură;

- prezenţa nivelului freatic la adâncimi de 22,00-24,00 m. faţă de  C.T.N., nu va avea influenţă asupra terenului de sub fundaţii;

-  la lucrările de sistematizare se vor prevedea, măsuri de îndepărtare a apelor meteorice din vecinătatea fundaţiilor;

- adâncimea maximă de îngheţ în zona teritoriului Comunei Gura Văii, este                   de 0,90 – 1,00 m. față de C.T.N. conform STAS 6054/77;

- pe amplasament şi în împrejurimi nu au existat construcţii vechi, aşa încât nu se pune problema, unor accidente subterane de genul beciurilor, conductelor, cablurilor îngropate sau puţuri dezafectate;

- de jur-împrejurul construcţiei se vor prevedea trotuare etanşe dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20 m; trotuarele vor avea lăţimea de 0,80 m cu o panta de 3%  spre exterior;

Se va solicita prezenţa pe şantier a inginerului geolog la încheierea săpăturii generale, pentru confirmarea naturii terenului de fundare  şi ori de câte ori proiectantul de structuri, constructorul sau beneficiarul consideră necesar.

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

In cele ce urmeaza se face descrierea lucrarilor propuse a se executa in cadrul obiectivului ”CONSTRUIRE TEREN SPORT ”, in COM. GURA VAII , SCOALA GIMNAZIALA SAT DUMBRAVA  JUD. BACAU .

Solutia propusa prevede construirea unei teren de sport multifunctional  cu dimensiunile maxime de 40,0mx20,0m ,  pe care va fi montat un covor sintetic cu dimensiunile de 40,00 x 20,00 m, cu suprafata de 800mp. Structura de rezistenta a terenului de sport este realizata din 20 cm (dupa compactare) balast compactat , 5 cm -8 cm strat de paitra sparta compactata , sort 0-20mm , amestec optimal ,  10 cm beton C12/15 , elicopterizat  , armat cu plasa STNB 4mm/100X100 mm , turnat in panouri de 2,0mx2,0m , cu rosturi umplute cu bitum , Pe stratul de beton finisat se aseaza covorul sintetic fixat cu adeziv special , in suprafata de 800,00 mp. Covorul sintetic va avea grosime de 20mm si va fi de tuipul covor sintetic cu nisip cuartos .

Pentru evacuarea apelor meteorice terenul este prevazut pante de o,5 % , dirijate de la mijlocul terenului , pe latuar lunga  , spre margini .

Se propune realizarea imprejmuireii terenului cu plase de gard din sarma zincata cu H=4m, sustinute de stalpi metalici profil dreptunghiular cu sectiunea de 80x60-3,5mm  si rigle orizontale cu sectiunea de 40x40-3mm . Stalpii metalici sunt incastrati in fundatii izolate din beton , lagate intre ele cu grinzi din beton armat.

Lungimea totala a imprejmuirii este de 120ml.

Constructia  se incadreaza in clasa IV importanta,[P100-2006], categoria de importanta "D" , redusa .  [ HGR-766/97 ] .

INSTALATII INTERIOARE [APA, CANAL, ELECTRICE ]

Instalatia de alimentare cu apa – nu este cazul.

Instalatia de canalizare – nu este cazul.

Instalatia de alimentare cu energie electrica –nu este cazul .

AMENAJARI EXTERIOARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA

AMENAJARI EXTERIOARE

Se vor realiza amenajari exterioare specifice destinatiei pentru care a fost realizata constructia : alei de acces la noua  constructie, inerbarea spatiilor ce au fost acoperite de materiale de constructie.

SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Denivelarea  terenului de amplasament nu  impune realizarea unor obiective deosebite de amenajare pe verticala.

INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Rezistenta si stabilitate – Conform HGR 925 /1995 art. 7,

beneficiarul va verifica documentatia tehnica de autorizatie de construire printr-un verificator tehnic MLPAT pentru cerinta A1. Beneficiarul are obligatia de a incepe lucrarile de constructie pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de executie conform Legii 10/1995 .

Securitatea la incendiu – Constructia se incadreaza in gradul IV de rezistenta la foc. Se vor respecta prevederile Normativului de protectie la foc – P118/199 si a HGR nr. 571/1998, norme generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu ordinul MI 775/1998 si alte acte normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii  .

Refacerea si protectia mediului –	Concomitent cu finalizarea lucrarilor de constructii – montaj se va reface cadrul natural prin amenajari de spatii verzi intre cladiri, garduri vii la limita trotuarelor si aleelor de acces, plantari de pomi, etc.  Deseurile (  in principal deseuri menajere ) vor fi colectate intr-o europubela, de unde vor fi preluate si transportate la rampa de gunoi de catre o unitate specializata.

MASURI DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.

ORGANIZARE DE SANTIER

Lucrarile de executie se vor realiza in incinta proprietatii fara a incomada circulatia pe domeniul public.

Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ;

- Regulamentul MLPAT9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii –montaj . ed. 95;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 –normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 –Normativ C300-1994   - Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

INCADRAREA IN LEGISLATIE

La intocmirea documentatiei s-au avut in vedere urmatoarele norme si prescriptii in vigoare :

- NP 066 – 02 “Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor din punct de vedere al cerintelor legii 10/1995.

- Normativul P100-1-2013 privind asigurarea gradului de protectie antiseismica   pentru acest gen de lucrari ;

- STAS-10107-90 privind alcatuirea si realizarea elementelor din beton simplu si beton armat;

- NP112-Normativ privind proiectarea fundatiilor directe.

La realizarea constructiei se vor respecta Normele de securitate si sanatate in munca pentru acest gen de lucrari, normele PSI in vigoare.

DISPOZITII FINALE

Documentatia tehnica a fost intocmita in baza temei de proiectare convenita cu beneficiarul, a documentelor cadastrale puse la dispozitie de beneficiar.

La amplasarea constructiei s-a tinut cont de solicitarea beneficiarului raportata la legislatia in vigoare.

Conform HG nr. 925/20/11/1995 . art. 7 si a Legii10-95 privind calitatea in constructii, beneficiarul are obligatia de a verifica proiectul pentru obtinerea  autorizatiei de construire printr-un verificator atestat pentru cerintele de calitate A1.

Conform Legii10-95 este interzisa aplicarea documentatiilor tehnice si a detaliilor neverificate de catre un verificator atestat.

Conform HG nr. 272/14 iunie 1994 privind aplicarea " Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii " art. 14 ,f, beneficiarul trebuie sa anunte Inspectia de Stat in Constructii a judetului Bacau  in termen de 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor de constructii .

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 , ale Ordinului MLPAT NR. 91/1991 , ale Ordinului Ministerului Finantelor nr. 792/1994 si a celorlalte acte normative in vigoare referitoare la promovarea obiectivelor de investitii, atacarea, realizarea si finantarea lucrarilor sunt conditionate de obtinerea avizelor si acordurilor specifice.

Obtinerea avizelor si acordurilor sta in sarcina beneficiarului si se realizeaza pe baza documentatiilor si elementelor specifice oferite de catre proiectantul general.

Documentatia a fost intocmita in doua exemplare, ambele cu aceeasi valabilitate de original.

INTOCMIT,

ING. BALTATESCU VASILE

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA, JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

  - MEMORII PE SPECIALITATI

MEMORIU DE ARHITECTURĂ

Capitolul I - DATE GENERALE

I.01   - Obiectul proiectului:  CONSTRUIRE TEREN SPORT

- beneficiar: 		   U.A.T. COMUNA GURA VAII

- amplasamnent:           COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA , JUD. BACAU

- proiectant general: 	   S.C. TRUST PROIECT S.R.L.

- numar documentatie tehnica: 	15/2020

- faza de proiectare :	   P.Th.

I.02 - Caracteristicile amplasamentului

- incadrare in localitate si zona :

Constructia propusa pentru realizare va fi amplasata pe terenul proprietate al beneficiarului in COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA , JUD. BACAU.

- descrierea terenului :

Terenul de amplasament prezinta o panta de cca 0,5%. Stratificatia terenului de fundare, nivelul apei freatice, sunt detaliate in " STUDIU GEOTEHNIC " comandat de beneficiar.

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona cu ag= 0,35 g si Tc=0,7 sec. . Pconv. de calcul este 250 Kpa, iar adancimea de fundare se va stabili la 0,90m de la CTN . Adancimea de inghet este de 0,90 m de la CTN .

- conditii de clima : Amplasamentul propus se incadreaza in zona climei temperate cu variatii de temperatura specifice celor patru anotimpuri influientate de factorii de pozitionare geografica si a influentei vinturilor de nord-est.

Temperaturile de vara se situeaza intre limitele 12-32 grade iar iarna -28-3 grade conform datelor statistice  ale INMH Bucuresti .

- zona seismica de calcul :  Constructia proiectata se incadreaza din punct de vedere seismic , conform normativului P100-1/2013 in zona de hazard seismic cu ag=0,35g acceleratia terenului si Tc=0,7 sec. . Categoria de importanta a obictivului este D, clasa de importanta IV.

- particularitati geotehnice ale terenului : conditiile de amplasare si de realizare ale constructiei sunt conforme cu  PUG  COM. GURA VAII , aprobat  prin HCL   , Codul Civil si  Certificatul  de  urbanism  emis de Primaria COM. GURA VAII.

- relatia cu constructiile invecinate : In zona de amplasament a constructiilor nu se gasesc conducte si cabluri sub si supraterane care sa afecteze constructia propusa .

- modul de asigurare a utilitatiilor

Instalatia de alimentare cu apa – nu esta cazul.

Instalatia de canalizare – nu este cazul .

Instalatia de alimentare cu energie electrica- nu este cazul .

I.03 - Caracteristicile constructiei

- dimensiunile maxime la teren:  40,00 m x 20,00 m

- suprafata teren								S=   1608,24mp

- suprafata pt. care se solicita C.U					S=   1608,24mp

- suprafata construita 							S=     800,00mp

- suprafata desfasurata							S=     800,00mp

- P.O.T = 1%

- C.U.T.= 1

- Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “D” DE IMPORTANTA  (conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "IV" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/2013).

I.04 - Elemente de trasare

sunt respectate aliniamentele prevazute in certificatul de urbanism.

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA

- lista spatiilor:

teren sport cu S=800,00 mp.

Capitolul III - SOLUTII  CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

In cele ce urmeaza se face descrierea lucrarilor propuse a se executa in cadrul obiectivului   ” CONSTRUIRE TEREN SPORT  ”, in COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA , SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII , JUD. BACAU .

Solutia propusa prevede construirea unei teren de sport multisport ( teren tenis , handbal , volei , minifotbal)cu dimensiunile maxime de 40,00 x 20,00m pe care va fi montat un covor sintetic cu dimensiunile de 40,00 x 20,00 m, cu suprafata de 800mp.

Pentru un confort optim al jucătorilor, se utilizează gazon sintetic cu înălţimea firului de cu fir de 20 mm înălţime si grosime mică, realizat din polietilenă (care nu zgârie şi nu ”arde” pielea jucătorilor la contactul cu iarba)

Gazonul utilizat în construcția terenurilor de minifotbal este gazon  certificat FIFA , având o calitate deosebită.

Gazonul poate fi verde, roşu sau o combinaţie din cele două.

Gazonul are marcajele făcute cu inserţii din linii albe, galbene.

Umplutură din nisip curţos uscat – 10-15 kg/mp;

Structura de rezistenta a terenului de sport este realizata din 20 cm (dupa compactare) balast compactat , 5 cm -8 cm strat de paitra sparta compactata , sort 0-20mm , amestec optimal ,  10 cm beton C12/15 , elicopterizat  , armat cu plasa STNB 4mm/100X100 mm , turnat in panouri de 2,0mx2,0m , cu rosturi umplute cu bitum , Pe stratul de beton finisat se aseaza covorul sintetic fixat cu adeziv special , in suprafata de 800,00 mp

Pentru evacuarea apelor meteorice terenul este prevazut cu pante de 0,5% pe directia scurta iindreptate de la mijloc spre laterale .

Se propune realizarea imprejmuireii terenului cu plase de gard din sarma zincata cu H=4m, sustinute de stalpi metalici profil dreptunghiular cu sectiunea de 80x60-3,5mm  si rigle orizontale cu sectiunea de 40x40-3mm . Stalpii metalici sunt incastrati in fundatii izolate din beton , lagate intre ele cu grinzi din beton armat.

Lungimea totala a imprejmuirii este de 120ml.

Accessul la teren se face prin doua porti metalice , una pentru acces auto cu dimnesiunile de 250x200m  si una pentru acces pietonal cu dimensiuneade 100x200m.

Dotarile necesare functionarii terenului de sport sunt urmatoarele :

-plasa porti-2 buc.

-porti minifotbal3x2x1 -2 buc.

-fileu tenis+stalpi -1 buc set.

-consola baschet monostalp -2 buc.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)

IV.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE

Conform HGR 925 /1995 art. 7 , beneficiarul va verifica documentatia de autorizatie de construire printr-un verificator tehnic MLPAT pentru cerinta A1.

Beneficiarul are obligatia de a incepe lucrarile de constructie pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de executie conform Legii 10/1995 .

IV.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC
	În conformitate cu prevederile tab. 2.1.9. / cap. 2 din P 118-99, combustibilitatea şi clasa de inflamabilitate a materialelor din componenţa elementelor de construcţie care sunt luate în considerare prin criteriile de clasificare sunt corespunzătoare cerinţelor din tabel pentru încadrarea în gradul IV de rezistenţă la foc.

PROTECTIA LA FOC FATA DE VECINATATI
Se realizează prin:
	- Utilizarea unor materiale de construcţie şi finisaje incombustibile sau greu combustibile .
	- Sunt asigurate posibilităţi de acces din exterior, directe şi lipsite de obstacole.

IV.03-Cerinta «C» IGIENA ,SANATATE SI MEDIU

### ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE.

- Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior :

In zona de amplasament a constructiilor ce fac obiectul prezentului proiect nu au fost identificate noxe exterioare peste limita admisa conform reglementarilor.

2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar ocupanti :

Nu este cazul.

3.Controlul climatului radiativ- electromagnetic:

Nu există emanaţii radioactive, câmpuri electrice, magnetice peste limita admisa, conform normativelor in vigoare.

4.Posibilitati de mentinere a igienei :

Sunt asigurate toate condiţiile pentru mentinerea curateniei si intretinerea spatiilor.

4.Mediul termic şi umiditatea:

Nu este cazul.

5.Iluminatul natural şi artificial:

Iluminatul artificial-nu este cazul .

6.Alimentarea cu apă şi igiena apei :

Nu este cazul.

7.Igiena evacuării apelor uzate vizează :

Nu este cazul.

8.Igiena evacuării deşeurilor solide vizează :

Deseurile (in principal deseuri menajere ) vor fi colectate in europubele, de unde vor fi preluate si transportate la rampa de gunoi de catre o unitate specializata.

### PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)

- Clarificarea regimului juridic (teren, constructii existente).

Terenul pe care  va fi ampasata constructia ce face obiectul prezentei documentatii tehnice este proprietatea beneficiarului, se afla in COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA, SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII , JUD. BACAU si este liber de constructii.

- Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie.

Investitia  are destinatia de ” CONSTRUIRE TEREN SPORT ” si este proprietatea beneficiarului U.A.T. COMUNA GURA VAII .

3. Regim tehnic.

a. accese, circulatie (auto), asigurare parcaje proprii si pentru vizitatori.

- accesele  auto şi pietonale sunt realizate prin racordarea la trama stradală existentă la limita proprietatii. Parcajele proprii şi pentru vizitatori sunt rezolvate în cadrul proprietatii.

b. aliniere, retrageri, inaltime (numar etaje).

- sunt respectate aliniamentele prevazute in certificatul de urbanism.

c. asigurare utilitati, electrice, lucrari necesare.

- constructiile  beneficiaza de toate utilităţile necesare prin racordare la reţelele tehnico-edilitare existente în zonă.

d, expresivitate integrata ansamblului.

- datorita solutiei  propuse se incadreaza perfect in peisajul arhitectural existent.

e. mod de executie (organizare santier), materiale ecologice,

Organizarea de şantier se va face în sistemul „fluxuri în lanţ” - desfăşurarea fluxurilor tehnologice fiind următoarea:

- lucrări de constructie a infrastructurii,

- lucrări de constructie a suprastructurii,

- lucrări de finisaje.

Deşeurile rezultate din lucrările de construcţii vor fi transportate la cea mai apropiată groapă de gunoi indicată de autorităţi (cu acordul scris al acestora). Întreaga organizare de şantier se va desfăşura pe  proprietate, nefiind necesare alte suprafeţe de teren (ale vecinilor sau din domeniul public).

4. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)

Nu sunt necesare intervenţii majore asupra cadrului natural sau amenajat.

Natura lucrarilor executate pentru realizarea constructiilor si a instalatiilor precum si in timpul exploatarii acestora nu este in masura de a produce contaminari ale solului sau ale panzei freatice.

5. Protecţia florei, faunei şi reliefului determinată de:

- la executie nu sunt necesare defrişări, degajări agenţi biologici,

- solul nu face parte din clasa de fertilitate I sau II si a fost scos definitiv din circuitul agricol,

- panta terenului natural este amenajată pentru evacuarea apelor pluviale spre reţeaua de canalizare existentă in cadrul parcelei.

6. Protecţia împotriva umbririi sau reflexiei supărătoare a luminii către vecinătăţi

Sunt respectate prevederile Regulament Local de Urbanism.

7. Protecţia acustică determinată de:

Se respecta prevederile Normativului C 125-2005.

IV.04 Cerinţa «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE

### SIGURANTA  CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

Documentaţia prevede pardoseli (conf. normativ C37), înălţimi de siguranţă (conf. STAS 6131) şi înălţimi utile (conf. Norme Generale de Protecţia Muncii 1996).

Circulaţia exterioară

- pavele din beton prefabricat cu striaţii.

#### Circulaţia interioară orizontală

- pardoselile prevăzute sunt antiderapante şi antifoc.

Circulatia interioara se realizeaza pe caile de acces. Materialele cu care se realizeaza finisajul pardoselelor constructiei sunt alese sa fie antiderapante.

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

### Nu este cazul .

### SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE

### Nu este cazul .

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT

Nu este cazul .

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE

Nu este cazul.

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII

Nu este cazul.

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere)

Pardoseli antiderapante .

### SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI INSECTELOR

-   Imprejmuirea corespunzatoare a proprietatii,

- Impiedicarea forţării din afară,

IV.05 - Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT

1. INSCRIEREA IN CONDIŢIILE DE MEDIU.

Executia lucrarilor propuse prin prezenta documentatie nu influenteaza in nici un fel conditiile de mediu existente in zona de amplasament.

2. MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLĂDIRII.

Nu este cazul.

3. MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR,  ZGOMOTE AERIENE.

Nu este cazul.

4. MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL.

Nu este cazul.

5. PRECIZAREA SPAŢIILOR DE AUDIŢIE:

Nu este cazul.

IV.06 - Cerinţa «F» - IZOLAREA  TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Nu este cazul.

Capitolul V -  MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Concomitent cu finalizarea lucrarilor de constructii – montaj se va reface cadrul natural prin amenajari de spatii verzi intre cladiri, garduri vii la limita trotuarelor, aleilor si drumurilor de acces , plantari de pomi , etc .

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile de executie se vor realiza in incinta proprietatii fara a incomada circulatia pe domeniul public.

Pe durata executiei lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ;

- Regulamentul MLPAT9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in constructii –montaj . ed. 95;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 –normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala ;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 –Normativ C300-1994;

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor .

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular. Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii:

- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;

- Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii -ed. 1995

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la

inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 documentatia tehnica va fi supusa verificarii tehnice pentru cerinta A1 (partea de structura).

INTOCMIT,

ARH. ROTARU CONSTANTIN

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA, JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

MEMORIU  STRUCTURA

MOTIVUL INTOCMIRII DOCUMENTATIEI

La cererea beneficiarului U.A.T. COMUNA GURA VAII, in baza Legii 10/95 privind calitatea in constructii, s-a intocmit prezentul memoriu tehnic de structura parte componenta a documentatiei P.Th. , in scopul construirii unui teren de sport ( multisport), pe terenul proprietate al beneficiarului amplasat in COM. GURA VAII , SAT  DUMBRAVA , SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII , JUD. BACAU.

INCADRAREA CONSTRUCTIEI  IN CLASE SI CATEGORII

Constructia se incadreaza din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 in zona de hazard seismic cu ag=0,35g acceleratia terenului si Tc=0,7 sec. . Categoria de importanta a obictivului este D, clasa de importanta IV.

CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI DE AMPLASAMENT

Terenul de amplasament prezinta o panta de cca 0.5%. Stratificatia terenului de fundare, nivelul apei freatice, sunt detaliate in " STUDIU GEOTEHNIC " comandat de beneficiar si intocmit de SC GEBRALDOR S RL , ing. Geolog Tatarascu Gheorghe .

Conform normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona cu ag= 0,35 g si Tc=0.7 sec. . Pconv. de calcul este 250 Kpa, iar adancimea de fundare se va stabili la 0,90 m de la CTN . Adancimea de inghet este de 0,90 m de la CTN .

Conform studiului geotehnic amplasamentul ocupă o suprafaţă liberă de construcţii în intravilanul comunei Gura Văii, sat Dumbrava.

Din punct de vedere geomorfologic Comuna Gura Văii se găseşte situată în         partea de sud județului Bacău, la nord-est de municipiul Onești, pe valea Pârâului Mare, între Culmea Pietricica şi Subcarpaţii Vrancei.

Din punct de vedere geologic, Comuna Gura Văii se află situată la contactul dintre culmea Pietricica și depresiunea Tazlău – Cașin, care fac parte din Unitatea Marginală de Fliş a Carpaţilor Orientali.

În ce priveşte hidrogeologia zonei, nivelul pânzei freatice se află la  adâncimi  variabile,  cuprinse   în  general între  8,00–25,00 m. faţă de  C.T.N. În zona amplasamentului nivelul pânzei freatice este situat la adâncimea                   de  22,00-24,00 m. faţă de  C.T.N.

# Reţeaua hidrografică o formează râul Trotuş, cu afluenţii săi pârâul Oituz şi pârâul Caşin pe partea dreaptă şi pârâul Mare pe partea stângă.

Clima zonei cercetate este temperat – continentală, temperaturile fiind cuprinse între -25º pe timpul iernii şi +35º pe timpul verii. Cantităţile anuale de precipitaţii au valori de 580-650 l/mp. Trebuie remarcat caracterul torenţial al precipitaţiilor, în sezonul cald, fapt ce se reflectă în regimul scurgerii apei şi în frecvenţa mare a viiturilor.

Valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului, mediată pe 10 minute qb = 0.6 kPa, conform Indicativ CR 1-1-4/2012.

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 2.0 kN/m2                     (IMR.= 50 ani), conform Indicativ CR 1-1-3/2012.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 construcția proiectată se încadrează în Categoria de importanţă redusă(D).

Conform Normativului P100 – 1/2013, pentru proiectarea construcţiilor la acţiunea seismică, în condiţiile seismice şi de teren ale comunei Gura Văii, pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) I.M.R.= 225 ani, Tc = 0,7 s, ag = 0,35g, conform Fig.3.1.,  Fig. 3.2. şi tabel A.1. din normativ. Gradul seismic corespunzător este 71(şapte) conform Stas 11100/1-93(scara de intensitate seismică MSK).

În conformitate cu normativul NP 074-2014, Tabel A1.4 şi Tabel A1.5 s-a stabilit, pentru sistemul construcție-teren, categoria geotehnică 1 (risc geotehnic redus), după cum urmează:

| Factorii avuți în vedere |  | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| condiții de teren | teren bun | 2 |
| apă subterană | fără epuismente | 1 |
| categoria de importanță a construcției | redusă | 2 |
| vecinătăți | fără riscuri | 1 |
| valoarea accelerației terenului pentru proiectare | ag = 0,35g | 3 |
| Total |  | 9 |

Din punct de vedere geotehnic pe amplasamentul cercetat şi în jurul acestuia nu au fost identificate fenomene de instabilitate locală a terenului care să pună în pericol stabilitatea obiectivului.

Pentru cunoaşterea în profunzime a condiţiilor de teren, pe amplasamentul obiectivului s-au executat 2(două) sondaje de cercetare, până la adâncimea            de 2,00 m. fiecare, faţă de C.T.N.

Rezultatele cercetării sunt materializate astfel:

-  un strat de sol vegetal, dezvoltat pe o grosime de 0,20 m, față de C.T.N.;

- un strat de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă dezvoltat pe o grosime de 1,80 m față de C.T.N;

Sondajele executate pe amplasamentul viitoarei construcții, au pus în evidenţă faptul că terenul natural de fundare este constituit din pământ necoeziv, reprezentat de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă.

În baza observaţiilor directe din teren şi celor mai sus menţionate precizăm următoarele:

- se poate aprecia ca fiind vorba de o stratificaţie orizontală,  uniformă, încadrându-se în grupa “terenurilor bune de fundare” conform Normativ                      NP 074-2014, tabel A1.1;

-   presiunea convenţională pconv=250 kPa pentru stratul de nisip argilos cu fragmente de gresie colțuroasă, conform  normativ NP 112-2014, anexa D,                     tabel D2 și D3;

- suprafaţa destinată amplasamentului obiectivului proiectat este aproximativ plană, având stabilitatea generală şi locală asigurată şi fiind ferită de pericolul inundaţiilor;

- stratul natural de fundare va fi stratul de nisip argilos cu fragmente rare de gresie colțuroasă, dezvoltat la adâncimea 0,20 - 2,00 m. faţă de C.T.N;

- indicatorii fizico – mecanici ai stratului de fundare, sunt favorabili fundării directe;

- fundarea se va face direct în stratul menţionat, cu respectarea unei adâncimi de fundare de – 1,10 m. faţă de C.T.N.;

- calculul terenului de fundare şi dimensionarea definitivă a fundaţiilor se va face utilizând pconv=250 kPa, pentru gruparea  fundamentală  de sarcini, conform normativ NP 112-2014, anexa D, tabel D2 și D3; valoarea menţionată se va corecta cu coeficienţii CB(corecția de lățime), respectiv CD(corecția de adâncime) în funcţie de lăţimea tălpii fundaţiei şi adâncimea de fundare proiectate în conformitate cu prevederile punctelor D.2.1 și D.2.2 din normativ NP 112-2014, anexa D;

- se propune ca sistem de fundare, fundaţii tip „bloc+cuzinet” sub fiecare stâlp de cadru cu fundaţii continue de legătură;

- prezenţa nivelului freatic la adâncimi de 22,00-24,00 m. faţă de  C.T.N., nu va avea influenţă asupra terenului de sub fundaţii;

-  la lucrările de sistematizare se vor prevedea, măsuri de îndepărtare a apelor meteorice din vecinătatea fundaţiilor;

- adâncimea maximă de îngheţ în zona teritoriului Comunei Gura Văii, este                   de 0,90 – 1,00 m. față de C.T.N. conform STAS 6054/77;

- pe amplasament şi în împrejurimi nu au existat construcţii vechi, aşa încât nu se pune problema, unor accidente subterane de genul beciurilor, conductelor, cablurilor îngropate sau puţuri dezafectate;

- de jur-împrejurul construcţiei se vor prevedea trotuare etanşe dispuse pe un strat de pământ stabilizat (compactat) gros de 0,20 m; trotuarele vor avea lăţimea de 0,80 m cu o panta de 3%  spre exterior;

Se va solicita prezenţa pe şantier a inginerului geolog la încheierea săpăturii generale, pentru confirmarea naturii terenului de fundare  şi ori de câte ori proiectantul de structuri, constructorul sau beneficiarul consideră necesar.

DESCRIREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Solutia propusa prevede construirea unei teren de sport multifunctional  cu dimensiunile maxime de 40,0mx20,0m ,  pe care va fi montat un covor sintetic cu dimensiunile de 40,00 x 20,00 m, cu suprafata de 800mp. Structura de rezistenta a terenului de sport este realizata din 20 cm (dupa compactare) balast compactat , 5 cm -8 cm strat de paitra sparta compactata , sort 0-20mm , amestec optimal ,  10 cm beton C12/15 , elicopterizat  , armat cu plasa STNB 4mm/100X100 mm , turnat in panouri de 2,0mx2,0m , cu rosturi umplute cu bitum , Pe stratul de beton finisat se aseaza covorul sintetic fixat cu adeziv special , in suprafata de 800,00 mp. Covorul sintetic va avea grosime de 20mm si va fi de tuipul covor sintetic cu nisip cuartos .

Pentru evacuarea apelor meteorice terenul este prevazut cu pante de 0,5 % , dirijate de la mijlocul terenului , pe latura scurta   , spre margini .

Se propune realizarea imprejmuireii terenului cu plase de gard din sarma zincata cu H=4m, sustinute de stalpi metalici profil dreptunghiular cu sectiunea de 80x60-3,5mm  si rigle orizontale cu sectiunea de 40x40-3mm . Stalpii metalici sunt incastrati in fundatii izolate din beton , lagate intre ele cu grinzi din beton armat.

Lungimea totala a imprejmuirii este de 120ml.

Accessul la teren se face prin doua porti metalice , una pentru acces auto cu dimnesiunile de 250x200m  si una pentru acces pietonal cu dimensiuneade 100x200m.

Protectia structurii metalice a imprejmuirii se realizeaza cu un strat de grund si doua straturi de vopsea verde.

NORMATIVE IN VIGOARE

La elaborarea documentatiei s-au utilizat urmatoarele normative si STAS-uri in vigoare:

- NP 066 – 02 “Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor din punct de vedere al cerintelor legii 10/1995.

- Pentru realizarea tribunelor se vor respecta prevederile punctului III.2..

- CR0-2005   -   Actiuni in constructii

- NP –007/97 – Cod de proiectare pentru structuri in cadre din beton armat.

- P100-1/2013 -  Normativ privind protectia antiseismicã a constructiilor.

- NP112-04  -   Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa .

- CR 1-1-3-2005 Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

- NP 082-04 - Actiunea vantului asupra constructiilor

- NE 012-1:2014 ‘’Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat ‘’Partea 1  Producerea betonului

- NE 012-2:2014 ‘’Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat ‘’Partea 2  Executarea lucrarilor

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

DISPOZITII FINALE

Conform HGR 925/1995 art. 7 beneficiarul va verefica documentatia tehnica de autorizatie de construire printr-un verificator tehnic MLPAT pentru cerinta A1 , A2. Beneficiarul are obligatia de a incepe lucrarile de constructie pe baza unui proiect tehnic si al detaliilor de executie conform Legii 10/95. De asemenea constructorul nu poate incepe executia decat pe baza unui proiect tehnic si a detaliilor de executie verificate de catre un verificator atestat .

Conform HGR 272/1994 beneficiarul are obligatia de a anunta inceperea lucrarilor cu 30 de zile inainte I.S.C. Bacau.

INTOCMIT,

ING. BALTATESCU VASILE

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA, JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

2.3. DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA

PROIECTATA

- dimensiunile maxime la teren:  40,00 m x 20,00 m

- suprafata teren								S=   1608,24mp

- suprafata pt. care se solicita C.U					S=   1608,24mp

- suprafata construita 							S=     800,00mp

- suprafata desfasurata							S=     800,00mp

- P.O.T = 1%

- C.U.T.= 1

INTOCMIT,

ARH. ROTARU CONSTANTIN

| SC TRUST PROIECT SRL J04/1446/2005 | DOCUMENTATIE TEHNICA NR. 15/2020 CONSTRUIRE TEREN SPORT BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA GURA VAII ADRESA: COM. GURA VAII , SAT DUMBRAVA, JUD. BACAU FAZA: P.Th. |
| --- | --- |

MEMORIU PRIVIND SĂNĂTATEA SI SECURITATEA

PENTRU ŞANTIERE

Cerinţe minime generale pentru locurile de muncă din şantiere

- Stabilitate şi soliditate

  - Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.

  - Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

- Instalaţii de distribuţie a energiei

  - Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă ori indirectă.

  - La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se ţină seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi de competenţa persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei.

- Căile şi ieşirile de urgenţă

  - Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct posibil într-o zonă de securitate.

  - În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate maximă pentru lucrători.

  - Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se determină în funcţie de utilizare, de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente.

  - Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate în locuri corespunzătoare.

  - Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte.

3.6. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranţă, de intensitate suficientă în caz de pană de curent.

- Detectarea şi stingerea incendiilor

4.1. În funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de echipamentele prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale materialelor prezente, precum şi de numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar să fie prevăzute un număr suficient de dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum şi, dacă este cazul, un număr suficient de detectoare de incendiu şi de sisteme de alarmă.

- Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu şi sistemele de alarmă trebuie întreţinute şi verificate în mod periodic.

La intervale periodice trebuie să se efectueze încercări şi exerciţii adecvate.

- Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie să fie accesibile şi uşor de manipulat.

- Acestea trebuie să fie semnalizate conform prevederilor din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.

Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare.

  - Ventilaţie

Ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor, trebuie luate măsuri pentru a asigura lucrătorilor aer proaspăt în cantitate suficientă.

Dacă se foloseşte o instalaţie de ventilaţie, aceasta trebuie menţinută în stare de funcţionare şi nu trebuie să expună lucrătorii la curenţi de aer care le pot afecta sănătatea.

Atunci când este necesar pentru sănătatea lucrătorilor, un sistem de control trebuie să semnalizeze orice oprire accidentală a instalaţiei.

  - Expunerea la riscuri particulare

    - Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.

    - Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conţină o substanţă toxică sau nocivă, să aibă un conţinut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera contaminată trebuie controlată şi trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol.

    - Într-un spaţiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat.

Lucrătorul trebuie cel puţin să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate măsurile

corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat.

  - Temperatura

În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi lucrătorii.

  - Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie de pe şantier

    - Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de suficientă lumină naturală.

Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi, de asemenea, pe timpul nopţii locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare şi suficientă.

Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra şocurilor.

Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influenţeze percepţia semnalelor ori a panourilor de semnalizare.

    - Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie amplasate astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.

    - Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în cazul întreruperii funcţionării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă de o intensitate suficientă.

  - Uşi şi porţi

9.1. Uşile culisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice ieşirea de pe şine şi căderea lor.

9.2. Uşile şi porţile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice căderea lor.

- Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă trebuie să fie semnalizate corespunzător.

- În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să existe uşi pentru pietoni.

Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie să fie menţinute libere în permanenţă.

- Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare pentru lucrători.

Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de identificat, cu

excepţia celor care se deschid automat în caz de pană de energie, şi trebuie să poată fi deschise manual.

10. Căi de circulaţie - zone periculoase

- Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile astfel încât să poată fi utilizate uşor, în deplină securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie să nu fie expuşi nici unui risc.

- Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau a mărfurilor, precum şi cele unde au loc operaţiile de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în funcţie de numărul potenţial de utilizatori şi de tipul de activitate.

Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulaţie, o distanţă de securitate suficientă sau mijloace de protecţie adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului.

Căile de circulaţie trebuie să fie clar semnalizate, verificate periodic şi întreţinute.

- Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă suficientă faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări.

- Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective.

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele periculoase.

Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.

  - Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru

Suprafaţa posturilor de lucru trebuie stabilită, în funcţie de echipamentul şi materialul necesar, astfel încât lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mişcare pentru activităţile lor.

  - Primul ajutor

    - Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment.

De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop.

Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate.

    - Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile şantierului sau de tipurile de activităţi.

    - Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde.

    - Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 92/58/CEE.

    - Trebuie asigurate materiale de prim ajutor în toate locurile unde condiţiile de muncă o cer.

Acestea trebuie să fie semnalizate corespunzător şi trebuie să fie uşor accesibile.

Un panou de semnalizare amplasat în loc vizibil trebuie să indice clar adresa şi numărul de telefon ale serviciului de urgenţă.

  - Instalaţii sanitare

14.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte

- Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se schimbe într- un alt spaţiu.

Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă capacitate suficientă şi să fie dotate cu scaune.

- Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare şi să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător să îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum şi vestimentaţia şi efectele personale şi să le poată păstra încuiate.

În anumite situaţii, cum ar fi existenţa substanţelor periculoase, a umidităţii, a murdăriei, îmbrăcămintea de lucru trebuie să poată fi ţinută separat de vestimentaţia şi efectele personale.

- Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare separată a acestora.

- Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare lucrător trebuie să dispună de un loc unde să-şi pună îmbrăcămintea şi efectele personale sub cheie.

14.2. Duşuri, chiuvete

- Atunci când tipul de activitate sau cerinţele de curăţenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie duşuri corespunzătoare în număr suficient.

Trebuie prevăzute săli de duşuri, separate pentru bărbaţi şi femei, sau o utilizare separată a acestora.

- Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încât să permită fiecărui lucrător să îşi facă toaleta, fără să fie deranjat şi în condiţii de igienă corespunzătoare.

Duşurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece şi caldă.

14.2.3. Atunci când duşurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie să fie prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apă curentă caldă, dacă este necesar.

Acestea trebuie să fie amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.

Trebuie prevăzute chiuvete separate pentru bărbaţi şi pentru femei sau o utilizare separată a acestora atunci când acest lucru este necesar din motive de decenţă.

14.2.4. Dacă încăperile cu duşuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste încăperi trebuie să comunice între ele.

14.3. Cabine de WC-uri şi chiuvete

În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri lucrătorii trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete, utilităţi care să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice.

Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a acestora.

15. Încăperi pentru odihnă şi/sau cazare

- Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă şi/sau cazare uşor accesibile, atunci când securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activităţii, numărului mare de lucrători sau distanţei faţă de şantier.

- Încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să fie suficient de mari şi prevăzute cu un număr de mese şi de scaune corespunzător numărului de lucrători.

- Dacă nu există asemenea încăperi, alte facilităţi trebuie să fie puse la dispoziţie personalului pentru ca acesta să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului.

- Încăperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri excepţionale trebuie să fie dotate cu echipamente sanitare în număr suficient, cu o sală de mese şi cu o sală de destindere.

Acestea trebuie să fie dotate cu paturi, dulapuri, mese şi scaune, ţinându-se seama de numărul de lucrători. La atribuirea lor trebuie să se ţină seama de prezenţa lucrătorilor de ambele sexe.

- În încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să se ia măsuri corespunzătoare pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului produs de fumul de tutun.

18. Dispoziţii diverse

- Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile în mod clar.

- Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe şantier şi, eventual, de altă băutură corespunzătoare şi nealcoolică, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de lucru.

- Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi, dacă este cazul, să dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare.

Cerinţe minime specifice pentru posturile de lucru din şantiere

SECŢIUNEA 1

Posturi de lucru din şantiere, în interiorul încăperilor

  - Temperatură

4.1. Temperatura în încăperile de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, încăperile sanitare, cantine şi încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice acestor încăperi.

4.2. Ferestrele, luminatoarele şi pereţii de sticlă trebuie să permită evitarea luminii solare excesive, în funcţie de natura activităţii şi destinaţia încăperii.

  - Iluminatul natural şi artificial

Locurile de muncă trebuie, pe cât posibil, să dispună de lumină naturală suficientă şi să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

  - Pardoselile, pereţii şi plafoanele încăperilor

    - Pardoselile încăperilor trebuie să fie lipsite de proeminenţe, de găuri sau de planuri înclinate periculoase. Pardoselile trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase.

    - Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor încăperilor trebuie să fie realizate astfel încât să poată fi curăţate şi retencuite pentru a se obţine condiţii de igienă corespunzătoare.

6.3. Pereţii transparenţi sau translucizi, în special pereţii realizaţi integral din sticlă, din încăperi ori din vecinătatea posturilor de lucru şi a căilor de circulaţie trebuie să fie semnalizaţi clar.

Aceştia trebuie realizaţi din materiale securizate sau trebuie să fie separaţi de posturile de lucru şi de căile de circulaţie astfel încât lucrătorii să nu poată intra în contact cu pereţii şi să nu poată fi răniţi prin spargerea acestora.

  - Ferestre şi luminatoare

    - Ferestrele, luminatoarele şi dispozitivele de ventilaţie trebuie să poată fi deschise, închise, reglate şi fixate în siguranţă de către lucrători.

Atunci când acestea sunt deschise, trebuie poziţionate astfel încât să nu prezinte un pericol pentru lucrători.

    - Ferestrele şi luminatoarele trebuie prevăzute, încă din faza de proiectare, cu sisteme de curăţare sau trebuie să dispună de dispozitive care să permită curăţarea acestora fără riscuri pentru lucrătorii care execută această activitate ori pentru ceilalţi lucrători prezenţi.

  - Uşi şi porţi

    - Poziţia, numărul, materialele din care sunt realizate, precum şi dimensiunile uşilor şi porţilor sunt determinate în funcţie de natura şi destinaţia încăperilor.

    - Uşile transparente trebuie să fie semnalizate la înălţimea vederii.

    - Uşile şi porţile batante trebuie să fie transparente sau să fie prevăzute cu panouri transparente.

    - Suprafeţele transparente sau translucide ale uşilor şi porţilor trebuie protejate împotriva spargerii atunci când acestea nu sunt construite dintr-un material securizat şi lucrătorii pot fi răniţi în cazul în care acestea se sparg.

9. Căile de circulaţie

Traseele căilor de circulaţie trebuie să fie puse în evidenţă, în măsura în care utilizarea încăperilor şi echipamentul din dotare necesită acest lucru, pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor.

11. Dimensiunile şi volumul de aer al încăperilor

Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafaţă şi o înălţime care să permită lucrătorilor să îşi desfăşoare activitatea fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.

SECŢIUNEA a 2-a

Posturi de lucru din şantiere, în exteriorul încăperilor

      - Stabilitate şi soliditate

1.1. Posturile de lucru mobile ori fixe, situate la înălţime sau în adâncime, trebuie să fie solide şi stabile, ţinându-se seama de:

        - numărul de lucrători care le ocupă;

        - încărcăturile maxime care pot fi aduse şi suportate, precum şi de repartiţia lor;

        - influenţele externe la care pot fi supuse.

Dacă suportul şi celelalte componente ale posturilor de lucru nu au o stabilitate intrinsecă, trebuie să se asigure stabilitatea lor prin mijloace de fixare corespunzătoare şi sigure, pentru a se evita orice deplasare intempestivă sau involuntară a ansamblului ori a părţilor acestor posturi de lucru.

1.2. Verificare

Stabilitatea şi soliditatea trebuie verificate în mod corespunzător şi, în special, după orice modificare de înălţime sau adâncime a postului de lucru.

      - Instalaţii de distribuţie a energiei

- Instalaţiile de distribuţie a energiei care se află pe şantier, în special cele care sunt supuse influenţelor externe, trebuie verificate periodic şi întreţinute corespunzător.

- Instalaţiile existente înainte de deschiderea şantierului trebuie să fie identificate, verificate şi semnalizate în mod clar.

- Dacă există linii electrice aeriene, de fiecare dată când este posibil acestea trebuie să fie deviate în afara suprafeţei şantierului sau trebuie să fie scoase de sub tensiune.

Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie prevăzute bariere sau indicatoare de avertizare, pentru ca vehiculele să fie ţinute la distanţă faţă de instalaţii.

În cazul în care vehiculele de şantier trebuie să treacă pe sub aceste linii, trebuie prevăzute indicatoare de restricţie corespunzătoare şi o protecţie suspendată.

  - Influenţe atmosferice

Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva influenţelor atmosferice care le pot afecta securitatea şi sănătatea.

  - Căderi de obiecte

Lucrătorii trebuie să fie protejaţi împotriva căderilor de obiecte, de fiecare dată când aceasta este tehnic posibil, prin mijloace de protecţie colectivă.

Materialele şi echipamentele trebuie să fie amplasate sau depozitate astfel încât să se evite răsturnarea ori căderea lor.

În caz de necesitate, trebuie să fie prevăzute pasaje acoperite sau se va împiedica accesul în zonele periculoase.

  - Căderi de la înălţime

    - Căderile de la înălţime trebuie să fie prevenite cu mijloace materiale, în special cu ajutorul balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

    - Lucrările la înălţime nu pot fi efectuate, în principiu, decât cu ajutorul echipamentelor corespunzătoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecţie colectivă, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

În cazul în care, datorită naturii lucrărilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie prevăzute mijloace de acces corespunzătoare şi trebuie utilizate centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare.

  - Schele şi scări

    - Toate schelele trebuie să fie concepute, construite şi întreţinute astfel încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală.

    - Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.

    - Schelele trebuie controlate de către o persoană competentă, astfel:

      - înainte de utilizarea lor;

      - la intervale periodice;

      - după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea.

    - Scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă şi să fie corect întreţinute.

Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor.

    - Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

  - Instalaţii de ridicat

7.1. Toate instalaţiile de ridicat şi accesoriile acestora, inclusiv elementele componente şi elementele de fixare, de ancorare şi de sprijin, trebuie să fie:

- bine proiectate şi construite şi să aibă o rezistenţă suficientă pentru utilizarea căreia îi sunt destinate;

- corect instalate şi utilizate;

- întreţinute în stare bună de funcţionare;

- verificate şi supuse încercărilor şi controalelor periodice, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

- manevrate de către lucrători calificaţi care au pregătirea corespunzătoare.

- Toate instalaţiile de ridicat şi toate accesoriile de ridicare trebuie să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.

- Instalaţiile de ridicat, precum şi accesoriile lor nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

  - Vehicule şi maşini pentru excavaţii şi manipularea materialelor

    - Toate vehiculele şi maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie:

      - bine concepute şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice;

      - menţinute în stare bună de funcţionare;

      - utilizate în mod corect.

    - Conducătorii şi operatorii vehiculelor şi maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să aibă pregătirea necesară.

    - Trebuie luate măsuri preventive pentru a se evita căderea în excavaţii sau în apă a vehiculelor şi a maşinilor pentru excavaţii şi manipularea materialelor.

    - Când este necesar, maşinile pentru excavaţii şi manipularea materialelor trebuie să fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conducătorul împotriva strivirii în cazul răsturnării maşinii şi al căderii de obiecte.

  - Instalaţii, maşini, echipamente

    - Instalaţiile, maşinile şi echipamentele, inclusiv uneltele de mână, cu sau fără motor, trebuie să fie:

      - bine proiectate şi construite, ţinându-se seama, în măsura în care este posibil, de principiile ergonomice;

      - menţinute în stare bună de funcţionare;

      - folosite exclusiv pentru lucrările pentru care au fost proiectate;

      - manevrate de către lucrători având pregătirea corespunzătoare.

    - Instalaţiile şi aparatele sub presiune trebuie să fie verificate şi supuse încercărilor şi controlului periodic.

  - Excavaţii, terasamente

10.1. În cazul excavaţiilor, trebuie luate măsuri corespunzătoare:

- pentru a preveni riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare;

- pentru a preveni pericolele legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;

- pentru a asigura o ventilaţie suficientă tuturor posturilor de lucru, astfel încât să se realizeze o atmosferă respirabilă care să nu fie periculoasă sau nocivă pentru sănătate;

- pentru a permite lucrătorilor de a se adăposti într-un loc sigur, în caz de incendiu, irupere a apei sau cădere a materialelor.

10.2. Înainte de începerea terasamentelor trebuie luate măsuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane şi altor sisteme de distribuţie.

- Trebuie prevăzute căi sigure pentru a intra şi ieşi din zona de excavaţii.

- Grămezile de pământ, materialele şi vehiculele în mişcare trebuie ţinute la o distanţă suficientă faţă de excavaţii; eventual, se vor construi bariere corespunzătoare.

  - Lucrări de demolare

Când demolarea unei clădiri sau a unei lucrări poate să prezinte pericole:

    - se vor adopta măsuri de prevenire, precum şi metode şi proceduri corespunzătoare;

    - lucrările trebuie să fie planificate şi executate sub supravegherea unei persoane competente.

  - Construcţii metalice sau din beton, cofraje şi elemente prefabricate grele

- Construcţiile metalice sau din beton şi elementele lor, cofrajele, elementele prefabricate sau suporturile temporare şi schelele trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane competente.

- Trebuie prevăzute măsuri de prevenire corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii împotriva pericolelor datorate nesiguranţei şi instabilităţii temporare a lucrării.

- Cofrajele, suporturile temporare şi sprijinele trebuie să fie proiectate şi calculate, realizate şi întreţinute astfel încât să poată suporta, fără risc, sarcinile la care sunt supuse.

Intocmit:

Ing. BALTATESCU V

# Text boxes

S.C. TRUST PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

jud. BACAU , comuna ZEMES , nr. 586 ,  tel.: 0740832949 ; 0723233042

fax :0234/383284  , J04/1446/2005 , Ro 17844179