MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE

Cap. 1. Date generale

  - Denumire lucrare : Lucrari de refacere 2 podete

  - Amplasament : Sat Paltinata, Comuna Gura Vaii, judetul Bacau

  - Beneficiar investitie : Comuna Gura Vaii, judetul Bacau

  - Intocmire documentatie : S.C.Angiserg Consult SRL Onesti

Cap. 2. Principalele caracteristici ale amplasamentului

La comanda beneficiarului, s-a intocmit prezenta documentatie in vederea efectuarii lucrarilor de refacere a 2 podete in satul Paltinata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau.

Amplasarea constructiei este realizata in  comuna Gura Vaii, judetul Bacau.

Terenul pe care va fi amplasata constructia este proprietatea beneficiarului, Comuna Gura Vaii judetul Bacau.

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat, terenul pe care va fi amplasata constructia prezinta urmatoarele caracteristici :

- Este situat in intravilanul comunei Gura Vaii, judetul Bacau

- Este destinat cailor de acces

In urma discutiilor cu beneficiarul si pe baza datelor culese la fata locului, s-a intocmit prezenta documentatie.

Se solicita realizarea documentatiei tehnico – economice pentru realizarea lucrarilor :

Denumirea obiectivului : “Lucrari de refacere 2 podete, sat Paltinata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau”

Cap. 3. Clima

Judetul Bacau, se caracterizeaza printr-o unitate climatic de nuanta continental, avand ierni cu temperaturi scazute si veri calduroase, cu prediminanta circulatiei atmosferice dinspre nord spre nord – vest.

Oscilatiile climatice au o amploare mare, atat ca efect al circulatiei generale atmosferice, cat si a influentelor provocate de relieful caracteristic (inversiuni termice).

Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primavara – toamna, favorizeaza producerea brumei tarzii si timpurii.

Vanturile predominante sunt dinspre nord – vest si nord.

Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati mici iarna si mari pe timpul verii, temperatura medie anuala prezinta valori de peste 10 grade Celsius, media precipitatiilor situandu-se intre 550 – 600 mm/mp anual.

Cap. 4. Geologia si seismicitatea

Din punct de vedere geotehnic, amplasamentul se inscribe in zona cu teren bun de fundare, formatiunile geologice predominante fiind sedimente grosiere, balast cu bolovanis, care constituie stratul de fundare al majoritatii constructiilor realizate in judetul Bacau.

Conform STAS 6054/77 adancimea minima de inghet admisa in zona amplasamentului este de 0,90 m.

Din punct de vedere seismic, amplasamentul se gaseste in zona cu gradul 8 de seismicitate in conformitate cu SR 11.100/1/93, precum si in zona “C” de calcul conform Normativului P 100/92, avand parametrii caracteristici Ks = 0,20 si Tc = 1,0 sec.

Cap. 5. Categoria de importanta a constructiei

Obiectivul propus spre realizare apartine :

- Clasei de importanta conform HGR 766/97  -  “D”

- Categoria de importanta conform P 100/92 -   “IV” tabel 5.1.

Cap. 6. Date privind lucrarile propuse

La obiectivul mai sus mentionat sunt necesare lucrari de refacere a doua podete in satul Paltinata, comuna Gura Vaii, dupa cum urmeaza:

Refacere podet punct Enache, sat Paltinata:

Se vor monta pe ziduri din beton nou create profile UNP I 300 aflate in proprietatea Autoritatii Contractante pentru sustinere tablier metallic existent. Dupa montare profilele vor fi grunduite si vopsite dupa executia sudurii de fixare.

Profilele vor fi  transportate de catre constructor la locul executiei lucrarilor.

Se vor realiza protectia malurilor cu tampane din beton armat in lungime de 10,00 ml. Tampanele vor avea o grosime de 30 cm si o inaltime de 2,80 m, cu 0,80 m sub cota 0.00.

Armarea se va face prin realizarea unei retele din PC 52 dn 10 mm cu ochiuri de 100 x 100 pe doua randuri.

Se vor executa umpluturi din balast in spatele zidurilor de protectie.

Refacere podet punct Tiron, sat Paltinata:

Se vor realiza protectia malurilor cu ziduri din beton armat in lungime de 16,00 ml. Zidurile vor avea o grosime de 30 cm si o inaltime de 2,80 m, cu 0,80 m sub cota 0.00.

Armarea se va face prin realizarea unei retele din PC 52 dn 10 mm cu ochiuri de 100 x 100 pe doua randuri.

Se vor executa umpluturi din balast in spatele zidurilor de protectie.

Se vor executa lucrari de decolmatare a paraului pe o lungime de 60,00 ml.

Materialele folosite vor fi beton C16/20 (B250)si otel beton PC 52 10 mm grosime.

Cantitatile aferente categoriilor de lucrari prezentate mai sus se gasesc in propunerea financiara, explicitate in formularul F3.

Cap. 7. Conditii care trebuiesc indeplinite de catre executant

Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor material, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executants si de subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie necesar.

Materialele si echipamentele furnizate vor fi in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare si vor indeplini conditiile impuse in prezentul caiet de sarcini.

Receptia lucrarii se va efectua la terminarea lucrarilor.

Toate materialele, echipamentele si tehnologiile folosite pentru indeplinirea obiectului caietului de sarcini vor fi in conformitate cu legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, protectia mediului si apararea impotriva incendiilor in vigoare in Romania si cu standardele europene assimilate standardelor romane in domeniul calitatii si protectiei mediului.

Executantul raspunde de respectarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii precum si a celorlalter legi si norme in vigoare privind calitatea lucrarii aferente contractului.

Executantul raspunde de respectarea legilor si normelor in vigoare privind protectia mediului, privind lucrarile aferente contractului. Tehnologiile, echipamentele si materialele utilizate nu vor genera impacturi asupra mediului inconjurator sau asupra personalului.

La contractare se va incheia o conventie de protectie a mediului (anexa la contract) valabila pana la terminarea contractului.

Conventia de protectie a mediului va fi facuta cunoscuta, spre insusire si respectare, tuturor subcontractantilor.

La contractare se va incheia o conventie de SSM (anexa la contract) valabila pana la terminarea contractului.

Conventia de SSM va fi facuta cunoscuta, spre insusire si respectare, tuturor subcontractantilor.

Produsele si tehnologiile furnizate nu vor genera riscuri de incendiu sau explozie.

Executantul raspunde de respectarea legilor si normelor in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, privind lucrarile aferente contractului.

Tehnologiile , echipamentele si materialele utilizate nu vor genera riscuri asupra securitatii si sanatatii lucratorilor.

Cap. 8. Conditii care trebuiesc indeplinite de catre beneficiar

Beneficiarul va asigura accesul executantului la locul de desfasurare a lucrarilor.

Urmareste realizarea corecta a executiei lucrarilor in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare, prin reprezentantul de specialitate – responsabilul de lucrare.

Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate ( agremente tehnice, certificate de calitate).

Receptioneaza lucrarile prestate la termenul stabilit.

Efectueaza plata catre prestator, in urma acceptarii la plata a situatiilor de lucrari emise de prestator.

Pentru aceste categorii de lucrari, receptia se face conform HG 273/1994 (actualizata).

Cap. 9. Incadrarea in normative

In cadrul realizarii lucrarilor de reparatii si modernizare, executantul va respecta legislatia, standardele, si prescriptiilor tehnice pentru acest tip de lucrari aflata in vigoare la data executiei lucrarilor.

Legea 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii republicata;

Legea nr.319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca cu completarile si modificarile ulterioare;

HG 1425/2006 – Pentru aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea legii securitatii si sanatatii in munca;

HG 493/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la  riscurile generate de zgomot;

HG 1028/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la    echipamentele cu ecran de vizualizare;

HG 1048/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

HG 1051/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a  maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare;

HG 1091/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

HG  300/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau mobile;

ORD 3/2007 – Privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea acccidentului de munca FIAM;

HG 600/2007 – Privind protectia tinerilor la locul de munca cu modificarile si completarile ulterioare;

ORD 163/2007 – Privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Instructiuni specifice de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile de constructii.

Cap. 10. Alte informatii

Activitatea de executie va fi condusa de urmatoarele principii :

Impartialitate fata de toti factorii implicati in derularea contractului de lucrari care concura la punerea in aplicare a proiectului elaborat de catre proiectant (Legea concurentei si Legea combaterii concurentei neloiale), profesionalism, fidelitate, confidentialitate, respectarea legalitatii.

Cap. 11.  Garantia de buna executie si termenul de executie

Garantia de buna executie va fi constituita prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Termenul de executie este de 60 de zile de la data semnarii contractului de atribuire, iar lucrarile vor incepe in ziua semnarii procesului verbal de predare a  amplasamentului.

Cap. 12.  Dispozitii finale

Prezenta documentatie prezinta caracter informativ in vederea executarii lucrarilor de reparatii, constituindu-se ca baza in vederea intocmirii documentatiei economice.

Intocmit,

Ing. Bunea Claudiu