CAIET DE SARCINI în vederea „DELEGĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GURA VĂII”

|  |  |  | CUPRINS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Date generale ................................................................................ | 2 |
| 1.1 | Considerații generale ..................................................................... | 2 |
| 1.2 | Obiectivele autoritații contractante ................................................. | 2 |
| 1.3. Informații despre autoritatea contractantă ..................................... | 3 |
| 2. | Situaţia tehnică actuală a sistemului de iluminat public din |  |
| Comunei Gura Văii ............................................................................... | 3 |
| 3. | Date referitoare la concesiune ......................................................... | 3 |
| 3.1 | Obiectul concesiunii ....................................................................... | 3 |
| 3.2 | Cerințe tehnice și de calitate minime solicitate ............................. | 12 |
| 3.3 | Durata concesiunii ........................................................................ | 33 |
| 3.4 | Indicatorii de performanta ............................................................. | 33 |
| 3.5 | Date tehnice ale investitiei ............................................................ | 33 |
| 4. Obligațiile concesionarului ............................................................ | 33 |
| 5. | Alocarea riscurilor .......................................................................... | 35 |
| 6. | Conținutul ofertei tehnice și comerciale ....................................... | 35 |
| 6.1 | Conținutul ofertei comerciale ....................................................... | 35 |
| 6.2 | Conţinutul ofertei tehnice ............................................................. | 36 |
| 6.3 | Criteriu de selecţie ...................................................................... | 37 |
| 7. | Anexe ............................................................................................... | 37 |

1. Date generale

1.1 Considerații generale

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și stabilește condițiile de desfășurare ale activităților specifice Serviciului de Iluminat Public din Comunei Gura Văii, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice minime necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de iluminat public – Ordin ANRSC 87/2007.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de realizare a serviciului de iluminat public și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sistemul de asigurare a calității, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele asemenea.

Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de iluminat public.

Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii și realizării serviciului de iluminat public.

Terminologia utilizata este cea din Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din Comuna Gura Văii.

Autoritatea concedenta a Serviciului este Comuna Gura Văii.

1.2 Obiectivele autoritații contractante

Obiectul concesiunii este Serviciul de iluminat public din Comuna Gura Văii care presupune următoarele activități

- Aducerea și menținerea în parametrii ai sistemului de iluminat public din

Comunei Gura Văii;

- Operarea sistemului de iluminat actual și cel dezvoltat prin intermediul unui dispecerat;

- Montarea și demontarea iluminatului festiv;

- Creșterea gradului de confort, siguranţă şi civilizaţie a cetăţenilor;

- Eliminarea evenimentelor de agresiuni sociale pe timp de noapte şi a accidentelor.

Prin delegarea Serviciului de iluminat public se va urmării, realizarea unui raport calitate / cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și tarifele practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

1.3. Informații despre autoritatea contractantă

| Denumirea legală completă | Comuna Gura Văii |
| --- | --- |
| (numele organizaţiei): |  |
| Cod unic de înregistrare | 4278108 |
| Naţionalitatea | Română |
| Statutul legal | Instituție de administrație publică |
| Adresa oficială | Strada Primăriei nr. 2, |
|  | Gura Văii, Jud. Bacău, România |
| Nr. telefon: codul țării + codul | +040-371-407500 |
| oraşului + numărul |  |
| Nr. fax: codul țării + codul | +040-372-002112 |
| Orașului + numărul |  |
| Site-ul organizaţiei | http://www.uatcomunaguravaii.ro |

- Situaţia tehnică actuală a sistemului de iluminat public din Comuna Gura Văii

În momentul de față iluminatul Comunei Gura Văii este compus din ……….. de aparate din care: aparate cu lămpi cu mercur de înaltă presiune ………. buc., aparate cu lămpi cu autoaprindere …… buc., aparate cu lămpi cu sodiu de înaltă presiune ………….. buc., aparate cu lămpi fluorescente ……………. buc., aparate cu lămpi incandescentă …… buc. și aparate cu LED ……. buc., puncte de aprindere ……. buc.

În ceea ce privește rețelele de alimentare, ele sunt, o parte aeriene cu utilizare comună pentru casnic și iluminat, iar o parte din rețele sunt destinate exclusiv iluminatului, în special cele realizate cu ocazia reabilitării și extinderii sistemului de iluminat.

Consumul anual al sistemului de iluminat public este 192.821,00 KWh.

3. Date referitoare la concesiune

3.1 Obiectul concesiunii

Obiectul concesiunii îl reprezintă delegarea serviciului de iluminat public şi are ca obiect întreţinerea şi menţinerea în parametrii a sistemului de iluminat public din Municipiul Gherla şi realizarea iluminatului festiv componenta de montare / demontare.

Întreţinerea sistemului de iluminat public

Activitatea de întreţinere a sistemului de iluminat public din Municipiul Gherla se referă la toate operaţiile necesare aducerii şi menținerii sistemului de iluminat public la parametrii normali (electrici, luminotehnici, etc.) proiectaţi.

Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe și nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, și anume:

-ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

-creșterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

-punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localitătilor, precum și marcarea evenimentelor festive și a sarbătorilor legale sau religioase;

-susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

-funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță a infrastructurii aferente serviciului.

Întreținerea reprezintă ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare, având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor.

Realizarea lucrărilor de exploatare și de întreținere a instalațiilor de iluminat public se va face cu respectarea procedurilor specifice de :

-admitere la lucru;

-supravegherea lucrărilor;

-scoatere și punere sub tensiune a instalațiilor; -control al lucrărilor.

Operațiile de întreținere cuprind :

- Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanentă a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor

- Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată.

- Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

În cadrul lucrărilor operative se execută :

- intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și accesorii;

- manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a diferitelor porțiuni ale instalației de iluminat în vederea executării unor lucrări;

- manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în cazul apariției unor deranjamente;

- recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

- analiza stării tehnice a instalațiilor;

- identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalațiile de iluminat;

- supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

- controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscole, formarea de chiciură;

- acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

- intervenții ca urmare a unor sesizări, sau în cazul vandalizărIi.

În cadrul reviziilor tehnice se execută cel puțin următoarele operații:

- revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator. siguranță etc.);

- revizia tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare;

- revizia liniei electrice aparținând sistemului de iluminat public.

La revizia aparatelor de iluminat și a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranța, etc.) se execută următoarele operații:

- ștergerea aparatului de iluminat (reflectoarele și structurile de protecție vizuală);

- înlocuirea siguranței sau a componentelor, dacă există o defecțiune;

- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei funcționări se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile specifice de protecție a muncii în cazul lucrului sub tensiune.

La revizia rețelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operații:

- Verificarea traseelor și îndepărtarea obiectelor străine;

- Îndreptarea stâlpilor înclinați;

- Verificarea ancorelor și întinderea lor;

- Verificarea stării conductoarelor electrice;

- Refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

- Îndreptarea după caz, a consolelor;

- Verificarea stării izolatoarelor și înlocuirea celor defecte;

- Strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

- Măsurarea rezistenței de dispersie a rețelei generale de legare la pământ;

- Verificarea instalației de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecție la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.).

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se vor realiza urmatoarele operații:

a) înlocuirea siguranțelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor și a dispozitivelor de automatizare defecte;

- înlocuirea, dupa caz, a ușilor tablourilor de distribuție;

- refacerea inscripționărilor, dacă este cazul.

Întreținerea reprezintă ansamblul de operații de volum redus, executate periodic sau neprogramat în activitatea de exploatare. având drept scop menținerea în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale inslalatiilor.

Operațiile de întreținere și de menținere sunt aplicabile tuturor elementelor ce constituie un sistem de iluminat.

Întreținerea aparatelor de iluminat constă în:

- îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a aparatului de iluminat, la un interval optim de curățire (T) care poate fi determinat ținând cont de gradul de poluare și gradul de protecție al aparatului de iluminat în așa fel încât factorul de menținere utilizat să nu coboare sub 0,8 sau sub cel utilizat în proiectul inițial:

- verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale aparatului de iluminat și remedierea acestora;

- verificarea unghiului de reglaj și remedierea acestuia;

- verificarea vizuală a integrității aparatului de iluminat.

Întreținerea prelungirilor cu braț constă în:

- îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a prelungirilor cu braț;

- verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale prelungirilor cu braț și remedierea acestora;

- verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv. a geometriei prelungirilor cu braț și remedierea acestora.

Întreținerea stâlpilor constă în:

- îndepărtarea impurităților de pe suprafața exterioară a stâlpilor;

- verificarea legăturilor electrice și remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice ale stâlpilor și remedierea acestora:

- verificarea verticalității și remedierea acesteia;

- verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv și remedierea acestuia.

Întreținerea cablurilor constă în:

- verificarea rezistenței de izolație;

- verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice și remedierea acestora;

- verificarea prinderilor sistemelor de întindere și ale sistemelor de susținere pentru cablurile aeriene și remedierea acestora;

- verificarea vizuală a cablurilor aeriene.

Întreținerea cutiilor constă în:

- verificarea conformități schemelor electrice cu starea de fapt;

- verificarea capetelor terminale, a legăturilor electrice și remedierea acestora;

- verificarea prinderilor mecanice și remedierea acestora;

- verificare vizuală a integrității stratului de protecție anticoroziv și remedierea acestuia;

- verificarea realizării conexiunilor la împământare.

Menținerea aparatelor de iluminat:

- În cazul operației de menținere programată, aceasta constă în:

-demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

-înlocuirea  componentelor  aparatului  de  iluminat  la  expirarea  termenului  dc

funcționare în parametri nominali ai componentelor respective;

-montarea pe amplasament a aparatului de iluminat și executarea legăturilor electrice; -verificarea funcționării acestora;

- În cazul operației de menținere accidental (în cazul sesizării unui defect), această constă în:

-înlocuirea componentelor defecte ale aparatului de iluminat respectiv;

-verificarea funcționării acestora;

- În cazul în care aparatele sunt echipate cu lămpi cu descărcări în mercur operatorul, în caz de defect al aparatului sau arderea lămpii, va înlocui în totalitate aparatul cu aparat LED dimensionat conform calculelor luminotehnice realizate în baza ISO 13201/2015 pentru locația respectivă. Acest lucru este necesar deoarece conform directivelor UE, in vigoare, lampile cu descarcari in vapori de mercur nu se mai comercializeaza si in consecinta nu se mai pot aproviziona consumabile pentru aceste aparate.

Menținerea prelungirilor cu braț:

- constă în aceleași operații ce se desfășoară în cadrul întreținerii, dar se vor desfășura conform unei programări sau în cazul necesității accidentale.

Menținerea stâlpilor

a) În cazul operației de menținere programată, această constă în:

înlocuirea cablului în stâlp, înlocuirea cutiei de protecție circuite din stâlp și înlocuirea clemelor de conexiuni, la expirarea termenului de funcționare în parametrii nominal ai acestora;

măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a prizei de pământ (în conformitate cu prevederile din NP -17- 2002 și din I.RE-Ip30-90). Și dacă este cazul, înlocuirea acesteia.

b) În cazul operației de menținere accidentală, aceasta constă în:

Identificarea defectului și înlocuirea cablului în stâlp, sau înlocuirea cutiei de protecție circuite din stâlp sau înlocuirea clemelor de conexiuni, în cazul sesizării unui defect. măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul înlocuirea acestei, în cazul sesizării unui defect.

Menținerea cablurilor (această operație poate fi numai accidentală)

- Pentru cablurile pozate subteran, menținerea cablurilor constă în:

-identificarea locului de defect; -efectuarea decopertării; -efectuarea de săpătura;

-efectuarea mansonarii cablului;

-efectuarea de umplutura de pământ compactată, sau dacă este cazul realizarea de - umplutură compactată cu agregate sortate ;

-refacerea caii de circulație sau a stratului vegetal ; -verificarea rezistenței de izolație;

-verificarea funcționării circuitului respectiv.

- Pentru cablurile pozate aerian. menținerea cablurilor constă în:

-identificarea locului de defect;

-deconcetarea consumatorilor de pe traseu până unde se poate realiza elibcrarea cablului din întindere;

-efectuarea mansonarii cablului;

-realizarca întinderii cablului și reconectarea consumatorilor; -verificarea rezistenței de izolație;

-verificarea funcționării circuitului respectiv.

Menținerea cutiilor poate fi programată sau accidentală a) Menținerea programată a cutiilor constă în:

-înlocuirea componentelor la expirarea termenului de funcționare în parametrii nominali;

-verificarea funcționării;

-măsurarea periodică a rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul înlocuirea acesteia.

b)Menținerea accidentală a cutiilor constă în:

-identificarea și înlocuirea componentelor defecte, în cazul sesizării unui defect;

-verificarea funcționării: măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ, și dacă este cazul înlocuirea acesteia, în cazul sesizării unui defect.

Reparațiile curente se execută la:

a) aparate de iluminat și accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuție și conectare/deconectare;

c) rețele electrice de joasă tensiune aparținând sistemului de iluminat public.

În cadrul reparațiilor curente la aparatele de iluminat și accesorii se vor executa următoarele:

- înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele, de același tip cu cel inițial în ceea ce privește puterea și culoarea aparentă:

- ștergerea dispersorului, a structurilor de protecție a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecție vizuală și a interiorului aparatului de iluminat:

- înlăturarea cuiburilor de păsări;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică și înlocuirea celor care prezintă porțiuni neizolate sau cu izolație necorespunzătoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la rețeaua electrică;

- înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

În cadrul reparațiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuție, conectare/deconectare se execută următoarele:

- verificarea stării ușilor și a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecțiunilor;

- vopsirea ușilor și a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

- verificarea siguranțelor fuzibile, înlocuirea celor defecte și montarea celor noi, identice cu cele inițiale (prevăzute în proiect);

- verificarea și strângerea contactelor;

- verificarea coloanelor și înlocuirea celor cu izolație necorespunzătoare;

- verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g)verificarea funcționării dispozitivelor de acționare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou, pentru mărirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instatatiei.

În cadrul reparațiilor curente la rețele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută urrnatoarele lucrări:

- verificarea distanțelor conductelor față de construcții, instalații de comunicații, linii de înaltă tensiune și alte obiective;

- evidențierea în planuri a instalațiilor nou-apărute de la ultima verificare și realizarea măsurilor necesare de coexistență;

- solicitarea executării operațiunii de tăiere a vegetaiei în zonă în care se obturează distribuția fluxului luminos al aparatelor de iluminat către administrația domeniului public;

- determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor. inclusiv a fundațiilor acestora, și luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcție de rezultatul determinărilor ;

- verificarea verticalității stâlpilor și îndreptarea celor înclinați;

- verificarea și refacerea inscripționărilor;

- repararea ancorelor și întinderea acestora, înlocuirea părților deteriorate sau care lipsesc, strângerea șuruburilor la cleme și la placa de protecție;

- verificarea stării conductoarelor electrice;

- verificarea și înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mui mult de 15% din secțiune, precum și a conductoarelor electrice cu izolația deteriorată care prezintă crăpături, rosături ori lipsa izolației;

- se verifică starea legaturei conductei electrice la izolator și dacă este necesar, se reface legătura;

- la izolatoarele de susținere și întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare,

înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

- la console, brățări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se revopsesc se se fixează bine pe stâlp:

- la ancorele stâlpilor, se verifică dacă cablul nu are fire rupt, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate și dacă tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul, se reglează tensiunea în ancoră;

- la instalația de legare la pământ a nulului de protecție, se va verifica starea legăturilor și îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum și a legăturilor acestuia la aparatul de iluminat se va măsura rezistența de dispersie a rețelei generate de legare la pământ, se va măsura și se va reface priza de pământ, având ca referință

STAS 12604:1988 ;

- În cazul în care, la verificarea săgeții, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele din tabelul de săgeți, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea corespunzătoare.

Operațiie de întreținere vor cuprinde:

a) întreținere corectivă:

Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operații și activități pentru supravegherea permanență a instalațiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalațiilor.

b) Întreținere preventivă

Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operații și activități de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curățarea, reglarea, eliminarea defecțiunilor și înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcționării instalațiilor până la următoarea lucrare planificată;

Reparații curente constând dintr-un ansamblu de operații executate periodic, în baza unor programe, prin care se urmărește readucerea tuturor părților instalației la parametrii proiectați prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice în vigoare sau în funcție de specificațiile fabricantului.

Periodicitatea reparațiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, disiributie, conectare/deconectare și rețelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

În anexă sunt prezentate activitățile de întreținere ale sistemului de iluminat public estimate a fi realizate pe o perioadă de 5 ani. Ofertanții vor prezenta în oferta financiară tarifele unitare pentru fiecare operațiune indicată precum și valoarea totală estimată (conform cantităților) pe perioada contractuală.

Relizarea investițiilor în iluminatul public.

Primăria are posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile prin intermediul axei P.O.R. 3.1 C pentru modernizarea și reabilitarea în cea mai mare parte a sistemului de iluminat public. După implementarea proiectului, aparatele nou introduse în sistemul iluminat public vor fi preluate de operator și li se va asigura întreținerea și mentenanța.

Înlocuirea aparatelor

În cazul operației de înlocuire a aparatelor, aceasta consta în;

- demontarea de pe amplasament a aparatului de iluminat;

- demontarea de pe amplasament a prelungirii cu braț;

- înlocuirea aparatului de iluminat cu un aparat nou echipat cu LED dimensionat conform calculelor luminotehnice realizate în baza ISO

13201/2015 pentru locația respectivă;

- înlocuirea prelungirii cu braț cu una noua dimensionată conform calculelor luminotehnice și montarea pe amplasament la înaltimea rezultată în urma realizării calculelor mai sus amintite;

- montarea pe amplasament a aparatului de iluminat și executarea legăturilor electrice;

- verificarea funcționării acestora;

Înlocuirea se va realiza treptat la nivelul întregului municipiul pe o perioadă de maxim 2 ani și va fi suportată inițial în întregime de operator.

Dimensionarea aparatelor

Pentru dimensionarea și alegerea aparatelor cu led operatorul va realiza studii și audituri luminotehnice pentru fiecare stradă/zonă în parte. Soluția va fi oferită, va fi gandită, la nivelulul întregului municipiul în mod unitar și va fi detaliată pe fiecare stradă/zonă.

Calculele de specialitate vor fi realizate atât pentru rețeaua stradală cât și pentru restul zonelor din municipiu care necesită iluminat public: parcuri, intersecții, piețe, esplanade, parcări, etc.

Implementarea unui sistem de management prin telegestiune. Sistemul de telegestiune al iluminatului public are rolul de a monitoriza, comanda și controla de la distanță aparatele de iluminat, într-un mod facil, pentru a permite efectuarea de intervenții prompte în caz de defect, dar și reducerea costurilor aferente consumului de energie electrică și a mentenanței sistemului de iluminat public.

Pentru implementare sistemul implică necesitatea utilizării unor aparate cu LED echipate cu drivere DALI sau 1-10V.

Din punct de vedere al operațiunilor necesare implementării unui sistem, etapele sunt:

- instalarea modulului de comandă și control la nivelul aparatului de iluminat;

- instalarea modulului de comandă și control la nivelul punctului de aprindere;

- instalarea soft-ului de lucru și configurarea acestuia;

- configurarea întregului sistem și realizarea scenariilor de lucru;

- adaptarea în timp a programului de lucru în funcție de necesitățIile beneficiarului.

OPERAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC PRIN INTERMEDIUL UNUI DISPECERAT

Operatorul are obligația de a deține în Comuna Gura Văii sau pe o rază de max 25 km un sediu administrativ propriu (punct de lucru) ce are în componența sa minim 1 echipă de intervenție cu urmatoarea componentă minimă per echipă:

- 2 electricieni autorizati ANRE grad II B

- Autospeciala tip PRB cu înaltimea de lucru de minim 12m

- Echipamente și scule de lucru specifice activității

Dispeceratul va îndeplini următoarele funcțiuni minime:

- Preluarea sesizărilor cetățenilor privitoare la nefuncționarea sau funcționarea defectuasă a sistemului de iluminat

- Transmiterea în teren către echipele de intervenție a comenzilor de remediere a defectelor apărute

- Utilizarea de personal instruit, cu experiența, pentru operarea sistemului de telemanagement

- Dispeceratul va deține o linie telefonica ce va permite cetățenilor

Comunei Gura Văii să anunțe eventualele defecte ale sistemului de iluminat.

Probarea cerințelor menționate mai sus va fi realizată prin :

- Acte doveditoare privind existența sediului (punctului de lucru) sau Declarație pe proprie raspundere privind înființarea sediului

- Existența personalului descris mai sus angajat permanent al ofertantului la punctul respectiv de lucru sau existența personalului angajat permanent la un alt punct de lucru și declarație de disponibilitate privind mutarea către punctul de lucru Gura Văii pe o perioadă de minim 5 ani.

- Carte de identitate auto și talon pentru autospecialele de tip PRB

- Acte doveditoare sau declarație pe proprie raspundere privind deținerea sau disponibilitatea de a înființa un dispecerat funcțional 24h/24h zilnic – 7 zile/7zile pe saptămână la dispoziția unității administrativ teritoriale și cetățenilor din Gura Văii cu funcționalitățile minime descrise mai sus

Comuna Gura Văii își rezervă dreptul de a verifica informațiile prezentate de ofertanți și de a considera oferta neconformă în cazul în care acestea nu se confirmă. Informațiile eronate transmise se supun rigorilor legii privind falsul în declarații.

REALIZAREA ILUMINATULUI ORNAMENTAL-FESTIV

Iluminatul festiv este o componentă sezoniera a sistemului de iluminat și care este utilizată de sărbători religioase sau cu prilejul anumitor evenimente importante din viața comunității. Rolul acestui iluminat este pur estetic, dar nu poate fi neglijat consumul corespunzător de energie electrică în perioada de funcționare.

Alimentarea instalatiei de iluminat ornamental festiv se face din instalația de iluminat public.

Datorită faptului că factura de energie electrică a Autorității Contractante este semnificativ încărcată în perioada sărbătorilor, se vor utiliza doar instalații ornamentale cu consum redus – cu produse LED-uri.

Prestarea serviciului de iluminat ornamental-festiv implică urmatoarele operații:

-Montarea și demontarea echipamentelor  de iluminat ornamental festiv;

-Beneficiarul opera resursele existente ale concesionarului în ce privește dotarea iluminatului public festiv .

În anexă sunt prezentate activitățile de montare/demontare iluminat festiv estimate a fi realizate pe o perioadă de 5 ani. Ofertanții vor prezenta în oferta financiară tarifele unitare pentru fiecare operațiune indicată precum și valoarea totală estimată (conform cantitătilor) pe perioada contractuală.

3.2 Cerințe tehnice și de calitate minime solicitate

Cerințe tehnice și de calitate

Ofertanții trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice un răspuns detaliat la fiecare dintre cerințele tehnice cuprinse în prezentul Caiet de Sarcini și în Fișele Tehnice. Nu se admit raspunsuri de gen „DA” , „CONFORM”. Ofertele care nu prezintă în detaliu, inclusiv numele produselor și ale producătorilor acestora, soluția propusă pentru fiecare dintre cerințele prezentului Caiet de Sarcini și Fișele Tehnice, vor fi respinse conform legislației în vigoare.

3.2.1 Calitatea materialelor, utilajelor și echipamentelor

3.2.1.1 Aparate de iluminat

Aparatele de iluminat prevăzute a fi utilizate în această lucrare trebuie să îndeplinească caracteristicile minime solicitate prin fișele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini.

Se vor prezenta mostre de aparate de iluminat propuse pentru confruntarea acestora cu fișele tehnice completate.

Fișele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta, denumirea produsului și al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea acestora.

Pentru conformitate, fișele tehnice și diagramele putere/flux luminos vor confirmate de producător (semnate și ștampilate în original).

3.2.1.2. Stâlpi de iluminat

Stâlpii de iluminat prevăzuți a fi utilizați în această lucrare trebuie să îndeplinească caracteristicile minime solicitate prin fișele tehnice anexe ale prezentului caiet de sarcini.

Fișele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta, denumirea produsului și al producătorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informațiilor și fișele tehnice ale producătorului precum și traducerea acestora.

Cerințe tehnice minime impuse pentru stâlp de iluminat (H = 5m- 9m)

Caracteristici tehnice:

- Stâlp conic drept, realizat din oţel, rotund, sudură invizibilă, vopsit în câmp electrostatic;

- -diametru bază max 198 mm prevăzut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni

de interior prevăzut cu ușa de vizitare și placa de bază;

- -înălțime totală 5000 - 9000 mm;

- - grosime tablă 3-4 mm; Grosimea tablei este determinata de inaltimea stalpului si nr de aparate care urmeaza sa fie montate pe acesta.

- - diametru la partea superioră D=60 mm;

- - echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care să permită racordarea prin partea inferioară a cel puțin 3 cabluri de secțiune 35 mmp și în partea superioară a 1 cablu, prevăzută cu 1 siguranță fuzibilă modulara P+N, In=4A, echipată cu minim

4 borne care să permită conectarea cablurilor, montată în interior stâlp de iluminat;

- Garanție minim 5 ani.

3.2.1.3. Brațe de prindere aparate de iluminat

Cerințe tehnice minime impuse pentru braț de prindere aparat de iluminat:

- Braț de prindere drept, realizat din oţel,  rotund;

- Material: ţeavă de oţel galvanizată, având diametru: Ø48-60mm; o Dimensiuni: lungimi conform calculelor luminotehnice;

o Unghiuri de înclinare va fi cuprins între 0° și 15˚ faţă de planul orizontal ;

o Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face în brăţări pereche din platbandă galvanizată, cu şuruburi sau în vârf de stâlp.

3.2.1.4. Cabluri electrice

a)  Cabluri principale de tip ACYABY

Cordon de putere pentru montaj la exterior cu armătura metalică și valoare a tensiunii de până la 1000 V.

Compoziție:

- conductori din aluminiu unifilar, izolat cu PVC

- culoare conform standardelor romanești

- umplutura

- armatura cablului cu fire de oțel sau lame

- folie PVC neagră

Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru:	1000 V

- temperatura de lucru:	- 15ºC la +70ºC

- flexibilitate:	moderată

- raza de curbură:	15xD

- rezistența la umiditate:	bună

- rezistența la șocuri:	foarte bună

- rezistența la foc:	fără propagarea focului

- rezistența la agenti chimici:	bună

- Cabluri de distribuție tip CYY

Cordoane de putere pentru montare aparentă sau îngropată cu limita de tensiune 1000 V, fără armatură.

Compoziție:

- conductori din cupru monofilar sau litat, izolație PVC

- culoare conform standardelor românești și numere pentru mai mult de 7 fire

- umplutura daca e necesar

- învelitoare PVC gri

Caracteristici tehnice:

- tensiune de lucru:	1000 V

- temperatura de lucru:	- 15ºC la +70ºC

- flexibilitate:	tolerabilă

- raza de curbură:	6xD

- rezistența la umiditate:	bună

- rezistența la șocuri:	bună

- rezistența la foc:	fără propagarea focului

- rezistența la agenți chimici:	bună

3.2.1.5.	Tuburi din PVC

Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniformă, fără îngroșări, subțiri sau crăpături.

Tuburile de PVC vor fi păstrate uscate și vor fi asigurate împotriva pătrunderii corpurilor străine în interiorul lor.

Tuburile cu diametrul până la 25 mm se vor curba cu arcul de încovoiere de secțiune adecvata. Pentru diametre mai mari tuburile se încălzesc întâi și se utilizează o coardă de cauciuc introdusa în tub pentru încovoiere. Raza minimă de curbura va fi de minimum 4 diametre.

Tuburile înglobate în beton se montează înainte de închiderea cofrajului, fiind bine fixate.

La grosimi mici și mijlocii ale stratului de beton se recomandă montarea în mijlocul stratului de beton.

3.2.1.6. Aparate electrice

a)	Aparatele electrice pentru tablouri

Echiparea tablourilor electrice se va realiza conform schemelor elaborate de proiectant, cu aparate de tipul indicat în desene.

- Siguranțe

- L pentru iluminat și măsură

- declanșarea cvasi-instantanee la scurt circuit

- posibilitatea de a suporta curenți de suprasarcină

- construcție simplă, montaj rapid

- posibilitatea de a realiza montaje selective.

Siguranțele utilizate pot fi de tipul SIST, Lf, Fi, LFm sau similare.

c)	Contactoare

Contactoarele se vor alege în funcție de sarcina consumatorului în concordanță cu indicațiile producătorului. Ele vor fi prevăzute cu contacte auxiliare și se vor putea fixa pe sina DIN.

d)  Releu termic

Releele termice vor avea următoarele caracteristici:

  - buton funcțional pentru selectarea valorii reglate

  - mecanism de declanșare diferențial

  - semnalizarea poziției releului.

- Întreruptoare (Disjunctoare)

- să întrerupă simultan toate fazele

- să fie echipate pe fiecare pol cu dispozitive de declanșare instantanee la scurtcircuit și cu dispozitive electromagnetice pentru protecția la suprasarcina

- să  primească  elemente  auxiliare  (cu  exceptia  întrerupătoarelor

monopolare) ca de exemplu semnalizări, blocări etc)

Disjuctoarele sunt monopolare, bipolare sau tripolare și se aleg în funcție de curentul consumatorului și indicațiile producătorului.

3.2.1.7. Puncte de aprindere

Punctele de aprindere vor fi trifazate și vor avea carcasa policarbonat, compusă din doua compartimente sigilabile separat. Primul compartiment va conține elemente de protecție electrică și de măsură. Al doilea compartiment va conține echipamentele de comanda și protecție pentru fiecare circuit (minim 3 circuite de plecare).

Dimensiuni :

- înaltime totală 820mm

- lățime 250mm

- lungime 530mm

- material – policarbonat / poliester armat cu fibră de sticlă

- grad protecție – IP65

- rezistența la șoc – minim IK09

Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare

Echipamentul va fi însoțit de cartea tehnică în limba română în care se vor indica:

- Prezentarea generală;

- Caracteristici tehnice;

- Instructiuni de instalare și montaj;

- Încercări, probe și punere în funcțiune;

- 4 circuite plecare trifazate echipate cu SIST 00

- Contactor 115A

- posibilitate funcționare 3 linii de comandă (manual, comanda externa, ceas programator ASTRO)

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

- Conform ISO 9001

- Conform STAS-uri românești și standarde europene

3.2.1.8. Sistemul de telegestiune al iluminatului public

În momentul de față Comuna Gura Văii nu deține un sistem de telegestiune la nivel de punct luminos .

3.2.2. Execuția lucrărilor

Obligațiile concesionarului

Înainte de începerea lucrărilor de execuție ofertantul desemnat câștigător are obligația de a verifica întreaga documentație și de a sesiza concendentul asupra eventualelor neconformități și neconcordanțe constatate.

Se consideră că, ofertantul calificat pentru executarea lucrării cunoaște detaliile care fac parte din regulile specifice executării instalațiilor în construcții; acestea nu sunt identificate pe planuri și nici în cadrul prezentei specificații.

Cantitatile de lucrări ce trebuie incluse în oferta comercială sunt prezentate în anexe. Activitățile descrise în anexe se vor cota în totalitate. Cotarea cu 0 sau cotarea unor operațiuni cu valori nejustificat de mici conduce la considerarea ofertei ca neconformă.

În toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executată în conformitate cu toate regulile specifice, astfel încât să se asigure funcționarea corespunzătoare a tututor instalațiilor și totodată un aspect corespunzător al acestora.

Prima etapă în derularea contractului o reprezintă realizarea unui set de măsurări luminotehnice din care să rezulte nivelul de iluminare, respectiv încadrarea în parametrii clasei de iluminat proiectate. În funcție de rezultate, concesionarul va întocmi un plan de masuri prin care sistemul de iluminat poate fi adus în parametrii . Acest plan va fi aprobat de concedent în vederea punerii lui în opera.

Tehnologia de execuţie a lucrărilor

Executarea canalizărilor la LES 0.4 KV

Organizarea lucrărilor

În vederea pregătirii execuției canalizărilor LES 0.4 kv, trebuie să se parcurgă, prin grijă responsabilului de lucrare, în general, următoarele etape:

- Studierea documentației tehnice de proiectare privind suficiența și conținutul pieselor scrise și desenate, avizelor și acordurilor.

- Studierea amănuntita a traseului canalizării pentru LES de 0.4 kv, confruntarea cu planurile din proiect propunându-se eventualele modificări de traseu. Executarea, dacă se consideră necesar, de sondaje în anumite puncte ale traseului canalizării.

- Stabilirea ordinii și a metodelor de execuție a săpăturilor și a montării cablurilor, în funcție de lungimile acestora de pe tambure și de condițiile impuse de traseu.

- Fixarea punctelor de amplasare a tamburelor cu cablu

- Verificarea locurilor pentru depozitarea materialelor, a sculelor, dispozitivelor

și utilajelor necesare la lucrare.

În cazul existenței unor rețele electrice de cabluri sub tensiune în apropierea sau în zona traseului canalizării la LES de 0.4 kv, se vor stabili cu beneficiarul lucrării de investiție, cu proiectantul și reprezentantul unității de exploatare, condițiile de lucru și măsurile de protecție a muncii ce se impun.

Pregătirea traseului canalizării la LES de 0.4 kV.

Dacă se consideră necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea canalizărilor, se execută o serie de sondaje transversale pe direcţia liniilor electrice subterane, stabilindu-se de comun acord cu proiectantul și cu beneficiarul de investiţie, soluţiile care se impun.

Atât la efecuarea sondajelor cât și la începerea lucrărilor de canalizări, executantul va solicita de la organele în drept, autorizaţia de desfacere a pavajelor și, după caz, pentru traversări.

În vederea pregătirii traseului canalizării, se vor instala panouri și îngrădiri, dulapi de sprijinire a pamantului, indicatoare de securitate etc. conform necesitaţilor din teren.

În cazul în care lipsesc reperele fizice necesare, traseul pentru canalizare va fi pichetat.

Desfacerea pavajelor

Pentru pregătirea traseului șantului în care urmează a se poza cablurile, se vor desface pavajele, respectându-se indicaţiile din documentaţia de proiectare și prevederile autorizaţiei emise de organele consiliilor locale.

La desfacerea pavajelor se vor folosi scule, dispozitive de lucru si utilaje din dotarea formaţiei de lucru, in funcţie de natura pavajelor.

Materialele rezultate din desfacerea pavajelor se vor aşeza în stive sortate, pe trotuare sau, după caz, se vor transporta (pentru refolosire sau pentru aruncare).

Executarea șanțurilor

Dimensiunile și forma șanțurilor sunt 0.8 m adâncime și 0.4 m lățime. Pe traseele unde există instalații de cabluri electrice în funcție de instalațiile utilitare (conducte de apa, conducte de gaze,conducte de termoficare) săpăturile se vor executa manual și cu mare atenție.

În cazul executării manuale a șanțurilor , săpăturile se vor face cu ajutorul tarnăcopului până la o adâncime de 0.4 m, după care este permisă numai folosirea lopeților sau, cu mare atenție a cazmalelor.

Dacă cu ocazia executării lucrărilor de săpături sunt descoperite instalații subterane nesemnalate în prealabil, se va opri și se va stabili natura acestor instalați, șeful de lucrare luând măsuri pentru evitarea deteriorării instalațiilor respective.

Săpăturile în apropierea cărora se circulă vor fi marcate vizibil și prevăzute cu mijloace de protecție corespunzătoare pentru prevenirea căderii mijloacelor de transport sau a persoanelor.

Săpăturile pentru canalizări LES de 0.4 kV trebuie executate, pe cât posibil, în cel mai scurt timp înainte de pozarea cablurilor.

Pământul provenit din săpături trebuie așezat la o distanță de cel puțin 0.5m de la marginea pereților săpăturilor.

În cazul în care canalizările de LES se execută pe un traseu existent , cablurile și manșoanele care rămân suspendate, în urma unor săpături mai adânci decât poziția lor în pământ, vor fi susținute prin consolidarea pe scânduri și grinzi sau prin introducerea lor în jgheaburi provizorii.

Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte învecinate. În cazul șanțurilor cu o adâncime mai mare de 1 m , în terenuri slabe la care

există pericolul surpării malurilor este necesar ca acestea să fie sprijinite.

Desfășurarea și pozarea cablurilor

Înainte de pozarea cablurilor se vor efectua următoarele operații pregătitoare:

- Controlul traseului de cablu în șanțul și subtraversarile pregătite pentru pozare. Se va urmări ca tuburile să fie libere și fără corpuri străine în interior.

- Controlul dispozitivului de derulare și tragere a cablului, curățirea și ungerea rolelor în aliniament și de colț

- Verificarea rezistenței de izolație a cablului de pe tambur, conform PE 116 în vigoare, folosind în acest scop inductorul.

- Așezarea tamburului cu cablu în poziție de tragere pe marginea șanțului și ridicarea pe ax cu ajutorul vinciurilor.

Desfășurarea și pozarea manuală a cablurilor , comportă următoarele operații:

- curățarea șanțului

- așezarea pe fundul șanțului a unui strat de nisip de minim 10 cm grosime

- așezarea rolelor (de tambur, normale , de colț)

- desfășurarea  cablului,  prin  învârtirea  tamburului,  asigurându-se  fixarea

acestuia.

- personalul înșirat în șanț asigură, prin tragere, deplasarea continuă a cablului pe role. Întreaga operație se va efectua sub directa comandă a șefului formației de lucru (șefului de echipă)

- mutarea cablului de pe role pe stratul de nisip (după terminarea desfășurării) și marcarea acestuia pentru a nu se greși atunci când se pozează mai multe scabluri în șanț).

- scoaterea rolelor din șanț și așezarea cablurilor în poziție definitivă .

În cazul traseelor fără obstacole, cablul poate fi desfășurat pe marginea șanțului prin deplasarea tamburului situat pe un cărucior mobil.

  - atenție deosebită, indiferent de metoda folosită pentru desfașurarea și pozarea cablului, se va acorda respectării razelor minime de curbură.

La tragerea cablurilor prin subtraversari se vor respecta urmatoarele reguli:

- înainte de tragerea cablurilor se vor verifica tuburile din subtraversari, pentru a nu exista apa, nisip, pământ, etc.

- tragerea cablurilor prin subtraversari se va face numai cu ajutorul ciorapului sau a capului de tras

- în cazul desfașurării și pozării manuale a cablurilor, când capătul cablurilor a ajuns la o subtraversare, se opreste tragerea , se monteaza ciorapul sau capul de tras, la care se leagă apoi un cablu de hotel sau o sârmă de hotel de 4-6 mm diametru. Se continuă tragerea până când capătul de cablu a ieșit de cealaltă parte a subtraversării, apoi se întrerupe din nou tragerea pentru demontarea ciorapului sau capului de tras.

Introducerea cablurilor în stații, posturi de transformare și cutii de distribuţie Montarea cablurilor care intră sau ies în stații, posturi de transformare și cutii

de distribuţie, se face începând de la acestea. Desfășurarea și pozarea primului tronson de cablu comportă urmatoarele operații:

- instalarea tamburului cu cablu la o distanță de 20-30 m de stație

- desfășurarea și pozarea cablului în șanț în direcție opusă stației până când pe tambur rămâne o lungime corespunzătoare pentru a ajunge la celula în care urmează a se racorda cablul. Se va ține seama și de rezerva necesară a fi lăsată la intrarea în stație.

- Desfăsurarea manuală a restului cablului rămas pe tambur, prin așezarea acestuia pe pământ, în bucle largi. Desfașurarea se continua până la eliberarea capătului de pe tambur.

- Tragerea capatului liber al cablului, dinspre stație prin purtare pe mâini în lungul șanțului.

- Trecerea cablului prin tubul montat în zid și continuarea desfășurării și pozării

(în canal sau subsol) până la locul stabilit pentru racordare (celula sau tablou de distribuţie).

Pe toată perioada desfășurării și pozarii manuale a cablului se va respecta cu strictețe raza minimă de curbură și se va evita frânarea sau răsucirea cablului, în special la intrarea și desfășurarea buclelor.

La intrarea cablurilor în clădiri se va face etanșarea tuburilor de trecere la partea superioară a acestora pentru a se opri pătrunderea apei.

Executarea profilelor de șanțuri

După desfășurarea și pozarea cablurilor pe toată lungimea șanțului unui tronson, se marchează cablurile și se execută profilul.

Tehnologia de executare a profilelor la cabluri comportă, de regulă, următoarele operații:

- marcarea cablurilor pe tot traseul din 10 în 10m, cu etichete confecționate din folie de PVC . Pe etichetă se înscrie simbolul cablului, destinația , tensiunea și data instalării..

- Montarea dacă este cazul , a distantierilor

- Așezarea deasupra cablurilor a unui strat de nisip de 10 cm grosime

- Montarea  sistemului  de  avertizare  conform  prevederilor  proiectului  de

execuție.

Înainte de astuparea șanțurilor , se fac schițele de execuție, cu cotarea traseului și a poziției manșoanelor. Se indică profilurile executate, cuprinzând și alte instalații existențe. Cotarea se face față de repere fixe și sigure, ușor vizibile pe teren.

La capetele cablurilor se vor fixa etichete cu datele principale ale cablurilor respective.

Astuparea șanțurilor

Astuparea șanțurilor se face cu pământul rezultat din săpătură, din care s-au indepărtat prin greblare, corpurile străine (cu diametre mai mari de 15 mm). Operația se execută în straturi succesive de 20 cm, bătute cu maiul și stropite cu apă. (daca e cazul).

Traseele subterane de cabluri vor fi marcate prin borne sau tablițe.

Executarea fundaţiilor turnate

Realizarea fundațiilor de beton comportă următoarele etape:

- pichetarea fundațiilor

- săparea gropilor de fundație

- turnare cuzinet

- pozitionare stâlp

- turnare beton de umplutură

Echiparea și plantarea stâlpilor

Fazele tehnologice care trebuie executate pentru aducerea stâlpului din poziția culcat, în care a fost lăsat de echipă de transport, în poziție verticală, fixat definitiv în fundație în locul și cu orientarea necesară, sunt următoarele:

Pregătirea stâlpilor.

Înainte de începerea echipării stâlpilor, șeful de echipă trebuie să verifice dacă stâlpii transportați sunt de tipul și dimensiunile prevăzute în proiect.

De asemenea , trebuie verificat dacă starea tehnică și calitatea stâlpilor este corespunzătoare.

Plantarea stâlpilor

Plantarea stâlpilor cuprinde toate operațiile prin care stâlpul este adus din poziția în care se găseste pe teren după transport și echipare, în poziția verticală, fixat în fundație.

Ea comportă următoarele operații tehnologice:

- ridicarea stâlpului

- alinierea și verificarea verticalitătii stâlpului.

- fixarea stâlpului în fundație

Alinierea stâlpilor

Aducerea stâlpilor în poziția corectă este urmărita din momentul în care începe coborârea în groapă fundației. Poziția corectă este verticală prin măsurarea distanțelor de la stâlp la cei 4 țăruși de control.

Fixarea stâlpilor

Stâlpul este echipat cu placa de bază și se fixează prin intermediul a 4 prezoane în fundația de beton.

Montarea aparatelor de iluminat public

În rețelele electrice de joasă tensiune subterane, iluminatul public se realizează folosind corpuri de iluminat echipate cu surse cu LED / SODIU/ HALOGENURI. În cazul acestor rețele corpurile de iluminat se vor monta pe stâlpii rețelei prin intermediul prelungirilor din țeava – AIL stradale.

Racordarea corpurilor de iluminat se realizează cu conductoare de tip CYY (cablu cu manta din PVC).

Se vor legă la pământ toate părțile metalice din instalațiile electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care în mod accidental se pot afla.

Ordinea de execuție și montaj a lucrărilor

Pentru execuția lucrărilor din prezentul proiect, se vor urmări următoarele etape:

- pichetare fundații stâlpi;

- realizare fundație stâlpi;

- montare stâlpi;

- pozare rețea iluminat proiectată;

- echiparea stâlpilor cu prelungiri și corpuri de iluminat noi (unde este cazul);

- executarea legăturilor între corpurile de iluminat și rețea;

- execuția legăturilor de protecție, probe și verificări;

- alimentarea rețelei.

Alte precizări

Conform normativului PE 106/2003 – Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică și de joasă tensiune, LEA jt. Iluminat public se va amplasa pe marginea arterelor de circulație și a parcurilor cu respectarea următoarelor distanțe.

- în cazul apropierilor de drumuri stâlpii se amplasează pe o lățime de 1m între partea carosabilă și trotuar, la minim 0.2 de bordura străzii.

- la traversări ale străzilor se respectă distanța minimă de 6m între conductorul la săgeată maximă și partea carosabilă.

- Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA și oricare parte a unei clădiri trebuie să fie minim 1m.

- Distanța pe orizontală între un stâlp al LEA sau priza de pământ și instalații subterane de telefonie, apa , canalizare, gaze este de 2m.

3.2.3. Probe și verificări

În timpul execuției lucrării, antreprenorul va efectua diferite verificări parțiale și probe pentru a se permite desfășurarea normală a lucrării și pentru a se putea asigură integrarea instalației respective în rețeaua de iluminat public a municipiului, în concordanță cu proiectul.

Pentru că acest lucru să se poată realiza, antreprenorul va face probe asupra unor părți ale instalațiilor, așa cum o cer beneficiarul sau proiectantul, pentru a se permite asigurarea desfășurării lucrărilor de construcții (acoperirea șanțurilor, etc).

Pentru cabluri montate în pământ se vor efectuă măsurători privind continuitatea și rezistentă de izolație , înainte de folosirea lor.

După efectuarea probelor parțiale și dacă înaintarea lucrărilor de construcție necesită această , antreprenorul va putea să efectueze lucrările de vopsitorii și izolații care nu se pot executa ulterior.

Antreprenorul va asigura atât manoperă necesară efectuării probelor cât și echipamentele și materialele necesare.

Funcționarea anumitor utilaje sau echipamente poate fi verificată în atelier, înainte de montarea în instalație.

Orice întârziere, lucrare suplimentară sau pagubă provocată de neefectuarea probelor parțiale va fi suportată de către antreprenor.

Înainte de recepția lucrărilor, antreprenorul trebuie să realizeze probele și verificările descrise mai jos :

- examinarea vizuală a tuturor instalațiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, aspectul estetic precum și toate cerințele din prezentul caiet de sarcini;

- reglarea funcționării la parametrii prescriși în proiect a tuturor echipamentelor

- măsurarea valorii rezistenței de dispersie a prizei de pământ.

- verificarea continuității circuitului de legare suplimentară la pământ

- verificarea continuității circuitului de nul de protecție

- verificarea nivelului de izolație între faze și între faze și nul

- verificarea parametrilor întrerupătoarelor cu În mai mare sau egal cu 100A.

Rezultatele tuturor acestor probe trebuie să fie consemnate de către antreprenor în rapoarte de probă care vor fi transmise proiectantului.

Proiectantul va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru examinarea rezultatelor probelor și verificărilor și pentru a-și prezenta observațiile sale antreprenorului care trebuie să le pună în practică înainte de recepție

Antreprenorul trebuie să remedieze orice defect constatat în timpul efectuării probelor înainte de data stabilită pentru recepție, suportând costurile aferente acestor operații.

La încheierea lucrării în scopul de a certifica respectarea cerințelor antreprenorul va realiză următoarele probe :

  - probe electrice

- verificări ale izolației

- verificări ale legarilor la pământ

- verificarea căderilor de tensiune pentru aparatele de iluminat aflate la capătul rețelelor

- verificarea protecției la suprasarcină și scurtcircuit

  - probe acustice

- verificarea nivelului de zgomot

- scriptic, prin confruntarea datelor și caracteristicilor de calitate și dimensionale (menționate în certificatele de calitate, buletinele de omologare, etichetele care însoțesc aparatele), cu acelea prevăzute în proiect;

- vizual, prin examinarea stării materialelor, aparatelor și echipamentelor

- prin măsurători și încercări prin sondaj, la aparatele locale și cele din tablourile electrice, privind dimensiunile și funcționarea.

Materialele, aparatele și echipamentele necorespunzătoare vor fi respinse. Încercările aparatelor se vor efectua la manevre repetate, la curenții de

suprasarcină și scurtcircuit și eventual la anduranță.

În mod deosebit se vor efectua încercări de scurt circuit la tablourile electrice și se va urmări modul de respectare a selectivității protecțiilor.

Înainte de montare, la conductoare și cabluri se va verifică continuitetea electrică pe fiecare colac.

Înainte de începerea montajului instalațiilor electrice, se va verifică în mod special:

-locul de amplasare al aparatelor și tablourilor electrice, traseele alese pentru circuite interioare și cabluri exterioare și modul de coexistență al acestora cu celelalte categorii de construcții și instalații;

-respectarea distanțelor de protecție și apropiere față de restul instalațiilor; -modul de protecție al circuitelor electrice interioare și cablurilor exterioare.

Verificări de efectuat pe faze de lucrări

Se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de marcare

- conductelor, în vederea uşoarei identificări (prin etichete, culori), marcare ce trebuie sa fie în conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare.

Se verifică vizual prin sondaj (la cel putin 15% din numarul total) legaturile electrice ale conductelor instalatiilor electrice, daca au fost executate conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si, intre conducte si pamant. Instalatia de protectie prin legarea la pamant sau la nul se va verifica pe masura

executarii instalatiei, dupa montarea receptoarelor, astfel:

- se monteaza conductorul principal de protectie si se verifica continuitatea electrica a acestuia;

- se monteaza piesa de separatie intre conductorul de protectie si priza de pamant si se verifica continuitatea electrica a ansamblului;

- se leaga la conductorul principal de protectie, elementele metalice ale instalatiei electrice, conform proiectului si se verifica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

Se va verifica instalatia de impamantare pentru intreaga retea de alimentare a receptoarelor prevazute in prezentul proiect, iar in cazul in care rezistenta de dispersie nu indeplineste criteriile prevazute de normative – este mai mare de 4 ohmi – se va solicita proiectantului o solutie tehnica.

La instalarea tabloului electric si a echipamentelor se vor controla vizual si prin masuratori, urmatoarele:

  - modul si calitatea fixarii lor pe suporti;

  - inaltimile de montaj admise si distantele pana la elementele constructiei conform prescriptiilor tehnice in vigoare;

  - modul si calitatea executiei legaturilor electrice;

  - existenta aparatelor de comutare si protectie prevazute in proiect;

  - existenta etichetelor si a inscriptiilor de identificare si marcare prevazute in

proiect.

Verificari de efectuat la receptia preliminara

Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante calibrate). a. cu alimentarea electrica intrerupta se va verifica:

  - sa nu existe elemente neizolate sub tensiune in interiorul tabloului;

  - fixarea sigura a legaturilor electrice la bare si conducte electrice;

  - valoarea corecta a fuzibilelor;

  - daca incercarea izolatiei cablurilor a fost satisfacatoare b. cu instalatia sub tensiune se va verifica daca

- tensiunea prescrisa este disponibila pe toate fazele.

Functionarea corecta a instalatiilor de iluminat (existenta condensatoarelor). Functionarea eficienta a instalatiilor de protectie prin legare la pamant. Verificarile si probele se vor face in timpul executiei si inainte de punerea in

functiune si vor fi conform normativ I7 si C56, cu respectarea la verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor a normativului PE 116 si STAS 12604/4 si 5.

Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator, nu se poate face decat conform Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei electrice (HG 170), dupa verificarea ei de catre furnizor, conform prevederilor acestui regulament.

Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pe fise si/sau pe planuri pentru ca acestea sa poata fi verificate fie la finalul lucrarii fie in timpul perioadei de garantie inainte de receptia finala.

Conditii de incercare a tablourilor electrice

Toate tablourile electrice vor fi, in mod obligatoriu, testate prin incercari:

- de tip;

- individuale .

Incercarile de tip se vor efectua conform dispozitiilor SR EN 60439.1 iar rezultatele incercarilor trebuie, sa respecte prevederile aceluiasi standard.

Incercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind :

- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice;

- incercarea dielectrica;

- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.

Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare dulap electric de joasa tensiune inainte de livrare.

Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport si instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.

3.2.4. Recepția lucrărilor

Recepția lucrării se va efectua in conformitate cu prevederile HGR nr 343/2017, in doua etape :

- receptia la terminarea lucrarilor (preliminara);

- receptia finala la expirarea termenului de garantie.

Toate costurile legate de receptie vor fi suportate de catre antreprenor inclusiv costurile pentru verificari suplimentare datorate lipsei de conformitate constatate la prima verificare.

Recepția la terminarea lucrărilor

Instalațiile trebuie să se afle în stare de funcționare înainte de data stabilită pentru recepție. Înainte de aceasta data antreprenorul trebuie să prezinte beneficiarului și proiectantului rezultatele tuturor probelor efectuate. În timpul inspecțiilor de control ale instalațiilor, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, antreprenorul trebuie să efectueze, dacă beneficiarul sau proiectantul o cer, orice proba considerată necesară. Inspecțiile vor verifica deasemenea respectarea aspectului și modului de execuție al instalațiilor.

Antreprenorul trebuie să asigure forța de muncă precum și toate echipamentele de măsură și control, avizate de organele de metrologie perfect calibrate în vederea efectuării tuturor măsuratorilor.

Recepția finală la expirarea perioadei de garanție

Recepția finală va avea loc odată cu terminarea perioadei de garanție, cu condiția ca antreprenorul să fi rezolvat diferitele puncte din raportul de recepție la terminarea lucrărilor.

3.2.5. Standarde si normative ce guverneaza proiectarea si executia lucrarii

Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect – partea scrisa si partea desenata – si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:

- I7 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.a.

- SR EN 13201-1, SR EN 13201-2, SR EN 13201-3, SR EN 13201-4, SR EN

13201-5

- I7.1 – Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare al coloanelor electrice din cladiri de locuit

- I18 – Normativ pentru proiecatarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din cladiri civile si industriale

- I20 - Normativ pentru proiecatarea si executarea instalatiilor de protectie contra traznetului a constructiilor

- P118 – Norme tenice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia impotriva focului

- NTE 007 – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice

- PE124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari

- PE136 – Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in utilizari casnice

- STAS 553/2 – Aparate de comutatie pana la 1000 Vc.a. si pana la 4000 A. Conditii tehnice

- STAS 881 – Masini electrice asincrone trivazate. Puteri, tensiuni, turatii

nominale

- STAS 2612 – Protectie impotriva electrucutarilor. Limite admise

- STAS 3184 – Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vc.a si pana la 250 Vc.a. si pana la 25 A. Conditii tehnice speciale de calitate

- STAS 5325 – Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare

- STAS 6865 – Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe

- STAS 6990 – Tuburi pentru instalatii electrice di policlorura de vinil neplastifiat

- STAS 8114/42 – Aparate de iluminat. Conditii tehnice generale

- STAS 8666 – Intrerupatoare automate mici pentri protectia conductoarelor din instalatiile electrice de curent alternativ pana la 415 V si 82 A

- STAS 8778/1,2 – Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC

- STAS 9954/1,2,3 – Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie. Prescriptii de proiectare si montare

- STAS 1220/1,4,5,6 – Cabluri si cordoane cu izolatia de cauciuc

- STAS 12604 – Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Insatalatii electrice fixe. Prescriptii generale

- STAS 12604/5 – Idem. Prescriptii de proiectare si de executie

- C56 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente

Prezenta lista nu este restrictivă, se va lua în considerare întotdeauna ultima ediție a actului normativ. În cazul a doua prevederi complementare se va aplica măsura cea mai restrictivă.

3.2.6. Documente obligatorii

Aparate de iluminat

- Fișe tehnice confirmate de producător;

- Prospect tehnic/fisă de catalog aparat de iluminat ;

- Declarație de conformitate CE producător, din care să rezulte caracteristicile

tehnice solicitate şi conformitatea cu standardele EN60598;

- Certificat ENEC sau echivalent care demonstrează respectarea standardelor

de siguranță în domeniul electric;

- Declarații de calitate producător; o Certificat de garanție;

o Declaraţie RoHS producător;

- Raport de încercări IP pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboaratorului care a emis raportul;

- Raport de încercări IK pentru fiecare tip de aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării laboaratorului care a emis raportul;

- Raport de compatibilitate electromagnetică EMC pentru fiecare aparat de iluminat, emis de un organism recunoscut. Se va face dovada acreditării

laboaratorului care a emis raportul.

Componenta sistemului de telegestiune

- Prospect tehnic/fisă de catalog;

- Declarație de conformitate CE producător; o Declarații de calitate producător;

o Certificat de garanție;

o Declaraţie RoHS producător.

Produsele  şi  componentele  oferite  trebuie  să  fie  marcate  corespunzător

documentaţiilor prezentate.

În anexa sunt prezentate fișele tehnice pentru fiecare echipament solicitat. Acestea vor fi completate cu caracteristicile propriilor echipamente ofertate ce vor trebui să îndeplinească condițiile minime descrise și confirmate de producător prin ștampilare și semnatură autorizată. Completarea cu expresii de tipul „DA” sau „CONFORM” sau neindicarea producătorului vor fi considerate neconformități ale ofertei. Deasemenea se va prezenta fișa producătorului în original și tradusă în limba română.

La depunerea ofertei se vor prezenta mostre perfect funcționale complet echipate pentru aparatele de iluminat rutier.

În cazul în care ofertanții nu prezintă mostrele solicitate, însoțite de documentele menționate mai sus, ofertele vor fi declarate neconforme.

Este obligatorie inscripționarea CE precum și inscripționarea tipului de aparat și a mărcii producătoare.

Tipul aparatului de iluminat și marca producătorului astfel inscripționate trebuie să se identifice cu tipul aparatelor de iluminat și producătorul pentru care s-au prezentat atestatele și buletinele de încercare solicitate, cu cele prezentate ca mostre, cu cele folosite în proiectele luminotehnice și cu cele ofertate.

Îndeplinirea cerințelor tehnice minime enunțate mai sus este obligatorie, nerespectarea acestora atrage descalificarea ofertelor respective.

3.2.7. Condiții organizaționale minime

În vederea îndeplinirii în bune condiții a obligațiilor contractuale ofertantul va face dovada deținerii de resurse materiale și umane în conformitate cu cerințele prezentate mai jos.

Resurse tehnice

Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii în proprietate și/ sau chirie a următoarelor mijloace fixe ce sunt minim necesare în vederea realizării în bune condiții a lucrării:

Mijloace de transport :

- autospeciala cu platforma ridicatoare – 2 buc;

- autoutilitara cu platforma – 1 buc;

- autolaborator PRAM – 1 buc;

- autovehicul transport echipamente și personal – 2 buc. Utilaje de mica mecanizare :

  - Masina de taiat beton si asfalt – 1 buc;

  - Polizor unghiular – 2 buc;

  - Mașina de găurit și înșurubat portabilă – 2 buc;

  - Generator electric – 1 buc;

  - Generator sudura – 1 buc.

Pentru aceasta se va completa lista cu echipamentele, utilajele, mijloacele de transport necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări.

Ofertantul trebuie să prezinte înscrisul în copie certificată (contractul, convenția, facturi de achiziție) care să ateste faptul că echipamentele solicitate de autoritatea contractantă se află în dotarea sa, precum și la dispoziția acestuia, cel puțin trei luni de la data licitației.

Resurse umane

Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea realizării în bune condiții a proiectării și execuției lucrării.

Este strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări, asigurarea a cel puţin:

- a unui manager de proiect (persoana cu studii superioare);

- a unui inginer autorizat ANRE gradul III A;

- a unui Specialist in iluminat atestat (experienta in domeniu minim 5 ani);

- a unui verificator proiect atestat;

- a unui responsabil tehnic cu execuţia RTE în domeniul instalaţii electrice;

- a unui responsabil CQ, in domeniul instalatiilor electrice;

- a unui inginer autorizat ANRE gradul III B;

- inginer autorizat ANRE gradul II A, II B – 2 persoane;

- electrician autorizat ANRE gradul II B – 6 persoane;

- a unui inspector protectia muncii.

În acest sens se vor anexa următoarele documente justificative :

  - Se vor anexa, în copie, toate certificatele şi atestările, care vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.

- Se vor prezenta CV–urile persoanelor menţionate (manager de proiect, responsabilii tehnici cu execuţia, CQ.

- Se va prezenta, atestat MEC pentru RTE – isti și CQ.

- Se vor prezenta contracte de munca pentru manager de proiect, contracte de muncă/colaborare cu responsabili tehnici cu execuţia şi responsabill cu calitatea si contracte de munca/colaborare pentru toate celelalte specialitati .

3.2.8. Măsuri de protecție a muncii, PSI și a mediului

Norme utilizate pentru protecția muncii

Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 aprobată prin HG 1425 din 11.10.2006 publicată în MO 882/30.10.2006.

Lucrările se incadrează în prevederile NSPM în vigoare.

Nu este necesară elaborarea de noi norme de protecția muncii.

NSPM la executarea lucrărilor

Pentru perioada de execuție , se va respecta HG 1146 30.08.2006 prin care fiecare firma trebuie să-și facă INSTRUCTIUNI PROPRII privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă MO 815/3.10.2006.

Înainte de începerea lucrărilor executantul va identifica toate intersecțiile și apropierile cu rețelele electrice și neelectrice de pe traseu, pentru a evita atingerea acestora cu materialele folosite în execuție.

Lucrările care se execută se impart în două categorii:

- Lucrări ce se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și anume:

- execuția gropilor pentru fundații pentru care se vor respecta art. 78 si 79 din lucrarea65/2002;

-pozarea cablurilor j.t. și a cutiilor de distribuție și contorizare;

-montarea prizelor de pământ.

Pentru lucrări la posturi trafo se va respecta capitolul 5.2., pentru lucrările de pozare a cablurilor se va respecta capitolul 5.4. din lucrarea nr. 65/2002, iar pentru lucrările LEA se va respecta capitolul 5.3 (art. 331;353), cap 3.6 . Măsuri de protecția muncii la execuția lucrărilor la înălțime.

- Lucrări ce se execută cu scoaterea de sub tensiune a instalațiilor existente și anume:

-racordarea rețelelor proiectate la rețelele existente.

Pentru toate aceste lucrări se va respecta Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006.

Se vor respecta cu strictete măsurile privind scoaterea și repunerea sub tensiune a instalațiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru și de protecție. Măsurile privind scoaterea de sub tensiune a instalațiilor electrice se iau de către personalul de servire operativă. Mijloacele de protecție, scule și dispozitive utilizate vor îndeplini condițiile din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006.

NSPM pentru perioada de exploatare

Pentru perioada de exploatare s-au prevăzut următoarele măsuri de protecția muncii:

- legarea tuturor elementelor metalice de pe stâlpi, care în regim normal nu sunt sub tensiune la borna stâlpului;

- montarea de prize de pământ la stâlpii specificați;

- numerotarea stâlpilor;

- inscripționarea plecărilor în CD și firide cu destinația acestora și secțiunea coloanelor și cablurilor;

- marcarea cablurilor pe traseu;

- inscripționarea cu semnalizarea de identificare, avertizare și interzicere. Personalul de exploatare va urmării periodic respectarea prevederilor normelor

de protecția muncii și anume:

- distanțele minime de apropiere față de instalații și construcții noi;

- verificarea prizelor de pământ prin efectuarea de măsurători periodice conf. Pct. 2.3 din STAS 12604/5-90.

Măsuri PSI

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile OMI 775/98 – Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor.

Amplasarea rețelelor electrice în raport cu construcțiile existente respectă distanțele minime prevăzute NTE 003/04/00 Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V.

În cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingătoare cu praf CO2 aflate la echipa de intervenție.

Măsuri pentru protecția mediului înconjurător

Instalațiile electrice proiectate nu impun loarea de măsuri speciale pentru protecția mediului și a apei.

Documentația s-a întocmit în conformitate cu prevederile legii de protecție a mediului nr. 137/1995, republicată în 2000 și a Ord. nr. 126/1996.

Lucrările proiectate nu afectează mediul înconjurător, nu constituie surse de poluare și nu sunt afectate așezările umane învecinate amplasamentului instalațiilor proiectate.

La execuția lucrărilor trebuie respectate prevederile următoarelor prescripții:

SR EN ISO 14001/1997 – Sisteme de Management de Mediu – Specificații și

ghid de utilizare.

Legea Protecției Mediului nr. 137 din 29.12.1995, republicată în 2001 (Monitorul Oficial nr47 din 29.01.2001

Ordonanța de urgență a Guvernului nr 91/20.06.2002 pentru modificare Legii Protecției Mediului;

Legea Apelor nr. 107/1996;

HGR privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

HGR nr. 918 din 22.08.2002 privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

Prezenta listă nu este restrictivă, se va lua în considerare întotdeauna ultima ediție a actului normativ. În cazul a două prevederi complementare se va aplica măsura cea mai restrictivă.

Nu sunt necesare măsuri speciale de protecție a mediului.

Cerințe  conform  ISO  14001/1997	–  Sisteme  de  management  de  mediu  –

Specificații și ghid de utilizare:

- trebuie să prezinte dovada instruirii angajaților conform cerințelor și reglementărilor în viguare;

- trebuie prezentate aspectele cu impact semnificativ asupra mediului corespunzător pentru activitatea desfașurată;

- utilizarea materialelor cu impact minim asupra mediului ; materii prime utilizate (să fie economice din punct de vedere energetic, slab poluante, care să genereze produsului un impact negativ cât mai mic, iar după terminarea perioadei de viață, eliminarea produsului să se facă pe cât posibil cu un impact minim asupra mediului (să fie reciclabil, sau biodegradabil);

- Depozitarea și gestionarea materialelor utilizate, în perioada efectuării lucrărilor;

- Colectarea, depozitarea în mod selectiv și transportul deșeurilor rezultate din lucrări după terminarea lucrărilor;

- Refacerea solului în apropierea fundațiilor;

- Redarea la forma inițială a suprafețelor ocupate în timpul execuției lucrărilor (incinte, refacerea stratului vegetal);

- Prevenirea poluării solului ; în cazul poluării accidentale;

- În timpul execuției lucrărilor se va urmări decontaminarea urgentă a solului în caz de poluare accidentală.

Luarea de măsuri pentru prevenirea incendiilor

3.3 Durata concesiunii

Durata concesiunii pentru care se încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii prin contract de concesiune este de 5 ani. Pe durata stabilită se interzice concesionarului subconcesionarea serviciului public de iluminat.

Seviciul de iluminat public nu este o activitate care generează venituri, este un serviciu care generează doar cheltuieli. Singura activitate care poate fi asimilată unui venit este reducerea cheltuielilor cu energia electrică prin modernizarea sistemului existent. Din aceste considerente operatorul economic nu va plăti redeventa.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea ofertei (exclusiv TVA).

Ofertanții au obligatia de a efectua o vizita în teren, pe cont propriu, cu instiinățarea autorității contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice și financiare.

3.4 Indicatorii de performanță

Indicatorii de performanță pentru serviciul de iluminat public (conform prevederilor Regulamentului serviciului de iluminat public din Comuna Gura Văii) se

regăsesc în Anexa  acestia urmând sa fie aprobați de concedent.

Plățile lunare pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public se vor realiza pe baza centralizatoarelor de plată intocmite în baza situațiilor de lucrări lunare, fiind corectate cu indicatorii de performanță.

3.5 Date tehnice ale investiției

Zona și amplasamentul: România, judetul Bacău, Comuna Gura Văii.

Sistemul de iluminat se situează pe domeniul public al Comunei Gura Văii.

4. Obligațiile concesionarului

Operatorul serviciului de iluminat public va asigura:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena și protecția muncii, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea și combaterea incendiilor;

  - exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

  - respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegarea gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului (sunt precizați în regulametul serviciului de iluminat public);

  - întreținerea și menținerea în stare de permanență funcționare a sistemului de iluminat public;

  - furnizarea autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condițiile legii;

  - prestarea serviciului de iluminat public la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

  - personal de intervenție operativă;

  - conducerea operativă prin dispecer;

  - înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

  - analiza zilnică a modului în care se respecta realizarea normelor de consum și stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor și încadrarea

în norme;

  - elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

  - emiterea de avize pentru eventualele lucrări de construcții realizate în vecinătatea rețelelor de iluminat public;

  - realizarea unui plan de măsuri în ceea ce privește aducerea sistemului de iluminat în parametrii proiectați;

  - realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a instalațiilor de iluminat public;

  - statistica incidentelor, avariilor și analiză acestora;

  - instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor;

  - lichidarea operativă a incidentelor;

  - funcționarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

  - evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

  - aplicarea de metode performanțe de management care să conducă la funcționarea cât mai bună a instalațiilor de iluminat și reducerea costurilor de operare;

  - executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

  - o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare.

Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât să se realizeze:

  - Verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasa tensiune, a posturilor de transformare, a cutiilor de distribuție, a corpurilor de iluminat;

  - Corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

  - Controlul calității serviciului asigurat;

  - Întreținerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

  - Menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public;

  - Măsuri necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului iluminat;

  - Respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

  - Funcționarea instalațiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate;

  - Respectarea regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla;

  - Indeplinirea indicatorilor de calitate a serviciului prestat, specificați în regulamentul serviciului;

  - Asigurarea pe toată durata de executare a serviciului de personal calificat

și în număr suficient pentru indeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de iluminat public;

  - Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanță aprobați pentru serviciul de iluminat public se va face de către operator pe baza unei proceduri specifice și verificarea de către concedent.

- Alocarea riscurilor

Riscurile de exploatare ale concesiunii prevăzute în matricea din Anexa  se vor repartiza între concedent și concesionar, astfel încat serviciul de iluminat public să funcționeze în condiții optime.

Fiecare ofertant își va asuma prin oferta depusă riscurile conform celor precizate în matricea de riscuri din Anexa. În cazul neacceptării de către ofertant a repartiției riscurilor conform Anexa , oferta va fi declarată neconformă.

Prin soluția întocmită de fiecare ofertant, în condițiile prevăzute prin caietul de sarcini, întregul sistem de iluminat public din Comuna Gura Văii trebuie să ajungă să corespundă cerințelor prescrise din normele interne și internaționale referitoare la iluminatul public și să fie exploatat și condus unitar.

- Conținutul ofertei tehnice și comerciale

6.1 Conținutul ofertei comerciale

Oferta comercială se va realiza în urma centralizării datelor din oferta tehnică și va cuprinde:

- Prețul total pentru activitatea de întreținere menținere a sistemului de iluminat public;

- Borderou de tarife unitare pentru activitațile de întreținere menținere a sistemului de iluminat public respectiv montare – demontare a sistemului de iluminat festiv.

Pentru fiecare poziție de preț din borderou se va întocmii câte un deviz ofertă în care vor fi cuprinse cheltuielile care stau la baza formării prețului propus de către ofertant.

Prețul pentru fiecare operație prevăzută în lista, devizul oferta va conține ca

elemente de fundamentare valorile pentru materialul, manopera, utilajul, transportul

necesare, cotele aferente cheltuielilor directe și indirecte precum și cota de profit.

Acest preț va fi utilizat pentru intocmirea situațiilor de lucrări și a facturilor.

Contravaloarea lucrărilor de întreținere-menținere respectiv iluminat festiv se va plăti lunar în baza situațiilor de lucrări acceptate de beneficiar.

6.2 Conţinutul ofertei tehnice

Va cuprinde descrierea modului de realizare a întreținerii și menținerii pe perioada contractului de concesiune a sistemului de iluminat din Comuna Gura Văii, având în vedere sistemul de management propus a fi implementat de fiecare ofertant prin oferta sa tehnică.

Descrierea soluției tehnice privind dispecerizarea și telegestiunea în regim de continuitate prin proiectarea și implementarea sistemului de management al serviciului de iluminat public.

Fișele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin ofertă, denumirea produsului si al producatorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informațiilor și fișele tehnice ale producatorului precum și traducerea acestora precum și restul documentelor specificate în fisă.

Ofertanții au obligația de a respecta urmatoarele garanții minime solicitate de autoritatea contractantă:

- lucrări de constructii-montaj: 5 ani;

- aparate de iluminat complet echipate conform cerințe caiet de sarcini : 5 ani; o componentele sistemului de telegestiune: 5 ani;

Pe perioda în care lucrările de constructii-montaj și echipamanetele sunt în perioada de garanție, ofertanții au obligația de a remedia pe cheltuiala proprie orice defect apărut în instalația pusă în funcțiune. Ofertanții își vor lua măsuri specifice de protecție a echipamentelor electrice și electronice ofertate.

Ofertanții sunt obligati sa fundamenteze prin calcule tehnice, pe bază de documente, toate informațiile cuprinse în oferta lor tehnică.

Datele și informațiile cuprinse în oferta tehica vor fi utilizate la întocmirea ofertei financiare constituind date de fundamentare a acesteia. Orice necorelare între datele și informațiile cuprinse în oferta tehnica și datele și valorile cuprinse în oferta financiară

da dreptul autoritatii contractante sa respinga in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinta.

Ofertanții au obligația de a efectua o vizită în teren, pe cont propriu, cu instiințarea autorității contractante, ocazie cu care își vor culege toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice și financiare.

6.3 Criteriu de selecţie

Criteriul de selecție al ofertelor va fi: cel mai bun raport preț calitate, obținut prin însumarea punctajului după cum urmează :

- Valoare totala tarife unitare întreținerea/menținerea iluminatului public – 60 puncte

Pentru cea mai mică valoare a tarifelor însumate se vor obține 60 puncte Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului : Pti= Vmin/Vofx60

Pti – preț tarif întreținerea/menținerea iluminatului public

Vmini – Cea mai mică valoare a tarifelor de întreținere/menținere a iluminatului public însumate

Vofi – Valoarea ofertată a tarifelor de întreținere/menținere a iluminatului public însumate

- Valoare tarife unitare pentru activitatea de montare / demontare a sistemului de iluminat festiv. – 35 puncte

Pentru cea mai mică valoare a tarifelor însumate se vor obține 35 puncte Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului : Ptf= Vmin/Vofx35

Ptf – preț tarif întreținerea/menținerea iluminatului festiv

Vminf – Cea mai mică valoare a tarifelor de întreținere/menținere a iluminatului festiv însumate

Voff – Valoarea ofertată a tarifelor de întreținere/menținere a iluminatului festiv însumate

-Garanție suplimentară – 5 puncte

Criteriul se referă la toate cele trei tipuri de garanții: aparate de iluminat și componente, lucrări și sistem de telegestiune

Garanție suplimentară min 1 an – 1 punct

Garanție suplimentară min 2 ani – 3 puncte

Garanție suplimentară min 3 ani – 5 puncte

Ptg – punctaj obținut în urma garanției acordate

Punctaj total maxim : 100 puncte.

Punctajul total se va obține astfel : PT = Pti + Ptf + Ptg.

7. Anexe