STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

U.A.T. Comuna Gura Văii,

pentru perioada

2021-2026

Cuprins

Capitolul 1 - MISIUNE

Capitolul 2 - CADRU NORMATIV

Capitolul 3 - OBIECTIVE

3.1. Obiective generale

3.2. Obiective strategice

3.3. Obiective specifice

Capitolul 4 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

4.1. Prezentarea situației juridice a sistemului de iluminat public din U.A.T. Comuna Gura Văii

4.2. Infrastructura sistemului de iluminat din U.A.T. Comuna Gura Văii

Capitolul 5 - NECESARUL DE INVESTIȚII

5.1. Necesar de investiitii din punct de vedere tehnico-funcțional.

5.2. Necesar de investitii din punct de vedere a reducerii costurilor

5.3. Necesar de investitii din punct de vedere al conditiilor socio-economice

5.4. Necesar de investitii din punct de vedere al protectiei mediului

Capitolul 6 – MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

6.1. Mentiuni generale privind modernizarea Sistemului de Iluminat Public

6.2. Mentiuni privind stalpii de iluminat amplasati pe artere de circulatie rutiera

6.3. Mentiuni privind stalpii de iluminat arhitectonic și pietonale

6.4. Mentiuni privind corpurile de iluminat

6.5. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în perioada anilor 2021-2026

6.5.1. Extindere/modernizare iluminat public pe cai circulatie rutiera și cai pietonale

6.5.2. Realizarea iluminatului arhitectural

6.5.3. Realizarea iluminatului festiv

Capitolul 7 - ANALIZA S.W.O.T.

Capitolul 8 - PLAN DE MĂSURI ȘI DE ACȚIUNI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

8.1. Consideratii generale

8.2. Parametrii luminotehnici cantitativi și calitativi pentru sistemul de iluminat public

Capitolul 9 - CONCLUZII GENERALE

Anexe

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

Capitolul 1 - MISIUNE

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principală organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuala și colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

Capitolul 2 – CADRU NORMATIV

Principalele acte normative ce reglementează domeniul iluminatului public sunt:

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

- Hotărârea Guvernului României nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul Președintelui A.N.R.E. și al președintelui A.N.R.S.C. nr. 5/93 din 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Capitolul 3 - OBIECTIVE

3.1. Obiective generale

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, și anume:

- asigurarea dezvoltării durabile a U.A.T. Comuna Gura Văii;

- creșterea gradului de securitate individuala ți colectiva în cadrul comunității locale;

- punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale U.A.T. Comuna Gura Văii, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

- mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

- crearea unui ambient plăcut;

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;

- asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență

economică a infrastructurii aferente serviciului.

Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, indicatorii de performanță aprobați prin hotărâre a Consiliului Local al U.A.T. Comuna Gura Văii.

3.2. Obiective strategice

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar trebuie sa fie corelată cu strategia națională privind serviciile comunitare de utilități publice și să țină cont de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unității administrativ-teritoriale, precum și de reglementările specifice domeniului, emise de autoritățile de reglementare competente.

Strategia locală va urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

- asigurarea, la nivelul U.A.T. Comuna Gura Văii, a unui iluminat public adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

- orientarea serviciului de iluminat public către beneficiari, membri ai comunității;

- respectarea normelor privind serviciul  de iluminat public stabilite de  C.I.E., la care

România este afiliată, respectiv de C.N.R.I.;

- asigurarea calității și performanțelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerințele directivelor Uniunii Europene;

- asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

- reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

- promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemului de iluminat public;

- asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

- promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

- promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

- instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

- promovarea metodelor moderne de management;

- promovarea profesionalismului, a eticii profesionale si a formării profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu;

- eficientizarea în exploatare a sistemului de iluminat public în vederea asigurării unui climat de siguranță și confort.

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

3.3. Obiective specifice

- Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public;

- Implementarea sistemului de telegestiune la nivel de punct de aprindere și la nivel de punct luminos;

- Separarea rețelei electrice de iluminat de rețeaua electrică de distribuție (scoaterea punctelor de aprindere din posturile de transformare, dezvoltarea rețelei electrice de iluminat separată);

- Urmărirea și îndeplinirea indicatorilor de performanță specifica serviciului de iluminat public ;

Capitolul 4 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

4.1. Prezentarea situației juridice a sistemului de iluminat public din U.A.T. Comuna Gura Văii

Sistemul de iluminat public al U.A.T. Comuna Gura Văii este în proprietatea S.C. Delgaz Grid S.A..

Având în vedere prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, U.A.T. Comuna Gura Văii are perfectat contractul cu nr. 10432/24.04.2020/36540/22.04.2020 prin care se autorizează folosirea cu titlu gratuit a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public .

4.2. Infrastructura sistemului de iluminat din U.A.T. Comuna Gura Văii

O mare parte a rețelelor și echipamentelor aparținând sistemului de iluminat public din U.A.T. Comuna Gura Văii sunt noi in proportie de cca 15 %, restul de 85 % fiind depasite tehnologic .

Marea majoritate a punctelor luminoase existente la momentul semnarii Contractului de folosinta al Sistemului de Iluminat Public la nivelul U.A.T. Comuna Gura Văii sunt echipate cu surse de lumină de puteri intre 25-50 W , cu sursa de lumina tip sodiu , LED si fluorescente.

În ceea ce privește rețelele de alimentare, ele sunt, în majoritate, rețele aeriene, cu utilizare comună pentru casnic și iluminat, doar o parte din rețele fiind destinate exclusiv iluminatului. Rețelele de joasă tensiune subterană au un grad avansat de uzură (cu excepția celor realizate în ultimii ani) și necesită un număr mare de intervenții pentru menținerea în funcțiune, ceea ce generează costuri exagerat de mari și durate mari de nefuncționare a iluminatului public.

În prezent infrastructura sistemului de iluminat public din U.A.T. Comuna Gura Văii se prezintă astfel:

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

Situația sistemului de iluminat public al U.A.T. Comuna Gura Văii  este detailiat în ANEXA 1 conform Expertizei Tehnice  .

Capitolul 5 - NECESARUL DE INVESTIȚII

Necesarul de investitii trebuie analizat din 4 puncte de vedere și anume :

- din punct de vedere tehnico- functional

- din punct de vedere al reducerii costurilor

- din punct de vedere al conditiilor socio-economice

- din punctul de vedere al protectiei mediului

5.1.Necesar de investiitii din punct de vedere tehnico-funcțional.

Funcționarea și exploatarea in condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență – economică și energetică – a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public se face prin :

- Realizarea unei infrastructuri edilitare ca un întreg funcțional, modernă ca bază a dezvoltării economico–sociale a orașului;

- Asigurarea nivelului de iluminare și luminanță în conformitate cu standardele în vigoare - SR- EN 13201

- Pretabilitatea elementelor infrastructurii SIP la upgradare și îmbunătățire

- Pretabilitatea elementelor la telemanagement: gestiune,monitorizare și control

5.2. Necesar de investitii din punct de vedere a reducerii costurilor

Prin reducerea costurilor aferente energiei electrice si a costurilor de întreținere și menținere a

Sistemului de iluminat public, se urmărește:

- Creșterea eficienței sistemului de iluminat prin:

- Reducerea costurilor cu întreținerea si menținerea aferente funcționării în siguranță și regim de continuitate a infrastructurii SIP

  - Reducerea consumului de energie electrica și implicit a costului cu energia electrică aferente funcționării sistemului

- Implementarea de soluții, sisteme și echipamente care prin modernizarea și reabilitarea elementelor componente SIP să conducă la:

  - Reducerea costurilor operaționale necesare funcționării acestuia în parametrii proiectați

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

- Asigurarea energiei electrice la parametrii necesari funcționării in condiții optime

a infrastructurii SIP

- Gestionarea și monitorizarea parametrilor de consum ai infrastructurii SIP

5.3. Necesar de investitii din punct de vedere al conditiilor socio-economice

Din punct de vedere al condițiilor socio-economice specifice zonei:

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale

- Susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a orașului

- Ridicarea gradului de civilizație, a confortului și implicit a calității vieții

- Punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale U.A.T. Comuna Gura Văii, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

5.4. Necesar de investitii din punct de vedere al protectiei mediului

Din punct de vedere al protecției mediului presupune:

- Reducerea poluării luminoase

- Componente reciclabile - recuperarea integrală a echipamentelor folosite, nefiind permisă folosirea corpurilor care conțin substanțe periculoase

- Utilizarea în infrastructura SIP a echipamentelor care sa reducă poluarea cu emisii CO2 prin reducerea numărului de intervenții pentru întreținerea-menținerea sistemului.

Capitolul 6 - Modernizarea sistemului de iluminat public

6.1. Mentiuni generale privind modernizarea Sistemului de Iluminat Public

Modernizarea sistemului de iluminat public al U.A.T. Comuna Gura Văii se va face respectand urmatoarele :

- Pozarea în subteran a rețelei de distribuție a energiei electrice ce alimentează sistemul de iluminat public(in functie de posibilitatile tehnice si financiare)

- Amplasarea de noi stâlpi de iluminat stradal

- Amplasarea de stâlpi noi de iluminat pentru parcuri și spatii verzi

- Dotarea cu lampă LED cu module discrete și distribuție uniformă, specifică iluminatului stradal

- Modernizarea punctelor de aprindere și posibilitatea programării orelor de aprindere/stingere în funcție de sezon sau alți parametrii

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

- Îmbunătățirea designului urban prin pozarea în subteran a acestei rețele

- Construirea unei rețete de stâlpi de iluminat proiectată conform necesităților iluminatului public

- Dotarea stâlpilor cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED de generație nouă cu durată de viață de minim 10 ani și garanție minim 2 ani, sau cu tehnologie verde.

- Aducerea nivelului de iluminat la valorile impuse de standardul în vigoare SR- EN 13201

- Creșterea siguranței conducătorilor auto și a cetățenilor datorată asigurării nivelului de iluminat optim traficului rutier

- Reducerea costurilor cu instalarea-dezinstalarea iluminatului festiv al Comuna Gura Văii, prin implementarea unui sistem de fixare mecanică și de conectare la rețeaua de alimentare cu energie electrica integrate în SIP.

6.2. Mentiuni privind stalpii de iluminat amplasati pe artere de circulatie rutiera

Stâlpii de iluminat public pe arterele rutiere vor fi conformi normativelor în vigoare și vor avea următoarele caracteristici constructive:

- Material constructiv: țeava de oțel/aluminiu o Tip montaj: montare cu flanșă

o  Înălțime utilă: 7-8m

o  Lungime consolă: 0,5-1m

o  Dotare cu cameră de vizitare: DA

o  Vopsiți in câmp electrostatic într-o culoare neutră

Stâlpii vor fi echipați cu prize de conectare a instalațiilor de iluminat festiv. Prizele vor fi rezistente la intemperii, destinate utilizării la exterior, protejate la radiații UV și să corespundă nivelului de protecție IP67 a rețelei electrice. Prizele se vor alimenta, preferabil, printr-un circuit independent de cel care alimentează corpul de iluminat stradal care se va putea decupla printr-un întrerupător cu diferențial accesibil prin camera de vizitare a stâlpului.

6.3. Mentiuni privind stalpii de iluminat arhitectonic și pietonal

Stâlpii de iluminat parcuri și alei pietonale vor avea următoarele caracteristici constructive:

- Material constructiv: țeava de oțel/aluminiu o Tip montaj: montare cu flanșă

o  Înălțime utilă: 3-5m

o  Dotare cu cameră de vizitare: DA

o  Vopsiți in câmp electrostatic intr-o culoare neutră

o Rezistență mecanică sporită pentru a preîntâmpina degradările induse de acte de vandalism

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

6.4. Mentiuni privind corpurile de iluminat

Corpurile de iluminat cu care se vor echipa stâlpii vor avea următoarele caracteristici constructive și calitative:

- Puteri instalate: intre 10W - 150W

- Corp de iluminat cu LED-uri discrete, o Lentile din PMMA rezistent UV

o Dispersie asimetrică, specifică iluminatului stradal sau pietonal o Temperatura de culoare: 4000 - 6000k

o  Indice de redare a culorilor (CRI) >75

o  Grad de protecție unitate optică: minim IP65

o  Grad de protecție unitate de alimentare: minim IP65

o Protecție la polarizare inversă, supratensiune, supraîncălzire și supraîncărcare o Temperatura de funcționare: -25 ... +45 C

o Durata de viață a LED-urilor: 60000 ore la L90, valori care vor reieși din standardul de testare LM80

o  Tensiune de intrare: 230VAC

o  Factor de putere: ≥0.95

o Carcasa fabricata din aluminiu extrudat cu rol de radiator o Certificări: ROHS, CE, SR EN60598

o  Garanție producător: minim 2 ani

6.5. Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în perioada anilor 2021-2026

6.5.1. Extindere/modernizarea iluminat public pe cai circulatie rutiera și cai pietonale

Analiza noastră în privința modernizarii și extinderii iluminatului public în U.A.T. Comuna Gura Văii presupune luarea în calcul a unor noi segmente de tronsoane iluminat public atât pe cai rutiere cât și cai pietonale în localitatile apartinatoare U.A.T. Comuna Gura Văii ,și anume :

- Gura Văii

- Temelia

- Păltinata

- Dumbrava

- Capăta

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

Se dorește modernizarea iluminatului stradal prin plantarea de stâlpi noi, cu un aspect deosebit, iar alimentarea corpurilor de iluminat să fie realizată printr-o rețea electrică subterană.

6.5.2. Realizarea iluminatului arhitectural

Pentru realizarea iluminatului arhitectural (la obiectivele propuse) se vor utiliza doar aparate de iluminat cu LED-uri.

Obiectivele principale care pot să beneficieze de iluminat arhitectural în funcție de bugetul local al U.A.T. Comuna Gura Văii, sunt următoarele:

- Monumente

- Lăcașe de cult

- Sediu Primărie

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

- Casa de cultura

- alte obiective de interes local

6.5.3. Realizarea iluminatului festiv

Iluminatul festiv este o componentă sezonieră a sistemului de iluminat și care este utilizată de sărbători religioase și nu numai .

Pentru realizarea iluminatului festiv se vor utiliza următoarele tipuri de produse, toate echipate cu LED - uri, în funcție de destinația acestora:

- Figurine 3D

- Șiruri luminoase

- Ghirlande luminoase

- Plase luminoase

- Țurțuri luminoși

- Țurțuri luminoși dinamici

- Globuri luminoase

Capitolul 7 - ANALIZA SWOT

Sistemul de Iluminat al U.A.T. Comuna Gura Văii are – în urma analizei noastre – o serie de pucnte slabe,puncte tari cât și oportunitati și amenințări .ele sunt prezentate în tabelul de mai jos :

|  |  | PUNCTE TARI |  |  | PUNCTE SLABE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • | 90 % din străzile orașului sunt asigurate | • | Lipsa iluminatului public pe 10 % din |
|  | cu iluminat public |  |  |  | străzile orașului, din cauza accesului |
| • |  |  | foarte greu si/sau a distantelor foarte |
|  |  |  |  | mari între locația postului trafo și |
| • | Există iluminat festiv în fiecare an, în |  | zonele locuite. |
|  | preajma sărbătorilor de iarnă |  | • | Imbatranirea componentelor sistemului |
|  |  |  |  |  | • | sistemul de iluminat public este |
|  |  |  |  |  |  | energofag |
|  |  |  |  |  | • |  |
|  |  | OPORTUNITĂȚI |  |  | AMENINȚĂRI |
| • Modernizarea sistemului de iluminat în | • | Producerea de avarii importante care să |
|  | U.A.T. | Com | Gura Vaii | utilizând |  | conducă la imposibilitatea furnizării |
|  | tehnologia LED. |  |  |  | serviciului |

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

| • | Accesarea de programe cu finantare | • | Periclitarea siguranței cetățenilor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | europeana | sau | programe | • | Producerea de accidente rutiere |
|  | guvernamentale |  |  |  |
| • | Extinderea | programului | de iluminat |  |  |
|  | festiv și pt alte perioade din an |  |  |

Strategia Locala a Serviciului de Iluminat Public – Comuna Gura Văii

Capitolul 8 – PLAN DE MĂSURI ȘI DE ACȚIUNI CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

8.1.Consideratii generale

Planul are ca misiune principală eficientizarea serviciului de iluminat public, ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții, creșterea gradului de securitate individuală și colectivă, a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale.

Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, indicatorii de performanță energetică aprobați prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei Gura Văii și legislația in vigoare.

Calitatea iluminatului public reprezintă unul din criteriile de apreciere a nivelului de civilizație dintr-o anumită regiune. Un iluminat public performant conduce la scăderea riscurilor accidentelor rutiere și la scăderea numărului de agresiuni ale infractorilor asupra populației.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranța circulației și de estetică arhitecturală, în următoarele condiții:

- Utilizarea rațională a energiei electrice

- Reducerea costurilor investițiilor

- Reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat

Planul de măsuri și de acțiuni cu privire la dezvoltarea și funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să urmărească toate sectoarele prezentate în schema de mai jos:

Iluminatul

Public

| Securitatea |  |  | Securitatea |  |  | Ambianță și |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traficului |  | persoanelor și |  |  |  | Estetică urbană |
|  |  |  |  |  | confort |  |
| Rutier |  |  | a bunurilor |  |  |  |  |  |
| Iluminatul | Iluminatul |  | Iluminatul | Iluminatul |  | Iluminatul | Iluminatul |
|  | zonelor |  | zonelor | zonelor de |  | parcurilor și | clădirilor și |
| căilor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rezidențiale |  | comerciale | limbare |  | grădinilor | monumentelor |

14

În urma inventarierii și a analizei efectuate la sistemul de iluminat public, se pot face următoarele recomandări:

- Realizarea diagnozei prin audituri care să indice performanțele luminotehnice actuale ale sistemului de iluminat public prin indicarea nivelului de luminanță și uniformitatea distribuției luminanței pe suprafața drumului, nivelul de iluminare al vecinătăților, dacă sunt situații de orbire, de inconfort sau incapacitate și existența ghidajului vizual în toate sectoarele menționate mai sus, să prezinte deficiențele și să indice cerințele și soluțiile necesare conform normelor în vigoare

- Efectuarea de bilanțuri energetice și elaborarea unui plan de management al serviciului de iluminat public

- Realizarea unei prognoze privind evoluția consumului de energie în contextul dezvoltării urbane

- Întocmirea programului de înlocuire cu instalații de iluminat care folosesc resurse regenerabile de energie

- Elaborarea unui program de urmărire și rezolvare a reclamațiilor

- Întocmirea unui program de înlocuire a sistemelor actuale de iluminat care sunt neconforme sau degradate cu instalații moderne mai performante

- Realizarea unui iluminat public perimetral (la limitele localității) cu energie produsă cu panouri fotovoltaice

- Întocmirea unui program cu introducerea graduală în sistem a diodelor luminoscente – LED, cu potențial ridicat de eficiență luminoasă și energetică

- Efectuarea controlului inteligent de la distanță al iluminatului public, fără afectarea parametrilor luminotehnici standardizați prin realizarea telemanagementului și telegestiunii sistemului

- Monitorizarea în permanență a arborilor din zona corpurilor de iluminat și luarea de măsuri, atunci când este cazul, de toaletare a acestora astfel încât să nu afecteze fluxul de lumină produs de lămpile corpurilor de iluminat

- Crearea unui iluminat arhitectural care să pună în valoare obiectivele și care să poate și utilizat și ca orientare pe timp de noapte

- Crearea unui iluminat festiv din componentele interschimbabile care să permită rotația acestora, realizându-se astfel, efecte și imagini noi în fiecare an în toate zonele mai importante ale localității.

8.2. Parametrii luminotehnici cantitativi și calitativi pentru sistemul de iluminat public

În vederea realizării unui serviciu de calitate și asigurarea condițiilor impuse de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, trebuie măsurați parametrii luminotehnici ai căilor de circulație din localitate.

Instalațiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicile luminotehnice normate necesare siguranței circulației pe căile de circulație, în funcție de intensitatea traficului și de reflectanța suprafeței căii de circulație a zonei adiacente. Toate instalațiile de iluminat destinate circulației auto vor fi dimensionate conform legislației internaționale și naționale, în funcție de nivelul de luminanță, cu excepția intersecțiilor mari și a sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcție de iluminare.

15

Parametrii luminotehnici ai instalației de iluminat public vor fi verificați de operator, la preluarea serviciului, la punerea în funcțiune a unor extinderi și periodic, pe parcursul exploatării. Menținerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanță, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreținere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat.

Luminanță = raportul dintre intensitatea luminoasă a unei surse de lumină și proiecția ariei sursei pe un plan.

Iluminare = fluxul de lumină care cade pe unitatea de suprafață

Parametrii cantitativi sunt:

- Nivelul de luminanță, pentru căile de circulație auto

- Nivelul de iluminare, pentru intersecții, piețe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste de biciclete

- Uniformitatea pe zona de calcul

- Indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central și periferic

Indicele de prag TI = creșterea pragului percepției vizuale TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanța medie a căii de circulație.

Principalii parametrii luminotehnici de care trebuie să se țină cont pentru iluminatul public din

U.A.T. Comuna Gura Văii sunt:

- Iluminatul piețelor și al intersecțiilor se va realiza astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat cu 50% față de stradă cu nivelul cel mai ridicat

- Iluminatul intersecțiilor se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecțiilor

- Iluminatul intersecțiilor dintre străzile principale și cele secundare se va realiza prin amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulație principale în fața căilor de circulație secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare constituind un punct de semnalizare pentru circulația rutieră

- Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus decât nivelul părții carosabile a căii de circulație respective

- Iluminatul spațiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare

- Iluminatul podurilor și pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanță egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea clasă de protecție IP65, pentru mărirea timpului de bună funcționare

- Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referință cu 50% și, suplimentar, marcarea structurii construcției

- Iluminatul căilor de circulație în pantă se va realiza cu micșorarea distanței dintre sursele de lumină proporțional cu unghiul de înclinare al pantei și progresiv spre vârful pantei, în așa fel încât să se obțină o creștere a nivelului mărimii de referință cu 50%

- Stâlpii de susținere a corpurilor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe partea exterioară a curbei, distanța dintre aceștia micșorându-se în funcție de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare cu 50% a nivelului mărimii de referință

- În cazul intersecțiilor unor căi de circulație cu niveluri de luminanță diferite, se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanță la altul pe circa 100 m pe calea de circulație mai puțin iluminată, pentru adaptarea fiziologică și psihologică a participanților la trafic

16

- Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanță cu 50% mai ridicat decât cel al căii de circulație respective, evitându-se schimbarea culorii care produce șoc vizual și estetic perturbator

- În imediata apropiere a trecerilor de pietoni și a intersecțiilor nu se vor amplasa reclame luminoase care prin efectul de schimbare a culorii și/sau prin variația intensității luminoase să distragă atenția conducătorilor de vehicule sau a pietonilor

- Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat

- Relațiile dintre mărimile geometrice ale instalației de iluminat și caracteristicile electrice și luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluții optime din punct de vedere tehnic și economic

- Înălțimile la care se vor amplasa corpurile de iluminat se calculează în funcție de fluxul luminos al surselor de lumină și de gradul de concentrare a distribuției intensității luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată și limitarea fenomenului de orbire

- Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuție exclusiv directă a fluxului către calea de circulație rutieră

- Tipul și dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de

întreținere și arhitecturale

- In funcție de tipul corpului de iluminat, distanța dintre corpurile de iluminat se alege în funcție de înălțimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi per kilometru și numărul de corpuri de iluminat per kilometru

- În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparținând sistemelor de iluminat rutier, sunt situați între copacii plantați pe părțile laterale ale străzii, se va adopta o soluție de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure p distribuție uniformă a luminanței, fără ca pe carosabil să apară pete de lumină și umbre puternice generatoare de insecuritate și disconfort

- În funcție de vegetația existentă în zona adiacentă căilor de circulație și de sistemul de iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuția fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o neuniformitate a fluxului luminos

- Poziționarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil și pentru ca acel corp de iluminat să nu producă orbirea participanților la circulația rutieră sau pietonală, asigurându-se în același timp și uniformitatea necesară

- Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi având o înălțime de 3-4 m de la sol

- Pe căile de circulație, nivelul de luminanță trebuie să asigure perceperea obstacolelor și detaliilor în mod distinct, în timp util și cu siguranță

- Nivelul de luminanță va fi menținut în timp prin întreținerea la perioade specificate a instalațiilor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curățarea lămpilor și a corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menținere stabilit în caietul de sarcini

17

- Condițiile de iluminat privind luminanța medie, uniformitatea generală a luminanței, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanței, raportul de zona alăturată, luminanța zonei de acces, luminanța zonei de acces, raportul dintre luminanța la începutul zonei de prag și luminanța zonei de acces, luminanța zonei de tranziție, luminanța zonei interioare, luminanța zonei de ieșire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, supă caz, vor avea valori cu referință la standardul SR 13433:1999 pentru:

  - Clasa sistemului de iluminat pentru categoria căi de circulație destinate traficului rutier

  - Clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc

  - Clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulație destinate traficului pietonal și pistelor pentru biciclete

- La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obține în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile din punctul de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenției participanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public

- Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populației sau pe stâlpii din curțile agenților economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza unei autorizații de la Primăria Gura Văii, care va verifica dacă modul în care se realizează montarea, tipul corpului de iluminat și/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire al participanților la trafic în localități, în zonele în care nu se realizează iluminat public și mai ales în afara acestora

- Pentru realizarea unei uniformități satisfăcătoare a repartiției luminanței pe suprafața căii de circulație, corpurile de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normați, având ca referință standardul SR 13433:1999

- Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcție de cerințele și condițiile în care se realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

    - Unilateral

    - Bilateral alternat

    - Bilateral față în față

    - Axial

    - Central

    - Catenar

- Iluminatul public al căilor de circulație va fi realizat ținându-se cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcție de categoria și configurația căii de circulație, de intensitatea traficului rutier și de dirijarea circulației rutiere, conform normelor în vigoare, putând fi luate în considerare și standardele naționale

18

Capitolul 9 – CONCLUZII GENERALE

Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de iluminat public este un document care permite să se stabilească, pe termen mediu și lung, modul de gestionare durabilă a serviciului pe teritoriul Comunei Gura Văii. Abordarea integrată a tuturor aspectelor din acest proces este o modalitate prin care se identifică, cuantifică și evaluează activitățile în vederea adoptării celor mai bune decizii. Astfel, este necesar un nou audit al actualului sistem de iluminat public, din punct de vedere al calității părților componente, în special al performanțelor luminotehnice (starea actuală a punctului luminos, indicarea funcționalității punctului luminos, starea circuitelor, etc.), caracteristici care au fost identificați doar la nivel observație vizuală.

De asemenea este necesară realizarea unei baze de date a sistemului de iluminat public din U.A.T. Comuna Gura Văii și transpunerea acesteia pe harta localității. Pentru realizarea unui iluminat public eficient este obligatoriu să se țină cont de toți parametrii luminotehnici menționați în această strategie. Din punct de vedere economic, nu trebuie omis faptul că reducerea consumului de energie electrică și implicit a facturilor este cea mai importantă cerință, care, printr-o abordare corectă, poate conduce la un sistem de iluminat public cu performanțe economice și tehnice. Astfel, așa cum s-a menționat în conținutul acestei strategii, folosind corpuri de iluminat performante energetic și utilizând un sistem inteligent pentru gestiunea iluminatului și eficientizarea consumului energetic (economizoare de energie electrică), se pot obține rezultate remarcabile care, incluzând extinderile pe toate străzile și zonele pietonale din parcuri și locuri de recreere să conducă, în următorii ani, la o scădere a consumului de energie electrică cu pana la 40% față de prezent.

U.A.T. Comuna Gura Văii va asigura revizuirea strategiei ori de câte ori vor apărea elemente noi cantitative, calitative și legislative (europene sau naționale) și care nu au fost cunoscute la data întocmirii acestui document.

PRIMAR

SILVIU TINEI

19

JUDEŢUL BACĂU, COMUNA GURA VĂII
PRIMĂRIA, Nr. ……………./01.10.2021

## ANUNT

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primarul comunei Gura Văii aduce la cunostinta publicului, proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din comuna Gura Văii.

Proiectul de hotarare si documentele aferente acestuia  sunt atasate mai jos sau pot fi consultate la sediul Primariei Comunei Gura Văii.

In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, asteptam opiniile, sugestiile sau propunerile dumneavoastra referitoare la proiectul de hotarare mentionat pana la data de 21.04.2021. Acestea pot fi transmise in scris, prin posta la sediul Primariei Comunei Gura Văii, Strada Primariei, nr.2, prin fax la numarul 0372002112 sau e-mail la adresa contact@uatcomunaguravaii.ro .

PRIMAR                                                   /SECRETAR GENERAL

SILVIU TINEI                                 VRÂNCEANU ALICE CRISTINA

R O M Â N I A

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA GURA VĂII

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public

Consiliul Local al Comunei Gura Văii în şedinţa ordinară din data de __.04.2021;

Văzând:

Proiectul de hotărâre  Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public inițiat de Primarul comunei Gura Văii.

Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gura Văii cu nr. ………….…./01.04.2021

Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Gura Văii, inregistrat sub nr………………….. din 01.04.2021;

Prevederile Legii nr. 230/2006 art. 11 lit. c) privind serviciul de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Strategia de dezvoltare pentru serviciul de iluminat public

din comuna Gura Văii, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează

Primarul comunei Gura Văii.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : Instituției Prefectului – Județul Bacău,

Inițiator, Primar

Silviu Tinei

Avizează pentru legalitate

/Secretar general,

Vrânceanu Alice Cristina

R O M Â N I A

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA GURA VĂII

PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

STIMAȚI CONSILIERI,

Văzând:

Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Gura Văii, inregistrat sub nr………………….. din 01.04.2021;

Prevederile Legii nr. 230/2006 art. 11 lit. c) privind serviciul de iluminat public,, c) sa elaboreze şi sa aprobe strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabila a cetatenilor;,,

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Propun dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

Cu stimă,

PRIMAR

SILVIU TINEI

R O M Â N I A

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA GURA VĂII

VICEPRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE

AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

DOMNULE PRIMAR,

Văzând:

Proiectul de hotărâre  Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public inițiat de Primarul comunei Gura Văii.

Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gura Văii cu nr. ………….…./01.04.2021

Prevederile Legii nr. 230/2006 art. 11 lit. c) privind serviciul de iluminat public;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(2), lit”d”, alin(7), lit”n” și art. 139, alin(3), lit “e” din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Solicit inițierea unui proiect de hotărâre pentru a fi supus dezbaterii plenului Consiliului Local , privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public în comuna Gura Văii.

Cu stimă,

VICEPRIMAR

LAZĂR IONEL