| 01.04.2021 | STUDIU DE |
| --- | --- |
|  | OPORTUNITATE |

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public

U.A.T. Comuna Gura Văii,

județul Bacău

CUPRINS

I.	Introducere

1.1.	Scopul studiului de oportunitate

1.2.	Procesul de luare a deciziilor

1.3.	Noua Politică Energetică a Uniunii Europene

1.4.	Situația actuală în domeniul energetic în România

1.5.	Scurtă descriere a Comunei Gura Văii , județul Bacău

- Aspecte generale privind iluminatului public

2.1.	Obiectivele și cerințele serviciului de iluminat public

2.2.	Funcțiunile iluminatului public

2.3.	Activități suport realizate în cadrul serviciului de iluminat public

2.4.	Descrierea sistemului de iluminat public și a opțiunilor de gestiune

2.5.	Aspecte privind politicile publice relevante

- Fezabilitatea tehnica a realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii , județul Bacău, de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

IV. Fezabilitatea economică a realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii, județul Bacău, de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

V. Fezabilitatea financiară realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

5.1. Consumul de energie electrică pentru iluminatul public din Comuna Gura Văii în perioada 01.01.2020-31.12.2020 și cheltuieli ocazionate de mentenanța sistemului și iluminatul festiv

5.2.	Gestiunea directă a SIP vs. Gestiunea delegată a SIP

5.3.	Analiza SWOT

VI.	Aspecte referitoare la mediu

VII.	Aspecte sociale

VIII. Aspecte instituționale

IX.	Concluzii

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

1

- Introducere

I.1. Scopul studiului de oportunitate

Studiul are ca scop identificarea soluțiilor de organizare a serviciului de iluminat public din Comuna Gura Văii, județul Bacău.

Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate, eficiență economică și managerială, având a obiect atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului.

Autoritățile administrației publice locale vor urmări obținerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunității locale pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările Comisiei Europene.

Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în Comuna Gura Văii, județul Bacău are obligația de a genera un rezultat privind modul de gestiune al serviciului de iluminat public, care se poate efectua prin gestiune proprie sau prin gestiune delegată.

Pe perioada elaborării acestui studiu de oportunitate s-au avut în vedere următoarele:

- Serviciile publice trec printr-o perioadă de schimbări majore, de căutări de soluții viabile

- Caracteristicile serviciilor publice de interes general și anume: universalitatea, continuitatea, adaptabilitatea și gestiunea pe termen lung, transparența

- Tendințele majore care caracterizează organizarea serviciilor publice:

- Tendința de globalizare a serviciilor și de deschidere a pieței, însoțită de apariția și dezvoltarea mediului privat în acest domeniu

- Tendința de menținere a contractului de către autoritățile locale, prin asociere în gestionarea acestor servicii cu companii private, în cadrul unor parteneriate publice-private

- Tendința de asociere a autorităților locale în asociații de dezvoltare intercomunitare, având ca obiect de activitate unul sau mai multe servicii comunitare de utilități publice, așa cum sunt prevăzute prin HG nr.855/2008

I.2. Procesul de luare a deciziilor

După realizare, Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat

Public în Comuna Gura Văii, județul Bacău va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Comunei Gura Văii, județul Bacău.

I.3. Noua Politică Energetică a Uniunii Europene

În conformitate cu Noua Politică Energetică a Uniunii Europene (UE), energia este un element esențial al dezvoltării Uniunii Europene, dar în aceeași măsură, este o provocare în

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comunei Gura Văii, județul Bacău

2

ceea ce privește impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climatice, a creșterii dependenței de importul de resurse energetice, precum și a creșterii prețului energiei.

Pentru depășirea acestor provocări, Comisia Europeană (CE), consideră absolut necesar ca UE să promoveze o politică energetică comună, bazată pe securitate energetică, dezvoltare durabilă și competitivitate.

Comisia Europeană propune în setul de documente, care reprezintă Noua Politică Energetică a UE, următoarele documente:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1980

- Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în totalul mixului energetic, de la mai puțin de 7% în anul 2006 la 20% din totalul consumului de energie l UE până în 2020

- Creșterea ponderii biocarburanților la cel puțin 10% din totalul conținutului energetic al carburanților utilizați în transport în anul 2020

- Reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

Calitatea de stat membru al UE, pentru România impune aplicarea directivelor privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice, cogenerarea de înaltă eficiență, încadrarea în normele de mediu precum și respectarea angajamentelor asumate de România prin tratatul de aderare.

I.4. Situația actuală în domeniul energetic în România

Politica energetică a României este formulată prin următoarele documente principale:

- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin HG nr.1069/2007

- Strategia Națională în domeniul Eficienței Energetice aprobată prin HG nr.163/2004

- Ordonanța 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatori finali a surselor regenerabile de ene gie

- HG nr.409/2009 privind ap oba ea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatori finali a surselor regenerabile de energie

- Ordinul 8/2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind achiziția de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare și echipamente și servicii pentru iluminatul public, prin licitație publică, pe baza de criterii de eficiență energetică

I.5. Scurtă descriere a Comunei Gura Văii, județul Bacău

Oraşul Tălmaciu - centru administrativ, are o populaţie de 5067 locuitori, se află la o distanţă de 8 km de municipiul Onești, în direcţia Răcăciuni pe DJ 119 și DJ206b la confluenţa râului Trotuș cu râul Tazlău.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

3

Comuna Gura Văii are in componenta sa localitatile :

- Gura Văii- sat reședință de comuna ,dezvoltat în mare parte pe partea stângă a Trotușului,de-a lungul Drumului Județean  119, este un trup intravilan reprezentând cea mai mare aglomerare a populației din comună.

- Motocești- sat izolat, pe cale de dispariție , numărând astăzi , circa 60 de locuitori faptici.

- Păltinata- sat de dimensiuni reduse, situat în dreapta DJ 119 .

- Temelia – sat amplasat de o parte și de alta a DJ 119 , cu o tendință de dezvoltare accelerate, in ce privește locuințele populației.

- Capăta- sat de dimensiuni reduse , situat la limita dintre comună și U.A.T. Răcăciuni.

- Dumbrava- al doilea sat ca mărime a comunei, situat limitrof intre comuna Gura Văii și UAT Parava.

- Aspecte generale privind iluminatului public

II.1.  Obiectivele și cerințele serviciului de iluminat public

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, sub reglementarea, conducerea, monitorizarea și controlul autorităților administrației publice locale din Comuna Gura Văii, județul Bacău. Serviciul de iluminat public reprezintă o parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a acestei unități administrativ-teritoriale.

Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, după cum urmează:

- garantarea permanenței în funcționare a iluminatului public prin îndeplinirea parametrilor proiectați și menținerea lor în standardele în vigoare;

- asigurarea siguranței circul ției rutiere și pietonale;

- creșterea gradului de secu itate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;

- punerea în valoare, p intr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

- optimizarea consumului de energie, în paralel cu îmbunătățirea calității iluminatului public din Comuna Gura Văii, județul Bacău;

- realizarea unui raport optim calitate/cost și al unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract;

- structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale;

- administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici;

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

- susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;

- nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor;

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

4

- dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public;

- liberul acces la informații privind aceste servicii publice;

- transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor.

II.2. Funcțiunile iluminatului public

II.2.1. Iluminatul căilor rutiere

Căile de circulație rutieră necesită un nivel destul de ridicat al luminanței și utilizarea aparatelor de iluminat cu lămpi de putere mare. Din punct de vedere al gradului de redare al culorilor acesta reprezintă o importanță mai redusă, în comparație cu iluminatul zonelor pietonale. Astfel, pentru acest tip de iluminat se utilizează, de regulă, lămpile cu sodiu de înaltă presiune. Totuși, pentru anumite zone, pentru a fi evidențiate, se poate utiliza lumina albă, în vederea atingerii unei ambianțe mai primitoare și o redare mai bună a culorilor.

De regulă, atunci când configurația căii de rulare permite, instalația de iluminat stradal se amplasează pe o singură parte a drumului sau în axul drumului.

În sensul criteriilor Uniunii Europene, iluminatul public stradal este definit ca:

”o instalație fixă de iluminat destinată să asigure, în timpul perioadelor nocturne, o bună vizibilitate pentru utilizatorii zonelor publice exterioare de trafic, cu scopul de a susține siguranța și fluiditatea traficului, precum și siguranța publică.” – Studiul EuP Lot 9: Iluminatul public stradal, VITO, ianuarie 2007

Această definiție este derivată din standardul EN 13201 și nu acoperă dispozitivele de iluminare a tunelurilor, dispozitivele de iluminare a parcărilor auto private, dispozitivele de iluminat exterior comercial și industrial, dispozitivele de iluminare a terenurilor de sport sau proiectoarele (de exemplu, iluminarea monumentelor, clădirilor, sau a arborilor). Definiția include iluminatul funcțional al pistelor pentru pietoni și bicicliști și ilumin tul șoselelor.

Clasele de iluminare pentru traficul utier sunt marcate prin litera M și sunt destinate pentru conducătorii vehiculelor motorizate pe rutele de trafic, iar în unele țări – pe drumurile din zonele rezidențiale care permit viteze de circulație de la medii până la viteze înalte. Recomandările cu privire la circulație, prezentate în clasele M1-M6, depind de geometria suprafeței corespunzătoare, de trafic și de circumstanțele legate de timp și pot fi determinate de CIE 115/95 – Road surface and road marking reflection characteristics.

Clasa de iluminat M se determină prin ponderea diferitor parametri care caracterizează traficul motorizat. Clasa de iluminat se determină utilizând tabele prezentate în CIE 115/95. Nivelul de luminanță corespunzător clasei respective este prezentat în tabelul de mai jos:

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

5

| Clasa | de | Luminanța suprafeței rutiere |  |  | Gradul | de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iluminare |  |  | Uscat |  | Umed | orbire |  |
|  |  | Lgv in cd m2 | U0 | U1a | Uowb | T1 in % |  |
| M1 |  | 2.0 | 0.40 | 0.70 | 0.15 | 10 |  |
| M2 |  | 1.5 | 0.40 | 0.70 | 0.15 | 10 |  |
| M3 |  | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 0.15 | 10 |  |
| M4 |  | 0.75 | 0.40 | 0.60 | 0.15 | 15 |  |
| M5 |  | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 15 |  |
| M6 |  | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 20 |  |

Tabelul 1 – Clasele de iluminare pentru traficul motorizat, bazate pe luminanța suprafeței rutiere (M)

Zonele conflictuale (clasele sunt marcat prin litera C) apar când fluxurile de vehicule se intersectează în locurile utilizate frecvent de către pietoni, cicliști sau alți utilizatori rutieri, sau când are loc schimbarea geometriei drumului, cum ar fi reducerea benzii de circulație sau a lățimii părții carosabile. Existența acestora rezultă într-un potențial sporit de coliziune între vehicule, între vehicule și pietoni, cicliști și alți utilizatori rutieri sau între vehicu e și obiecte imobilizate. Nivelurile de iluminare pentru zonele de conflict (Clasa C) sunt prezentate în tabelul 2.

|  | Nivelul de |  | Pragul de creștere (indicele de prag) |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de | iluminare mediu | Uniformitatea | T1 in % |
|  | de-a lungul |  |  |  |
| iluminare |  | iluminării |  |  |
|  | întregii suprafețe |  | Viteză mare și | Viteză mică și |
| C |  | U0 (E) |  |  |
|  | utilizate |  | moderată | foarte mică |
|  | E in lx |  |  |  |
| C0 | 50 | 0.40 | 10 | 15 |
| C1 | 30 | 0.40 | 10 | 15 |
| C2 | 20 | 0.40 | 10 | 20 |
| C3 | 15 | 0.40 | 10 | 20 |
| C4 | 10 | 0.40 | 15 | 25 |
| C5 | 7.5 | 0.40 | 15 | 25 |

Tabelul 2 – Clasele de iluminare pentru zone conflictuale (C)

II.2.2. Iluminatul zonelor pietonale, zonelor rezidențiale și zonelor comerciale

Din punct de vedere al iluminatului pietonal și al zonelor unde siguranța pietonilor este obiectivul principal, activitățile de iluminat trebuie orientate spre a-i ajuta pe cetățeni să distingă obstacolele sau alte pericole pe drum și să ii identifice pe ceilalți trecători care s-ar afla în apropiere, De aceea, atât iluminarea orizontală cât și cea verticală sunt importante.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

6

În cazul pietonilor, un aspect imprtant îl reprezintă recunoașterea facială, astfel încât trebuie îndeplinite cerințe suplimentare cum ar fi iluminarea verticală minimă și iluminarea semi-circulară minimă. Necesitățile vizuale ale pietonului diferă de cele ale conducătorului auto și sunt determinate de CIE 136:2000 – Guide to the lighting of urban areas. Nivelurile de iluminare pentru clasele de iluminare P (traficul pietonal), se determină similar traficului motorizat din CIE 115/95 (tabelul 3).

|  |  |  | Cerință minimală în cazul |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasa de | Iluminare | Iluminare | neces tăț rec | noașterii vizuale |
|  | medie | minimă | Iluminare |  | Iluminare |
| iluminare |  |  |  |  |  |
|  | orizontală | orizontală | minimă |  | minimă semi- |
| P |  |  |  |  |  |
|  | Ea lx | Emin lx | verticală |  | cilindrică |
|  |  |  | Ev, min lx |  | Esc,min lx |
| P1 | 15 | 3.0 | 5.0 |  | 3.0 |
| P2 | 10 | 2.0 | 3.0 |  | 2.0 |
| P3 | 7.5 | 1.5 | 2.5 |  | 1.5 |
| P4 | 5.0 | 1.0 | 1.5 |  | 1.0 |
| P5 | 3.0 | 0.6 | 1.0 |  | 0.6 |
| P6 | 2.0 | 0.4 | 0.6 |  | 0.4 |

Tabelul 3 – Clasele de iluminare pentru circulația pietonilor și a traficului cu viteză redusă (P)

Pentru a obține o bună redare a culorilor, în cazul iluminatului zonelor pietonale este necesară utilizarea surselor cu lumină albă. Contrastul de culoare redat de lumina albă creează o vizibilitate mai mare pentru pietoni. Totodată, pentru sistemul de iluminat în zonele pietonale și al zonelor rezidențiale trebuie avut în vedere esteticul instalațiilor care urmează să fie utilizat. Forma și stilul felinarelor trebuie să se integreze în mediul ambiant.

II.2.3. Iluminatul parcurilor, grădinilor , clădirilor și monumentelor (iluminat arhitectural)

Iluminatul arhitectural reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. El are rolul de a evidenția monumentele istorice și de artă (clădiri vechi, cu arhitectură deosebită, statui, etc.), a construcțiilor reprezentative (sedii de firme, construcții rutiere, unități economice și industriale, etc.), a zonelor verzi (parcuri, grădini, etc.), fântâni arteziene pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Principalele funcțiuni ale iluminatului arhitectural sunt:

- Iluminatul fântânilor arteziene

- Iluminatul zonelor de promenadă

- Iluminatul parcurilor și grădinilor

- Iluminatul clădirilor și monumentelor

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

7

Iluminatul arhitectural trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației, de estetică arhitectonică în următoarele condiții:

- Utilizarea rațională a energiei electrice

- Recuperarea costului investițiilor într-o perioadă considerată cât mai mică

- Reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a elementelor componente aferente instalațiilor electrice de iluminat arhitectural

Realizarea unui iluminat arhitectural determină, în special, evidențierea monumentelor istorice de artă, clădiri de patrimoniu (clădiri vechi, cu arhitectură deosebită).

II.2.4. Iluminatul festiv și peisagistic

Iluminatul festiv are rol pur estetic și nu reprezintă neapărat o necesitate pentru buna derulare a vieții cetățenilor. Totuși, iluminatul festiv are un rol important în arcarea anumitor evenimente sau sărbători specifice comunității (sărbătorile Pascale, Crăciunul, zilele orașului, etc.), care poate fi neglijat din perspectiva creșterii performanței sociale a serviciului.

II.3. Activități suport realizate în cadrul serviciului de iluminat public

Activitățile suport susțin sistemul de iluminat public și permit, prin realizarea lor, crearea cadrului necesar pentru prestarea serviciului de iluminat public în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

În continuare vom prezenta, în mod sintetic, activitățile suport prestate în cadrul serviciului public de iluminat.

II.3.1. Întreținerea sistemului de iluminat public

Întreținerea sistemului presupune un ansamblu de activități, executate periodic, programate sau neprogramate, în vederea menținerii în stare tehnică corespunzătoare a diferitelor părți componente ale sistemului de iluminat public.

Operațiile de întreținere cuprind în principal:

- Lucrări operative – ansamblul de operații și activități de supraveghere în mod permanent a instalațiilor și executarea de lucrări programate sau neprogramate pentru rezolvarea anumitor disfuncționalități ale sistemului de iluminat public

- Revizii tehnice – ansamblul de operații și activități de mică amploare ce se execută periodic pentru verificarea instalațiilor și eliminarea defecțiunilor reperate în vederea asigurării funcționării sistemului până la următoarea lucrare planificată

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comunei Gura Văii, județul Bacău

8

- Reparații curente – ansamblul de operații executate periodic, în cadrul unor programe, pentru readucerea tuturor elementelor din sistemul de iluminat public la parametrii proiectați, prin remedierea tuturor defecțiunilor și înlocuirea părților din instalație care nu mai prezintă parametrii de funcționare adecvați.

În cadrul lucrărilor operative se execută:

- Intervenții pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat și accesorii

- Manevre pentru întreruperea și repunerea sub tensiune a difer telor porț uni ale instalației de iluminat în vederea executării lucrărilor necesare

	Manevre pentru modificarea schemelor de funcționare în azul apariției unor deranjamente

- Recepția instalațiilor noi puse în funcțiune în conformitate cu regulamentele în vigoare

- Analiza stării tehnice a instalațiilor

	Identificarea defectelor în conductoarele electrice care limentează instalațiile de iluminat

- Supravegherea defrișării vegetației și înlăturarea obiectelor căzute pe linie

	Controlul instalațiilor care au fost supuse unor condiții eteorologice deosebite, cum ar fi: vânt puternic, ploi torențiale, viscol, formarea de chiciură

- Acțiuni pentru pregătirea instalațiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite

- Demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public

- Intervenții ca urmare a unor sesizări din partea cet țenilor

În cadrul reviziilor tehnice și a reparațiilor curente se execută următoarele operații specifice:

- Revizia și repararea aparatelor de iluminat

- Revizia și repararea tablourilor de distribuție și a punctelor de conectare/deconectare

II.3.2. Asigurarea alimentării cu energie electrică a sistemului de iluminat public

Caracteristica funcționării unui serviciu integrat de iluminat public o constituie continuitatea în alimentare cu energie electrică, care se asigură printr-o exploatare și întreținere corectă a instalațiilor componente ale sistemului de iluminat.

II.3.3. Utilizarea sistemului integrat de telemanagement a sistemului de iluminat public

Se propune dezvoltarea unui sistem de telemanagement pentru sistemul de iluminat public din Comuna Gura Văii. Sistemul îndeplinește următoarele funcțiuni:

- Funcția de gestionare – dispecerizare, care presupune:

- Gestionarea infrastructurii SIP pe tip de proprietari/inventar/durată de viață/garanții

- Gestionarea consumului de energie electrică pe intervale orare, pe tipuri de consumatori

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

9

  - Gestionarea în timp real a deficiențelor în funcționarea SIP

  - Identificarea în cel mai scurt timp a zonelor nefuncționale a SIP

  - Identificarea în timp real a racordărilor și sustragerilor de energie electrică

  - Gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de întreținere-menținere a SIP (lunar/zilnic)

  - Gestionarea graficului de execuție a lucrărilor de investiții: lunar/zilnic

  - Gestionarea consumului de energie activă/reactivă pentru fiecare fază în parte și generarea de grafice de consum

  - Citire instantanee a datelor de consum a energiei electrice pe faze, de la modul de comandă și control

  - Alertare în caz de nefuncționare a componentelor SIP

  - Prioritizarea alertelor și a avariilor

  - Comenzi presetate prin care sistemul va reacționa la diferite evenimente: depășirea de consum, variații de tensiune, scurt circuite rețe , etc.

- Funcția de Monitorizare – Control – Diagnoză, care presupune:

  - Monitorizarea elementelor SIP/structura: rețea-stâlp-corp-consolă-punct de aprindere

  - Monitorizare aprindere/stingere totală SIP pe zone a SIP

  - Monitorizare la nivel de bloc de măsură și control/punct de aprindere a parametrilor tehnico-funcționali ai infrastructurii sistemului de iluminat public: tensiune, frecvență, energie activă, energie reactivă

  - Evidența prin inventar a SIP pe componente, așa cum sunt ele definite prin art. 1, Legea 230/2006

  - Monitorizarea graficului de realizare a lucrărilor și intervențiilor SIP

  - Generare de rapoarte pentru analiza economiei de energie electrică

  - Generare de rapoarte zilnice/săptămânale/lunare despre consumul de energie electrică

  - Generarea de alerte pentru funcționarea în afara parametrilor tehnici ai tensiunii de rețele de alimentare publice, reglementați prin stradard SEEN 50160 și reglementări ANRE în vigoare

- Funcția de reprezentare geospațială a elementelor componente a infrastructurii SIP, care presupune:

  - Poziționarea GPS a elementelor infrastructurii SIP – corpuri, stâlpi, rețea, puncte de aprindere

  - Înregistrarea și vizualizarea pe platformă cartografică pentru orice zonă din localitate, a fiecărei componente a unui număr de identificare

  - Integrarea cu alte aplicații ale gestionărilor de utilități

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

10

II.4. Descrierea sistemului de iluminat public și a opțiunilor de gestiune

Sistemul de iluminat public, definit conform Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public este ansamblu format din:

- Puncte de aprindere

- Cutii de distribuție

- Cutii de trecere

- Linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene

- Fundații, stâlpi, instalații de legare la pământ

- Console

- Corpuri de iluminat

- Accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături

- Echipamente la comandă, automatizare și măsurare utiliz te pentru iluminatul public

Așadar, serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui sistem de iluminat public, definit ca ansamblu tehnologic și funcțional compus din construcții, instalații și echipamente specifice. Aceste componente asigură funcționarea, întreținerea, enținerea și reabilitarea sistemului.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condiții e prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației și de estetică a circulației, în următoarele condiții:

- Utilizarea rațională a energiei electrice

- Reducerea costului investițiilor

- Reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat

Realizarea unui iluminat corespunzător determină, în special, reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătățire continuă a nivelului de iluminat public. Creșterea nivelului de iluminare determină creșterea nivelului investițiilor și conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel, experiența unor țări vest-europene arată că pe durata nopții riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare față de zi și cu o gravitate mult mai mare (numărul de morți de 5,4, iar numărul de răniți de 2,1 ori mai mare față de lumina naturală).

Asigurarea unui iluminat corespunzător poate conduce la o reducere cu 30% a numărului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale și cu 30% pentru autostrăzi. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce substanțial numărul de agresiuni fizice, conducând la creșterea siguranței populației pe timpul nopții.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

11

Sistemele de iluminat stradal din țara noastră necesită încă eforturi importante pentru creșterea parametrilor lumino-tehnici, energetici și economici, pentru ca, în general, nivelurile de luminanță și iluminare pe baza cărora sunt proiectate instalațiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, determinând o securitate scăzută a traficului și a circulației pietonale.

Aglomerările urbane au presupus în epoca modernă prelungirea activităților diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesități și stil de viață. Dacă la asta se adaugă nevoia omului de a-și contempla continuu realizările este lesne de înțeles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. O dată cu creșterea în intensitate a traficului rutier, ceea ce a mpl cat și perfecționarea sistemelor de semnalizare, a apărut ca necesară o abordare serioasă ți profes onală a iluminatului public atât din partea specialiștilor cât și a edililor. Această activitate a realizat o onjuncție fericită cu eforturile instituțiilor preocupate de combaterea și diminuarea fenomenului infracțional.

O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne jută să înțelegem funcțiunile, arhitectura și costurile sale, ceea ce poate genera strategii și soluții în gestionarea întregului sistem.

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:

- Scăderea costurilor comunității

- Reducerea accidentelor

- Utilizarea eficientă a rețele de drumuri

- Confort psihic și vizual

Specific abordării iluminatului public în Romania este reducerea bugetelor pentru iluminatul stradal în timp ce costurile cu energia și întreținerea cresc. Din câte se poate observa, problematica iluminatul public este destul de complexă.

Începând din ianuarie 2003 există reglementări legislative referitoare la activitățile care au în centru acest iluminat. Astfel, prin apariția Legii serviciului de iluminat public nr.230/2006 au fost definite următoarele:

-	Legislația aplicabilă procedurilor de chiziție a serviciilor de iluminat public

- Organismul de monitorizare și cont ol al serviciilor ANRSC

- Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public

- Factorii de referință (nivel de iluminare, capacitate managerială, etc.)

- Relația operator-beneficiar

Teoretic, conform legislației în vigoare, orice administrație publică locală înțelege că:

- Este obligată să înființeze (dacă nu există) un serviciu de iluminat public, dar nu unul oarecare, ci unul capabil să respecte cerințele impuse de ANRSC prin procedură de licențiere/autorizare.

- Este obligată să întrețină și să mențină sistemul de iluminat public (prin gestiune directă sau prin delegare de gestiune), astfel încât acesta să corespundă normelor impuse prin SR EN 13433

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

12

În conformitate cu revederile Legii 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii 230/2006 – Legea serviciului de iluminat public, înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului de iluminat public, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusivă a autorităților administrației publice locale.

Gestiunea serviciului, reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciului în scopul furnizării/prestării acestuia în condițiile stabilite de a toritățile administrației publice locale.

Gestiunea serviciului public se poate organiza în următoarele modalități :

- Gestiune directă

- Gestiune delegată

Modalitatea de gestiune a serviciului se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative a unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interese actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemului.

Delegarea gestiunii serviciului reprezintă acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență , în condițiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisă a serviciului ori a unei activități din sfera serviciului a cărui/cărei răspundere o are, cât concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia. Delegarea gestiunii serviciului implica dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice aferente serviciului/activității delegate.

În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale transferă, în totalitate ori numai în parte, drepturile și obligațiile cu privire la asigurarea serviciului iluminat public și administrarea exploatarea unui operator care poate fi societate comercială cu capital public, privat sau mixt.

În cazul gestiunii delegate, autoritățile dministrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv:

- Modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii

- Calitatea serviciilor furnizare/prestate

- Indicatori de performanță ai serviciilor furnizate/prestate

- Modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice

- Modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

13

Operatorii de servicii își desfășoară activitatea numai în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Conform prevederilor art.49, alin(1a2) din Legea 51/2006, ”în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, obținerea licenței este o condiție suspensivă pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Operatorul are obligația de a solicita și obține eliberarea licenței în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.”

Studiul de oportunitate reprezintă analiza tehnico-economică și de eficiență a costurilor de operare pentru furnizarea/prestarea serviciului/activității/activităților, precum și pentru administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente și cuprinde cel puț n următoarele elemente:

-	Identificarea serviciului/activității, a ariei teritoriale și a sistemului a ărui gestiune urmează să fie delegată

- Situația economico-financiară actuală a serviciului

- Investițiile considerate necesare pentru modernizare , îmbunătățirea calitativă și cantitativă, precum și a condițiilor sociale și de mediu și extinderea serviciului

-	Motivele de ordin economico-financiar, social și de  sediu, care justifică delegarea gestiunii

- Nivelul minim al redevenței, după caz

- Durata estimată a contractului de delegare

Pe de o parte, avem constrângerile legale, procedura de licențiere/autorizare de către ANRSC a operatorilor și standardizarea iluminatului căilor rutiere, iar pe de altă parte, o primărie se confruntă cu o multitudine de priorități costisitoare, programe de dezvoltare, integrare sau politice, dar mai ales cu o lipsa acută de fonduri.

Autoritatea publică locală în calitate de autoritate contractantă, urmărește ca utilizatorii (persoane fizice, asociații de proprietari, agenți economici, instituții publice, etc.) să beneficieze de un serviciu care să corespundă condițiilor minime ale Regulamentului de Iluminat al Comunei Gura Văii, județul Bacău, a legislației în domeniu si a normelor europene privind creșterea standardului de calitate în executarea serviciilor de iluminat.

Serviciile de iluminat public se o ganizează și funcționează conform principiilor stabilite de Legea nr.51/2006 privind serviciile comunita e de utilități publice și Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, trebuie să asigure satisfacerea următoarelor cerințe:

- Ridicarea gradului de civilizație

- Creșterea confortului și a calității vieții

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul colectivităților locale

- Asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale

În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale apelează la un contract de delegare a gestiunii pentru realizarea unui serviciu performant prin intermediul unui agent economic autorizat, denumit Operator.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

14

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice, aflate sub coordonarea autorității naționale de reglementare (ANRSC) și în consecință, operatorii vor fi atestați de către acesta.

Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public prin concesionarea către operatori atestați se va face în condiții de transparență, în condițiile legii.

Operatorii care vor participa la selecția organizată pentru atribuirea contractului de concesiune, vor trebui sa facă dovada experienței și capacității tehnice, financiare și operaționale în gestionarea unor servicii similare și de a răspunde la cerințele specifice ce vor fi prevăzute în caietul de sarcini ce va fi aprobat de Consiliul Local al Comunei Gura Văii, județul Bacău.

Operatorul selecționat trebuie să respecte următoarele condiții:

-	Adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și sp țiu, le comunității locale

- Satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului

-	Administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale

- Respectarea reglementărilor specifice în vigoare din do eniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice

- Respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzut de normele interne și de cele ale Uniunii Europene în acest domeniu

II.5. Aspecte privind politicile publice relevante

În ultima perioadă, serviciul de iluminat public a avut ca evoluție o dinamica accelerată. Problemele de bază ale serviciului au fost rezolvate prin stabilirea unui cadru legislativ unitar, includerea serviciului în cadrul serviciilor comunitare de utilități precum și reglementarea modalităților de gestiune a acestuia.

Se poate constata că peste 90% din U.A.T.uri au ales ca formă de gestiune delegarea serviciului către un operator licențiat.

Mai mult decât atât, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public se prevede în clar la secțiunea eligibilitate:

”În conformitate cu prevederile art.3, alin.4 din Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice (**republicată**) cu modificările și completările ulterioare, serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau unor operatori regionali definiți potrivit art.2 lit. g), respectiv lit. h).

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

15

La data depunerii cererii de finanțare trebuie să existe un operator desemnat care să presteze serviciul de iluminat public prin gestiunea delegată în baza unui contract de delegare a gestiunii, precum și în baza licenței eliberate de ANRSC prin care se recunoaște calitatea de operator de servicii de utilități publice în domeniul iluminatului public, conform prevederilor legale.”

La nivelul Comunei Gura Văii, județul Bacău, sistemul de iluminat public, așa cum este definit de Legea 230/2006 este următorul:

- Sistemul destinat exclusiv serviciului de iluminat public aparținând domeniului public al Comunei Gura Văii, județul Bacău

- Sistemul de iluminat, unde iluminatul public se realizează utilizând elementele sistemului de distribuție a energiei electrice, aflat în proprietatea S.C. DELGAZ GRID S.A.

În conformitate cu prevederile art.43 din Legea 230/2006 ”sistemele de iluminat prevăzute la art.2, alin.3 și 4 din Legea 230/2006 (adică sistemul menționat la punctul 2 de mai sus) aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat vor fi transferate cu justa despăgubire autorităților publice locale, la cererea acestora.”

Totodată, conform art.4 din Legea 230/2006, alin.2, ”în situația în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art.2, alin.4, autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toată durata existenței acesteia, pe baza unui contract încheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.”

În vederea organizării serviciului public în conformitate cu prevederile Legii 230/2006 a serviciului de iluminat public, la data întocmirii Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în Comuna Gura Văii, județul Bacău, Comuna Gura Văii are incheiat contractul privind folosința sistemului de iluminat public (obiectul contractului) cu S.C. DELGAZ GRID S.A.(36540/22.04.2020/10432/24.04.2020)

- Fezabilitatea tehnică a realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii, de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

Sistemul de iluminat public în U.A.T. Gura Văii constă în existența unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din:

- Puncte de aprindere

- Cutii de distribuție

- Cutii de trecere

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

16

- Linii electrice de joasă tensiune (subterane și aeriene)

- Fundații

- Stâlpi

- Instalații de legare la pământ

- Console

- Corpuri de iluminat

- Accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături

- Echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru lum natul public

Starea generală a sistemului de iluminat public din Comuna Gura Văii este relativ corespunzătoare ca urmare a faptului rețeaua de iluminat public existentă a fost întreținută de către Primăria Comunei Gura Văii prin investiții constante asupra rețelei, investiții determinate de frecvența avariilor.

Inventarul corpurilor de iluminat este următorul:

Conform anexa 1,tabele 1-3

IV.	Fezabilitatea economică a realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii, de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

Reclamațiile cetățenilor se primesc la Primăria Comunei Gura Văii,. În baza acestora, se va solicita operatorului economic intervenția pentru remedierea acestora.

Defectele privind aparatele de iluminat public se rezolvă în termene ce depășesc 48 ore de la înregistrare.

Durata minimă privind rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor în termen mai lung se datorează și faptului că instituția nu deține reurse proprii pentru acest tip de serviciu, fiind nevoită să contracteze asistență specializată.

În cazul gestiunii directe, pentru această operațiune ar trebui să existe atât un contract de prestare servicii cu o firmă specializată cât și stocuri suficiente care sa asigure înlocuirea în timp util a subansamblelor defecte.

Menționăm că existența acestor stocuri de materiale ar presupune imobilizarea unor resurse financiare destul de importante.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

17

Odată cu creșterea prețurilor la energie, iluminatul stradal eficient din punct de vedere energetic devine o propunere mai atractivă, care contribuie, de asemenea, la securitatea furnizării de energie și la combaterea schimbărilor climatice. Economiile financiare generate de un iluminat stradal eficient se bazează pe tehnologia utilizată și pe reducerea consumului de energie și a costurilor de întreținere asociate, în raport cu iluminatul stradal care utilizează tehnologii mai vechi.

În general, majoritatea costurilor serviciului de iluminat public rezultă din exploatarea sistemului de iluminat și nu din investiția în sine. Costul total al unei instalații tipice de iluminat stradal pe o perioadă de 25 de ani este împărțit aproximativ după cum urmează: 85% întreținere/exploatare (inclusiv sursa de alimentare) și 15% cost de capital. Potrivit estimărilor făcute de Philips, Europa ar putea economisii 3 miliarde de euro din costurile anuale cu energia electrică prin trecerea de la tehnologii vechi de iluminat stradal la unele noi. Economia de energie este echivalentă cu 45 de milioane de barili echivalent petrol sau 11 milioane de tone de CO2 emis, McKinsey a estimat că un oraș cu un milion de locuitori, care contractează furnizarea și întreținerea iluminatului stradal cu LED-uri unui operator, ar putea genera economii de energie de proxim tiv 22%, ceea ce ar reprezenta aproximativ 2,3 milioane de euro anual.

Imperativul respectării legislației actuale și viitoare în sectorul iluminatului la nivel european reprezintă un stimulent major pentru municipalități de a-și moderniza sistemele de iluminat public.

O directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind această problemă (2009/125/CE) descrie cerințele de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie, inclusiv producția, transportul, dezmembrarea și reciclarea. Un aspect al directivei este eliminarea treptată a lămpilor cu mercur de înaltă presiune (HPM) până în 2015 și a lămpilor cu halogenuri metalice cu eficiență medie până în 2017.

Factorii tehnologici pentru iluminarea stradală eficientă din punct de vedere energetic. Potențialul de îmbunătățire a eficienței energetice a iluminatului stradal în Europa este substanțial, având în vedere că în Europa există aproape 56 milioane de lumini de stradă, din care circa 18 milioane de locuitori au un standard din anii 1930. Odată cu v ns rea tehnologiilor disponibile, este acum posibilă realizarea de economii de energie pe scară de 30-50%.

Tehnologiile mai vechi nu corespund capabilităților LED-urilor și altor opțiuni mai avansate. În cazul becurilor cu incandescență, 90% din energia consumată are efect de producere a căldurii și doar 10% devine lumină. Spre deosebire de un bec convențional de 100 watt incandescent, care generează lumină vizibilă la aproximativ 17 lumeni pe watt iar becurile cu LED mai mult de 100 de lumeni pe watt. Becurile LED, care utilizează diode care emit lumină ca sursă de lumină, valorifică descoperirile științifice asociate tehnologiei semiconductoare. Luminile LED au două avantaje cheie: eficiența energetică și durata de viață îndelungată, care – la aproximativ 50.000 ore – este de trei ori până la cinci ori mai lungă decât tehnologia convențională de iluminare. Din perspectiva ciclului de viață, majoritatea costurilor legate de iluminatul stradal convențional nu rezultă din investiția în sine, ci din costurile ulterioare instalării (adică costurile pentru energie, întreținere și reparații).

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

18

Dat fiind că durata prelungită presupune o reducere considerabilă a costurilor de întreținere, costurile inițiale ridicate de instalare a LED-urilor pot deveni mai economice decât cele ale luminilor fluorescente tipice în aproximativ șase ani.

Reducerea facturii energetice, în cazul instalațiilor de iluminat, se poate face numai cu realizarea integrală a parametrilor luminotehnici impuși. Scăderea nivelului de iluminare în scopul reducerii consumului total de enrgie electrică nu este recomandată întrucât determină costuri mult mai mari ca urmare a efectelor sociale directe nefavorabile.

Îmbunătățirea sistemului de iluminat stradal constă în încadrarea actualizată a tuturor străzilor în clasa de iluminat adecvată. Deoarece pentru fiecare clasă de iluminat este impusă o valoare diferită a nivelului de iluminare pot fi stabiliți parametrii de calcul necesari unui iluminat eficient al fiecărei străzi. Declasarea străzilor pe durata unui trafic redus (de exemplu între orele 24 și 5) și reducerea adecvată a nivelului de iluminare prin reducerea valorii curentului electric prin lampă este una dintre soluțiile care poate asigura o reducere importantă a facturii de energie electrică pentru iluminat, fără a afecta calitatea acestuia.

Reducerea facturii de energie electrică pentru iluminatul stradal prin utilizarea surselor noi, eficiente de iluminat, cu corpurile de iluminat adecvate, trebuie sa fie o preocupare continuă a municipalității. Dezvoltarea sistemului de iluminat stradal necesită, de cele mai multe ori, reproiectarea acestuia în funcție de noile tipuri de lămpi și corpuri. Utilizarea structurii actuale și simpla înlocuire a corpurilor de iluminat și a lămpilor nu este soluția optimă.

Printr-un management adecvat, respectând condiția de bazî de a asigura nivelul de iluminare adecvat fiecărei străzi, și stabilirea, prin contract, pentru firma/firmele care au primit pentru exploatare sistemul de iluminat, a unor indicatori privind eficiența acestuia, este posibilă realizarea unor importante economii în factura de energie electrică.

Sistemele inteligente de control creează un potențial de economisire suplimentar, deoarece nivelul iluminării stradale poate fi redus în conformit te cu cerințele, oferind astfel economii substanțiale de energie. Sistemele vechi existente sunt mult mai puțin flexibile și permit numai pornirea sau oprirea luminilor. În schimb, luminile LED pot fi controlate cu o mare precizie, se pot bloca rapid și se reglează continuu pentru a crea nivelul optim de vizibilitate și de siguranță.

Potrivit Comisie Europene, economiile de energie generate de un iluminat stradal mai eficient pentru perioada 2009-2020 ar putea avea o valoare de 38 TWh. Mandarea iluminatului cu LED-uri pentru semnale rutiere și lumina stradală ar putea contribui semnificativ la strategia UE 2020, în cazul în care guvernele UE urmează să adopte astfel de măsuri. Studiul McKinsey sugerează că trecerea de la lumini incandescente la LED-uri poate genera profit din reducerea emisiilor de CO2 de aproximativ 140 de euro pe tonă, datorită potențialului de economisire a energiei de către LED.

Deși comuna nu prezintă o dezvoltare accelerate apar modificări urbane care necesită alinieri la normele europene privind iluminatul exterior și impun analiza sistemelor actuale de iluminat stradal și adaptarea lor la aceste condiții.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău.

19

Din perspectiva îndeplinirii obiectivelor specifice unui serviciu public de iluminat eficient în Comuna Gura Văii, acesta trebuie să parcurgă o serie de procese tehnico-funcționale de modernizare: redimensionarea parametrilor instalațiilor de iluminat; înlocuirea rețelelor electrice uzate fizic care generează pierderi de consum a energiei electrice peste limitele admise; creșterea siguranței în exploatare a sistemului de iluminat public; monitorizarea și controlul parametrilor tehnici ai sistemului prin sistem de telemanagement (puncte de aprindere inteligente).

Ca urmare, beneficiile cuantificabile (de natură economică) și necuantificabile (de natură socială) vizează reducerea costurilor cu funcționarea și exploatarea sistemului de iluminat public (întreținere-menținere); reducerea costurilor cu energia electrică; reducerea costurilor cu pierderile tehnice și a racordărilor ilegale la rețeaua electrică; punerea în valoare a obie tivelor arhitecturale și ambientale; reducerea situațiilor de infracțiuni pe timpul nopții; accesul egal al etățenilor. Din punct de vedere al protecției mediului, reducerea emisiilor de CO2 și reducerea poluării luminoase, reprezintă beneficii majore pentru bunăstarea comunității.

- Fezabilitatea financiară a realizării serviciului de iluminat public în Comuna Gura Văii de către un serviciu specializat al primăriei sau delegarea acestuia

V.1. Consumul de energie electrică pentru iluminatul public din Comuna Gura Văii în perioada 01.01.2020-31.12.2020 și cheltuieli ocazionate de mentenanța sistemului și iluminatul festiv

Tarifarea consumului de energie electrică la nivelul U.A.T. Gura Văii, se face conform tarifelor negociate cu furnizorul de energie electrica.

Cheltuielile de funcționare ale unui sistem de iluminat public se compun din cheltuielile cu factura de energie electrică, cheltuielile de întreținere și cheltuielile cu iluminatul festiv.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

20

Cheltuielile generate de iluminatul public în perioada 01.01.2020-31.12.2020

Comuna Gura Văii,

| Tip cheltuială | An | Valoare (lei) | Total (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  |  |
| Energie electrică consumată |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |
| Iluminat festiv |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |
| Întreținere Serviciu de Iluminat Public |  |  |  |

V.2. Gestiunea directă a SIP vs. Gestiunea delegată a SIP

Existența unui serviciu propriu al primăriei, cu personal specializat și cu dotarea tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate, ar presupune importante costuri financiare pentru dotarea lui, pentru personal, pentru licențiere, pentru întreținere, pentru reparații, etc.

Pentru gestiunea interna și organizarea serviciului de iluminat public de către Comuna Gura Văii , este necesară următoarea structură minimă de personal:

- 3 electricieni de intervenție

- 1 maistru coordonator

- 1 inginer șef de serviciu

- 1 angajat pe parte logistică / administrativă

Această structură este o structură minimă de personal, care poate asigura doar lucrări de intervenție și reparații mici, punctuale, nu și lucrări de extindere, pentru acestea din urmă trebuind contractate firme specializate.

Gestiune directă SIP

Simulare buget

| Tip costuri | Tip cheltuială | Valoare (lei) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (lei) |
|  | Achiziție utilaj/autospeciala | 240.000 |  |
| Achiziții | Achiziție de scule și dispozitive | 30.000 | 280.000 |
|  | Dotări administrative | 10.000 |  |

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

21

| Cheltuieli de funcționare | Cheltuieli salariale | 250.000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli combustibil | 25.000 | 290.000 |
| (anuale) |  |  |  |
|  | Alte cheltuieli | 15.000 |  |

După cum se vede, cheltuielile ar fi foarte mari, în condițiile în care acestea pot asigura doar o parte din activitățile serviciului de iluminat public. De asemenea, calitatea prestării serviciului de iluminat nu este una foarte bună, deoarece personalul redus nu poate acoperi decât maxim două schimburi în timpul săptămânii. Pe de altă parte, Comuna Gura Văii este o localitate în continuă dezvoltare . Necesitatea intervențiilor la instalația de iluminat public nu au o constanță, un defect poate apare la câteva zile sau chiar săptămâni sau perioade în are necesită lucrări de dezvoltare a sistemului de iluminat public Nici lucrările de întreținere planificate nu necesită o durată foarte mare. Din această cauză personalul unui eventual serviciu de iluminat public organizat de autoritățile locale nu ar avea încărcare 100% în timpul programului de lucru, în majoritatea timpului lipsind activitatea sau poate ar avea o perioadă în care personalul angajat și dotările ar fi depășite de situație și volumul de muncă.

Orice agent economic care prestează un serviciu sau o activitate din cadrul unui serviciu comunitar de utilitate publică este obligat să se licențieze.

Prima condiție necesară pentru licențiere și cea mai importantă este obținerea de către aceasta a unui atestat de la ANRE.

Prin atribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public a Comunei Gura Văii, către un operator licențiat și autorizat, dotarea tehnică necesară desfășurării serviciului se va asigura prin grija acestuia. În analiza fezabilității financiare, principalul indicator pe care îl urmăresc toți utilizatorii îl constituie prețul practicat.

Aplicarea de către operator a prețurilor aprobate de către Consiliul Local al Comunei Gura Văii, este obligatorie. Prețurile avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

- Asigurarea prestării serviciilor la nivelurile de calitate, a regulamentului de organizare și funcționare a serviciului și prin contractul de concesiune, după caz;

- Realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;

- Asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale afectate serviciilor de iluminat al Comunei Gura Văii

V.3. Analiza SWOT

Analiza puncte tari și puncte slabe ale tipurilor de gestiune și anume gestiunea directa și gestiunea delegata.

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

22

TIP

GESTIUNE

GESTIUNE DIRECTĂ

| AVANTAJE |  |  |  |  | DEZAVANTAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Menținerea |  | responsabilității | - | Ritm lent de întreținere și reparații, bazat |
| operatorului | față | de | populația |  | exclusiv pe fluxul de numerar din |
| deservită |  |  |  |  | exploatarea și pe sumele puse la dispoziție |
| - Tarife mai mici decât în varianta |  | de către ordonatorul de credite |
| gestiunii delegate (neexistând profit) | - | Comuna Gura Văii ar trebui să furnizeze în |
| - Menținerea autorității nemijlocite a |  | continuare fonduri și garanții în calitate de |
| Consiliului Local asupra activității |  | acționar unic (dacă se organizează un |
|  |  |  |  |  | SA/SRL pentru operarea serviciului) |
|  |  |  |  | - | Creșterea | numărului de | personal din |
|  |  |  |  |  | cadrul | aparatului propriu | al Primăriei |
|  |  |  |  |  | , personal care ar trebui |
|  |  |  |  |  | sa se ocupe de serviciul respectiv |
|  |  |  |  | Costurile | ce | ar fi suportate | de Primăria |
|  |  |  |  |  | Gura Văii, în cazul gestiunii |
|  |  |  |  |  | proprii la începerea activității: |

- Autovehicule, utilaje și dotări specializate necesare prestării serviciului

- Cheltuieli cu combustibili, materii, materiale, personal calificat – instruirea personalului (este obligatori pentru obținerea licenței de operare a serviciului)

- Costurile de licențiere ANRSC a viitorului compartiment ce se va ocupa de iluminatul public

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în Comuna,

Gura Văii

Județul Bacău

23

GESTIUNE DELEGATĂ

- Parametrii serviciilor vor fi clar definite în contract cu mecanisme care impun ca majoritatea riscurilor de execuție și exploatare să treacă la operator

- Din momentul când operatorul își intră în drepturi, serviciile de întreținere și reparații se accelerează. Profitul operatorului va genera nevoia de schimbare urgentă a proceselor interne și a relațiilor cu clienți din Primăria Gura Văii, și va avea calitatea de reglementator/supervizor a conformării operatorului la cerințele impuse în contract și nu de gestiunea directă a serviciului

- Primăria Gura Văii, va avea dreptul la control final asupra derulării serviciului, având posibilitatea de a desființa delegarea de gestiune în cazul în care operatorul are activitate defectuoasă, sunt necesare clauze de penalizare și reziliere prevăzute în contract

- Consiliul Local al comunei, are putere decizională pentru ca în momentul încredințării contractului sa adopte toate prevederile contractuale optime

- Primăria, trebuie să își adapteze rolurile de administrator și reglementator pe durata contractului și va trebui să se concentreze pe negociere, supervizare și monitorizare

- Primăria, trebuie să asigure finanțarea prestării serviciului

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în

Comuna Gura Văii, județul Bacău

24

VI.	Aspecte referitoare la mediu

Iluminatul public are implicații directe și în protecția mediului prin mai mulți factori:

- Prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate, utilizarea echipamentelor performante cu consumuri reduse de energie).

- Reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața căii de circulație (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de ”reflectoare”).

Eficiența energetică se află în centrul tranziției Uniunii Europene la o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și în realizarea strategiei sale pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceasta include trei obiective climatice și energetice complementare până în anul 2020:

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% față de 1990;

- Generarea a 20% din energia primară din surse regenerabile;

- Realizarea de economii de energie primară de 20% față de previziunile din 2007 pentru 2020.

Un domeniu cheie pentru investițiile în eficiență energetică este iluminatul stradal, în care nu există doar oportunități majore de reducere semnificativă a consumului de energie electrică, ci și avantaje suplimentare asociate cu eliminarea treptată a tehnologii or dăunătoare mediului, reducerea costurilor de întreținere și realizarea unui control global mult mai bun asupra iluminatului stradal.

Comuna Gura Văii asigură astăzi, pentru zonele isolate , unde nu există rețea de iluminat public, acest serviciu prin 50 de lămpi alimentate cu energie verde(fotovoltaice). Costurile de infiintare a unei rețele de iluminat in cele 50 de locații este estimat la aproximativ 100.000 de lei (proiect, avize, montaj, etc.). Costul de achiziție și montaj al lămpilor fiind aproximativ 30.000 de lei. Este evident faptul că viitorul energetic depinde și se îndreaptă spre surse regenerabile.

VII. Aspecte sociale

S-au identificat următoarele aspecte sociale:

- Creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții cu o puternică componentă socială, designul sistemelor de iluminat carosabil sau pietonal generează o imagine specifică a fiecărui oraș sau spațiu, reprezentând elemente de micro-arhitectură prin care se transmite foarte mult cu minim de limbaj formal

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economico-socială a comunității locale.

VIII. Aspecte instituționale

Durata estimată a delegarii

Ținând cont de faptul că așa cum reiese din prezentul studiu de oportunitate, entitatea ce va gestiona acest serviciu public nu are obligația de a realiza investiții care să presupună o durată minimă de amortizare, propunem ca delegarea Serviciului de Iluminat în Comuna Gura Văii să se facă pe o perioadă de 3-5 ani cu posibilitatea de a fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul de voință al parților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea acestuia.

STUDIU DE OPORTUNITATE

IX.	Concluzii

Argumentele expuse mai sus relevă necesitatea și posibilitatea realizării Serviciului de Iluminat Public în Comuna Gura Văii prin delegare a serviciului unui operator autorizat în condițiile legii și corespunde nevoilor actuale ale comunității în vederea prestării unui serviciu.

Ținând cont de cele expuse mai sus considerăm că este oportun ca modalitatea/forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public în Comuna Gura Văii să fie gestiunea delegată.

Anexe

- Inventar corpuri iluminat

- Fise sintetice cheltuieli Iluminat Public